Załącznik do oferty

|  |  | AKUMULATORY SAMOCHODOWE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymiary | Szacunkowa ilość | Parametry elektryczne | Biegun | Końcówki biegunów | Producent* | Cena jednostkowa* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Dodatkowe parametry |
|  | Max. (mm) dł x szer x wys |  | V | Ah | Min. A (EN) | (+) | Mocowanie | Nr katalogowy/symbol* | Netto | w % | (3x10 + VAT) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 315 x 175 x 190 | 80 | 12 | 90 | 720 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 2 | 392 x 175 x 190 | 46 | 12 | 110 | 850 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 3 | 353 x 175 x 190 | 47 | 12 | 100 | 900 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 4 | 278 x 175 x 175 | 5 | 12 | 72 | 720 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 5 | 207 x 175 x 190 | 30 | 12 | 53 | 540 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 6 | 242 x 175 x 175 | 1 | 12 | 61 | 600 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 7 | 235-237x127-136x226-227 | 1 | 12 | 45 | 390 |  | stożek cienki / Korean B1 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 8 | 242 x 175 x 190 | 350 | 12 | 64 | 640 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 9 | 230x173x221-222 | 8 | 12 | 65 | 580 |  | stożek normalny / Korean B1 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 10 | 270 x 173 x 222 | 8 | 12 | 75 | 630 |  | stożek normalny / Korean B1 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 11 | 306 X 173 X 222 | 4 | 12 | 95 | 800 |  | stożek normalny / Korean B1 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 12 | 207 x 175 x 175 | 4 | 12 | 47 | 450 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 13 | 278 x 175 x 190 | 40 | 12 | 77 | 760 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 14 | 306 x 173 x 222 | 3 | 12 | 95 | 800 |  | stożek normalny / Korean B1 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 15 | 278 x 175 x 190 | 1 | 12 | 74 | 680 |  | stożek normalny / B13 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 16 | 349 x 175 x 285 | 1 | 12 | 125 | 760 |  | stożek normalny / B0 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 17 | 513 x 189 x 223 | 1 | 12 | 140 | 800 |  | stożek normalny / B0 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 18 | 513 x 223 x 223 | 15 | 12 | 180 | 1000 |  | stożek normalny / B0 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 19 | 513 x 223 x 223 | 1 | 12 | 170 | 950 |  | stożek normalny / B0 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
| 20 | 518 x 279 x 240 | 1 | 12 | 215 | 1200 |  | stożek normalny / B0 |  |  |  |  | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach. |
|  |  | AKUMULATORY MOTOCYKLOWE |  |
|  |  | fabrycznie zalane i naładowane |  |
| Lp. | Wymiary | Szacunkowa Ilość | Parametry elektryczne | Biegun | Końcówki biegunów | Producent* | Cena jednostkowa* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Dodatkowe parametry |
|  | (mm) dł x szer x wys |  | V | Ah | Min. A (EN) | (+) | Mocowanie | Nr katalogowy* | Netto | w % | (3x10 + VAT) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | 185 x 80 x 170 | 2 | 12 | 19 | 170 |  | M11 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy,całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
| 22 | 150 x 87 x 93 | 25 | 12 | 8,6 | 145 |  | M12 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy,całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
| 23 | 150 x 90 x 145 | 10 | 12 | 12 | 200 |  | M04 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy,całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
| 24 | 135 x 75 x 139 | 2 | 12 | 9 | 120 |  | M04 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy,całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
| 25 | 150 x 87 x 145 | 1 | 12 | 14 | 150 |  | GWINT WEWNĘTRZNY |  |  |  |  | akumulator motocyklowy,całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
|  |  | suchoładowane + pojemnik z elektrolitem |  |
| 26 | 134 x 89 x 166 | 1 | 12 | 14 | 145 |  | M08 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładowny + pojemink z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach lub akumulator motocyklowy, obsługowy akumulator musi być dostarczony Zamawiającemu w formie naładowanej i gotowej do montażu. |
| 27 | 150 x 87 x 110 | 1 | 12 | 11,2 | 205 |  | M04 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładowny + pojemink z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
| 28 | 113 x 70 x 130 | 8 | 12 | 6 | 100 |  | M04 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładowny + pojemink z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
| 29 | 150 X 70 X 130 | 1 | 12 | 10 | 180 |  | M04 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładowny + pojemink z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
| 30 | 150 x 70 x 145 | 1 | 12 | 12 | 190 |  | M04 |  |  |  |  | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładowny + pojemink z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach |
|  |  | AKUMULATOR DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH |  |
| Lp. | Wymiary | Szacunkowa Ilość | Parametry elektryczne | Biegun | Końcówki biegunów | Producent* | Cena jednostkowa* | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto* | Dodatkowe parametry |
|  | (mm) dł x szer x wys |  | V | Ah | Min. A (EN) | (+) | Mocowanie | Nr katalogowy* | Netto | w % | (3x10 + VAT) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 181x87x166 | 10 | 12 |  | 3100A (prąd zwarciow) |  |  |  |  |  |  | BATT. VOOR STARTBOOSTER |
|  | CENA OFERTY BRUTTO W PLN (poz 1 - 31): |  |  |  |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_______________________________

* - wypełnia Wykonawca

** - W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę producenta i Numeru katalogowego/Symbolu oferowanego asortymentu Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako niezgodną z SIWZ. Wykonawca nie może dokonać zmiany zaoferowanego producenta i symbolu asortymentu po złożeniu oferty.  Pod nazwą Producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP

# Text boxes

-      +

-            +

-            +

-            +

-     +

-            +

-     +

-            +

-            +

-      +

-            +

-      +

-            +

-      +

-            +

-      +

+          -

-            +

-     +

-            +

-            +

-     +

-            +

-            +

-            +

-      +

-            +

-            +

-            +

-      +

-     +

-            +

-            +

-            +

-            +

-            +

+            -

-            +

-            +

-            +

-      +

-            +

+     -

-            +

+            -

+     -

+

-

-            +

+

-

-            +

+

-

+

-

+

-

-     +

+     -

+    -

+     -

+    -

+     -

+    -

-

-            +

+      -

+    -