Załącznik nr 3 do WNIOSKU

|  | KOMENDA STOŁECZNA POLICJI | ul. Nowolipie 2 01-150 Warszawa tel. (+48 22) 60-367-89 fax. (+48 22) 60-374-35 |
| --- | --- | --- |

Ilość ark. 24

Egz. nr ……

Program funkcjonalno-użytkowy

Miejscowość: 	WARSZAWA

Obiekt: 	obiekty i jednostki policyjne Komendy Stołecznej Policji  na terenie m.st. Warszawy

Temat: 	Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej Komendy Stołecznej Policji do wybranych obiektów i jednostek policyjnych na terenie m.st. Warszawy.

Data:	Lipiec 2010

Spis treści

| I. Część opisowa |  |
| --- | --- |
| 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia................................................................ | 3-4 |
| 2. Opis wymagań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych........................ | 4-7 |
| 3. Ogólne wymagania wykonania robót……………………………........................ | 7-8 |
| 4. Ogólne wymagania odbioru robót…………………........................................... | 8-10 |
| II. Część informacyjna |  |
| 1. Wymagane uzgodnienia................................................................................... | 10 |
| 2. Korespondencja, decyzje i uzgodnienia........................................................... | 11-45 |
| 3. Rysunki ............................................................................................................ |  |
|  | Rysunek nr 1- Schematy rozpływu włókien w liniach optotelekomunikacyjnych …………………………………………...................... | 46-48 |

- Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci światłowodowej KSP do wybranych obiektów  i jednostek policyjnych na terenie m.st. Warszawy.

Sieć światłowodową KSP będzie tworzyło 6 poniżej opisanych linii optotelekomunikacyjnych wraz z odgałęzieniami.

  - Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 – 36J – Komisariat Kolejowy Policji Dworzec Centralny

    - odgałęzienie 36J do obiektu KSP ul. Waliców 15.

  - Komenda Rejonowa Policji Warszawa III ul. Opaczewska 8 – 48J – Komisariat Policji Portu Lotniczego ul. Żwirki i Wigury 1,

    - odgałęzienie 24J do Komisariatu Policji Warszawa Włochy ul. 17 Stycznia 57.

  - Komenda Rejonowa Policji Warszawa III ul. Opaczewska 8  – 36J –. Obiekt KSP Szczęśliwice ul. Włochowska 25/33 budynek A,

    - odgałęzienie 12J do budynku C na terenie obiektu Szczęśliwice,

    - lokalna linia 12G między budynkami A i B na terenie obiektu Szczęśliwice,

    - lokalna linia 12G między budynkami A i C na terenie obiektu Szczęśliwice.

  - Sieć KSP ul. Marsa/ul. Ostrobramska – 18J – Komisariat Policji Warszawa Rembertów ul. Plutonowych 6.

  - Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII ul. Grenadierów 73/75 – 24J – Obiekt KSP ul. Umińskiego 22,

    - odgałęzienie 8J do obiektu KSP ul. Grochowska 169.

  - Obiekt KSP ul. Cyryla i Metodego 4 – 12J – Komisariat Policji Rzeczny ul. Wybrzeże Szczecińskie 6,

    - odgałęzienie 12J do obiektu KSP ul. Okrzei 13.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- wykona pełną wymaganą obsługę techniczną i formalną,

- opracuje projekt techniczny oraz dokumentację powykonawczą będącą uzupełnieniem i ewentualnym uszczegółowieniem projektu,

- dokona zakupu wszelkich materiałów i osprzętu koniecznego do zbudowania sieci światłowodowej,

- uzyska wszelkie prawem przewidziane uzgodnienia i opinie,

- dokona montażu linii optotelekomunikacyjnych, w tym ułożenia kabli, spawania, wykonania złącz, dostawy i instalacji przełącznic,

- wykona pomiary reflektometryczne zbudowanych linii i sporządzi z nich dokumentację w 2 egzemplarzach (każdy w wersji papierowej i elektronicznej).

- Opis wymagań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych

2.1. Projekt techniczny

Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla realizacji linii optotelekomunikacyjnych wymienionych w pkt. 1. Należy zaprojektować:

- dostawę i ułożenie kabli światłowodowych w:

- kanalizacji teletechnicznej TPS.A. w oparciu o wydane „Szczegółowe warunki techniczne dostępu do kanalizacji kablowej TP w m. Warszawa”,

- kanalizacji i infrastrukturze teletechnicznej KSP w oparciu o dane dostarczone przez Zamawiającego,

- kanalizacji i infrastrukturze teletechnicznej Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Warszawa Okęcie w oparciu o dane dostarczone przez w/w przedsiębiorstwo,

- kanalizacji i infrastrukturze teletechnicznej PKP Oddział Dworce Kolejowe w oparciu o dane, jakie zostaną dostarczone przez w/w przedsiębiorstwo.

- lokalizację i wykonanie odgałęzień do obiektów i jednostek wymienionych w pkt. 1,

- wprowadzenia do budynków i pozostawienie odpowiednich zapasów kabli,

- zakończenie linii optotelekomunikacyjnych na przełącznicach z wykorzystaniem odpowiedniego osprzętu.

W ramach zamówienia należy przygotować projekt wykonawczy i uzyskać właściwe dla tego projektu uzgodnienia i pozwolenia. Dokumentacja powinna zostać przygotowana w uzgodnieniu z Zamawiającym. Projekt powinien zostać sprawdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i powinien zawierać:

- Stronę tytułową (tytuł, numer projektu, dane Zamawiającego, dane projektantów, dane wykonawcy projektu, dane sprawdzających projekt, liczba egzemplarzy/numer egzemplarza),

- Informacje o podstawie prawnej opracowania (nr umowy, data umowy, nazwa zadania zgodna z umową),

- Ogólny opis techniczny projektowanych linii optotelekomunikacyjnych,

- Symbolikę i oznaczenia wykorzystane w projekcie,

- Spis rysunków i schematów zawartych w projekcie,

- Ogólny przebieg projektowanych linii optotelekomunikacyjnych przedstawiony na mapach o właściwej skali,

- Szczegółowy przebieg każdej linii przedstawiony na mapach geodezyjnych wraz ze wszystkimi elementami składowymi linii optotelekomunikacyjnej (studnie, złącza, itp.),

- Zestawienie aktów prawnych, norm i opracowań według których wykonano projekt.

Ponadto wymagane jest aby projekt dostarczony został w formie papierowej (4 egz.) i w formie elektronicznej CD (4 egz.).

2.2. Budowa sieci światłowodowej

Technologią budowy sieci światłowodowej będzie układanie kabli w otworach kanalizacji teletechnicznej dzierżawionej od operatora telekomunikacyjnego TPS.A, w otworach kanalizacji i infrastrukturze teletechnicznej Zamawiającego na terenie obiektów KSP, w otworach kanalizacji i infrastrukturze teletechnicznej Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Warszawa Okęcie na terenie tego przedsiębiorstwa oraz w otworach kanalizacji i infrastrukturze teletechnicznej PKP Oddział Dworce Kolejowe Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie na terenie Dworca Warszawa Centralna. Nie przewiduje się stosowania kanalizacji kablowej wtórnej. Odgałęzienia i lokalne linie optotelekomunikacyjne będą wykonane w studniach kablowych w lokalizacjach najbardziej optymalnych pod względem długości linii i warunków technicznych wykonania tych odgałęzień. Schematy wykonania odgałęzień i linii lokalnych przedstawia Rysunek nr 1.

Dokładny przebieg kabli światłowodowych w poszczególnych relacjach oraz długości linii optotelekomunikacyjnych zostaną ustalone na etapie projektowym w oparciu o:

- „Szczegółowe warunki techniczne dostępu do kanalizacji kablowej TP w m. Warszawa” wydane przez TPS.A. i załączone w pkt. II.2,

- warunki techniczne kanalizacji i infrastruktury teletechnicznej KSP, które  Zamawiający dostarczy Wykonawcy,

- warunki techniczne dzierżawy kanalizacji Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Warszawa Okęcie przygotowane przez to przedsiębiorstwo i załączone w pkt. II.2,

- uzgodnienia z firmami wskazanymi przez PKP Odział Dworce Kolejowe Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie załączone w pkt. II.2.

Zakup wszelkich materiałów i osprzętu do budowy linii optotelekomunikacyjnych, w tym: kabli, skrzynek zapasu kabli, przełącznic światłowodowych, patchcordów i innych należy do Wykonawcy.

Zamówienie obejmuje budowę sieci w oparciu o:

- kabel jednomodowy SM o ilościach włókien podanych w opisie linii optotelekomunikacyjnych w pkt. I.1 z wyjątkiem ppkt. 1.3.B, 1.3.C,

- kabel wielomodowy MM o ilościach włókien podanych w opisie linii optotelekomunikacyjnych w ppkt. 1.3.B, 1.3.C.

Wymaga się zastosowania wzmacnianego kabla światłowodowego tubowego typu Z-XXOTKtsdD, przystosowanego do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i odpowiadającego wymaganiom normy zakładowej ZN-96/TPSA-002.

Montaż kabli polega na wciągnięciu ich do kanalizacji teletechnicznej, wykonaniu odgałęzień w ustalonych studniach kanalizacyjnych i zakończeniu w przełącznicach światłowodowych w obiektach wymienionych w pkt. I.1. Kabel światłowodowy będzie układany w otworach kanalizacji teletechnicznej. Ewentualne odstępstwa od tej metody prowadzenia kabla będą jedynie możliwe na krótkich odcinkach w przypadku braku kanalizacji technicznej lub niedrożności otworów tej kanalizacji. Zastosowana technologia zaciągania kabli światłowodowych powinna zapewnić ułożenie kabli bez uszkodzeń. Metodę zaciągania kabla do kanalizacji pozostawia się wykonawcy z zastrzeżeniem zachowania właściwych dla typu kabla: maksymalnej siły ciągnienia i minimalnego promienia zginania. Kable należy oznaczyć we wszystkich studniach i przełącznicach światłowodowych opaskami z oznaczeniem numeru kabla podanym przez Zamawiającego i żółtym napisem „Kabel światłowodowy”.

Zapas kabla światłowodowego w ilości 15m należy pozostawić dla każdego zakończenia linii optotelekomunikacyjnej w naściennych skrzynkach zapasu kablowego oraz studniach kablowych i w miejscach wykonania odgałęzień, a ich usytuowanie i wybór ustalić z Zamawiającym. Dla obiektów, w których nie będzie miejsca we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, zapas kabla należy pozostawić na stelażu w studni.

Poza kanalizacją kable światłowodowe należy układać w obiektach i jednostkach policyjnych na istniejących drabinkach teletechnicznych, a w przypadku ich braku takie drabinki należy wybudować.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić parametry transmisyjne wszystkich włókien. Do protokołu odbioru wszystkich linii optotelekomunikacyjnych dołączyć reflektometryczne wykresy tłumienności, a pomiary należy wykonać zgodnie z w/w normą.

Przewiduje się zakończenie linii optotelekomunikacyjnych w przełącznicach światłowodowych, które instalowane będą w pomieszczeniach technicznych obiektów i jednostek policyjnych wymienionych pkt. I.1.

Zamawiający wymaga:

Ad. ppkt. 1.1 – W Komendzie Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2 linię zakończyć na istniejącej przełącznicy PS-4/64,

Ad. ppkt. 1.3.A, 1.3.B i 1.3.C – W obiekcie Szczęśliwice ul. 25/33 należy zainstalować przełącznice:

- w budynku A: przełącznica na zakończeniu kabla SM 36J, przełącznica na zakończeniach dwóch kabli MM 12G prowadzonych do budynków B i C,

- w budynku B: przełącznica na zakończeniu kabla MM 12G prowadzonego do budynku A,

- w budynku C: przełącznica na zakończeniu kabla SM 12J, przełącznica na zakończeniu kabla MM 12G prowadzonego do budynku A.

Ad. ppkt. 1.4 – Linia optotelekomunikacyjna Sieć KSP ul. Marsa/ul. Ostrobramska – 4J –Komisariat Policji Warszawa Rembertów ul. Plutonowych 6 od strony ul. Marsa/ul. Ostrobramska zostanie połączona  złączem światłowodowym stałym z ułożonym w tym miejscu kablem sieci KSP. Pozostałe 14 włókien tej linii zostanie zakończone i zabezpieczone w studni kablowej.

Dla wszystkich pozostałych linii optotelekomunikacyjnych zakończenie linii na instalowanych w ramach przedsięwzięcia przełącznicach.

Pomieszczenia do instalacji przełącznic zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Wymaga się, aby przełącznice światłowodowe dostarczane prze Wykonawcę spełniały następujące warunki:

- powinny posiadać świadectwo homologacji i odpowiadać wymaganiom normy zakładowej ZN-96/TPSA-007 i 009.

- wykonanie w postaci:

- skrzynkowej wiszącej dla obiektu KSP ul. Cyryla i Metodego 4,

- panelu mocowanego w szafie lub stojaku 19” we wszystkich obiektach z wyjątkiem w/w; szafy i stojaki zapewnia Zamawiający,

- złącza światłowodowe rozłączne standardu FC-PC dla kabla jednomodowego i ST dla kabla wielomodowego,

- wyposażone w sznury optyczne łączeniowe (patchcordy): jednomodowy FC/PC – LC/PC, jednomodowy FC/PC - SC/PC, jednomodowy FC/PC - FC/PC, wielomodowy ST – LC, wielomodowy ST – SC, wielomodowy ST – ST.

Zestawienie podstawowych materiałów

|  | Kabel światłowodowy tubowy typu Z-XXOTKtsdD liczony według długości kanalizacji kablowej (bez uwzględnienia zapasów kabli i odcinków w obiektach KSP) | około 24 | km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zabudowany stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektu (po 3 kpl. dla ppkt. 1.1, 1,2, 1.3, 1.5, 1.6 oraz 1 kpl. dla ppkt. 1.4) | 16 | kpl. |
|  | Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej | Zgodnie z projektem technicznym i normą zakładową ZN-96/TPSA-002 |
|  | Panelowa przełącznica światłowodowa 19” 48 x FC/PC (po 3 kpl. dla ppkt. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 oraz 2 kpl. dla ppkt. 1.1 oraz 1 kpl. dla ppkt. 1,4) | 15 | kpl. |
|  | Panelowa przełącznica światłowodowa 19” 24 x ST (3 kpl. dla ppkt. 1.3) | 3 | kpl. |
|  | Naścienna przełącznica skrzynkowa 16 x FC/PC (1 kpl. dla ppkt. 1.6) | 1 | kpl. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy FC/PC - LC/PC 9/125 5m | 30 | szt. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy FC/PC - LC/PC 9/125 10m | 10 | szt. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy FC/PC - SC/PC 9/125 5m | 30 | szt. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy FC/PC - SC/PC 9/125 10m | 10 | szt. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy FC/PC - FC/PC 9/125 1m | 10 | szt. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy FC/PC - FC/PC 9/125 5m | 10 | szt. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) wielomodowy ST - LC 50/125 5m | 40 | szt. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) wielomodowy ST - SC 50/125 5m | 20 | szt. |
|  | Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) wielomodowy ST - ST 50/125 1m | 20 | szt. |

3. Ogólne wymagania wykonania robót

  - Wszystkie prace związane z budową sieci światłowodowej wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

  - Budowę linii optotelekomunikacyjnych i jej zakończenia realizować zgodnie z normami ZN-96/TPSA-002, 005, 006, 007, 008, 009 załączonymi w pkt. II.2.. Roboty związane z układaniem kabla w budynkach wykonywać zgodnie z warunkami normy BN-84/8984-10.

  - Wszystkie zakupione materiały winny posiadać atest producenta stwierdzający zgodność tych materiałów z odpowiednimi normami.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie sieci celem wykazania zgodności dostarczonych materiałów i wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego.

  - Sprawdzenie materiałów użytych do budowy sieci polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być potwierdzona atestami producentów.

  - Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje Zamawiający, który ustala komisję odbioru z udziałem wykonawcy (Kierownika Budowy).

  - Komisja odbioru powinna:

- sprawdzić dokumentację projektową pod kątem jej zgodności z wymaganiami Zamawiającego i zaakceptować ją,

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i akceptować ją,

- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich najważniejszych elementów sieci światłowodowej, w tym m.in. wykonanie odgałęzień linii optotelekomunikacyjnych, przełącznic światłowodowych, w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,

- przeprowadzić wyrywkowe pomiary (dla porównania wyników z przedstawionymi dokumentami),

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

4. Ogólne wymagania odbioru robót

4.1. Zamawiający dokona odbioru technicznego każdej z wybudowanych linii optotelekomunikacyjnych oddzielnie w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru każdej z nich.

4.2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem o terminie odbioru każdej linii nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed jego realizacją na numery faksu Wydziału Teleinformatyki KSP faks nr: 022 60-374-35.

4.3. Odbiór techniczny linii polegał będzie na sprawdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem technicznym oraz na sprawdzeniu konfiguracji technicznej i potwierdzeniu spełnienia deklarowanych przez Wykonawcę warunków technicznych i funkcjonalnych dostarczonych urządzeń. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem technicznym oraz uporządkowanie terenu zostanie potwierdzone protokołami odbioru technicznego linii optotelekomunikacyjnych, których wzór załączony jest w pkt. II.2.

4.4. Odbiór techniczny będzie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego i Wykonawcę Komisję do odbioru przedmiotu zamówienia.

4.5. Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności dokumentację powykonawczą.

4.6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i może:

4.6.1. wyznaczyć termin, nie dłuższy niż ustalony jako dzień zakończenia wykonania umowy, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Fakt usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez Komisję powołaną do odbioru przedmiotu zamówienia.

4.6.2. - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nienadających się do usunięcia – 4.6.2.1. jeżeli sposób wykonania umowy uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań.

4.6.2.2. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

4.7. Pozytywny wynik odbiorów technicznych wszystkich linii optotelekomunikacyjnych i dokumentacji będzie podstawą do podpisania przez Komisję końcowego protokołu odbioru technicznego.

4.8. Protokół, sporządzony będzie w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Wykonawca.

4.9. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie realizacji umowy.

4.10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony i zainstalowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad.

4.11. Obowiązkiem  Wykonawcy jest:

4.11.1. utrzymanie miejsca wykonania robót w należytym stanie.

4.11.2. po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy a w czasie ich trwania usuwania zbędnych materiałów, gruzu i śmieci.

4.11.3. zapewnienie kierownika budowy oraz swojego przedstawiciela na budowie.

4.11.4. zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

4.11.5. oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych).

4.11.6. po zakończeniu robót - usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp.

4.11.7. usunięcie na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców i powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w terminie do 15.12.2010r., przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru technicznego.

- Część informacyjna

  - Wymagane uzgodnienia

Komenda Stołeczna Policji posiada:

1.1. Zaopiniowane pozytywnie „Szczegółowe warunki techniczne dostępu do kanalizacji kablowej TP w m. Warszawa” wydane przez TPS.A. dla wszystkich planowanych linii optotelekomunikacyjnych i załączone w pkt. II.2.

„Warunki” zostały wydane w odpowiedzi na pismo Ł-1062/10 z 18.03.2010 r. i stanowią podstawę do sporządzenia projektu technicznego na budowę sieci światłowodowej KSP do wybranych obiektów  i jednostek policyjnych na terenie m.st. Warszawy.

1.2. Informację o możliwościach technicznych wydzierżawienia odcinka kanalizacji na terenie Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Warszawa Okęcie na potrzeby budowy linii optotelekomunikacyjnej wymienionej w ppkt. I.1.2.

Pismo TI/TIT/TITT/2211/1062/10 z 17.05.2010 Dyrektora Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Warszawa Okęcie załączone w pkt. II.2.

1.3. Wstępną zgodę PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe – Rejon Dworców Kolejowych w Warszawie na wykorzystanie infrastruktury kanalizacji teletechnicznej PKP istniejącej na dworcu kolejowym Warszawa Centralna na potrzeby budowy linii optotelekomunikacyjnej wymienionej w ppkt. I.1.1.

Pismo DR5tb-620/T501-7/265/2010 z 14.06.2010 Zastępcy Dyrektora ds. zarządzania Rejonem Dworców Kolejowych załączone w pkt. II.2.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej z dysponentami kanalizacji teletechnicznej wymienionymi w pkt. 1.1, 1.2, 1.3 lub wskazanymi przez tych dysponentów podmiotami i uzyskania jej zatwierdzenia. Opracowana dokumentacja podlega również akceptacji przez Zamawiającego.

Sporządzenie i zatwierdzenie projektu technicznego pozostaje obowiązkiem Wykonawcy.

Zamawiający zawrze stosowne umowy z w/w podmiotami na dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej.

2. Korespondencja, decyzje i uzgodnienia

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO ………………………………………..

spisany w dniu..........................................................

1. Przedmiotem odbioru są następujące roboty:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wykonane przez (Wykonawca):

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na podstawie:

Umowy Nr....................................................... z dnia...............................................

Zamawiający............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

2. Odbioru prac dokonała Komisja powołana na mocy...........................................................z dnia …………...……….r. w składzie:

| 1. | ...................................................... |  | Przewodniczący | ...................................................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ....................................................... |  | Przedstawiciel | ....................................................... |
| 3. | ....................................................... |  | Przedstawiciel | ....................................................... |
| 4. | ........................................................ |  | Przedstawiciel | ....................................................... |
| 5. | ........................................................ |  | Przedstawiciel | ....................................................... |
| 6. | ........................................................ |  | Przedstawiciel | ....................................................... |

3. Do odbioru Komisji przedstawiono następujące dokumenty

- umowa z Wykonawcą Nr................................................... z dnia.....................................................................

- dokumentację projektową:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- dokumentację powykonawczą:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- dokumentację pomiarową:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- inne: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ustalenia Komisji:

1) W wyniku czynności Komisji stwierdza się, że roboty stanowiące przedmiot odbioru zostały wykonane zgodnie z projektem wykonawczym oraz zasadami wiedzy i przepisami technicznymi i stanowią podstawę do wystawienia faktury.

2) Ogólna ocena wykonywanych prac: ...........................................................................................................…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Inne uwagi i zalecenia:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Do zgłaszania uszkodzeń Wykonawca wskazał następujący zespół serwisowy (adres, nr telefonu, nr faksu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................

- Komisja dokonała odbioru przedmiotu umowy w dniu ..................................... i proponuje przekazanie do eksploatacji.

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący:

1. .............................................................

Członkowie:

2. .............................................................

3. .............................................................

4. .............................................................

5. .............................................................

6. .............................................................

- Rysunki