PAŁAC MOSTOWSKICH  w WARSZAWIE

Wymiana okien na elewacjach dziedzińców wewnętrznych oraz  montaż nawiewników higrosterowalnych                        we wszystkich oknach obiektu.

Opracowanie zawiera:

1  SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA i ODBIORU  ROBÓT

BUDOWLANYCH

2. „BIOZ” – INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA  PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANO-

MONTAŻOWYCH

3   PRZEDMIAR  ROBÓT planowanych do wykonania.

4  KOSZTORYS ŚLEPY.

mgr inż.  DOROTA  SIEKOWSKA –KĘDZIA

mgr inż.   ANDRZEJ  ZIĘTARA

Warszawa lipiec 2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

A. WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WSTĘP.

1.1 Nazwa zadania inwestycyjnego:

„Wymiana skrzynkowych okien drewnianych na okna drewniane jednoramowe szklone szybami zespolonymi ze szkła bezpiecznego na elewacjach dziedzińców wewnętrznych  budynku Pałacu Mostowskich w Warszawie przy ul.Nowolipie2”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży budowlanej. Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branżowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym na październik 2009 r.

Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać            w połączeniu z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją.

1.3. Określenia podstawowe.

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Kierownik Budowy:  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona            do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.2. Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie              z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7. Aprobata techniczna-   dokument stwierdzający przydatność wyrobu                 do stosowania w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których                          nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie                       od właściwości określonych w Polskiej Normie.

1.3.8. Certyfikat zgodności:-  dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub              z właściwymi przepisami prawnymi.

1.3.9. Deklaracja zgodności producenta- oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa               są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem odniesienia.

1.3.10. Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.3.11. Teren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania           na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy.

1.3.12 . Roboty budowlane- procesy produkcyjne występujące w budownictwie,           w wyniku których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

1.4. Ogólne wymagania.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

Przedmiar i specyfikację techniczną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich                     są obowiązujące dla Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie              i są uwzględnione w Cenie Kontraktu.

1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.

1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych       na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.5. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                 i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

1.4.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które                    są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót.

1.4.7. Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                  i przepisy, które spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

2. MATERIAŁY.

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.

2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszą posiadać:

a) Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna być zgodna             z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach.

2.2. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Zamawiającemu wraz z odpowiednimi świadectwami.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione          z terenu budowy.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu  gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem           i uszkodzeniem.

2.5. Odbiór materiałów na budowie.

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości).

2.6. Materiały z rozbiórki.

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórek i wywozu, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi              w Umowie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które posiadają skrajnie odpowiadające wymiarom Bram Przejazdowych                       na Dziedzińce Wewnętrzne Pałacu Mostowskich  nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu                    na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km.

5. WYKONAWSTWO ROBÓT.

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy.

Wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich                      są obowiązujące dla Wykonawcy.

6. DOKUMENTY BUDOWY.

6.1. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, zbierane będą przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki    do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.2. Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1 następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) Dziennik Budowy,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

6.3. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu            na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                z ustaleniami z Zamawiającym, specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót

opisanymi w poszczególnych rozdziałach Katalogów Norm.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbioru robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, jeśli takie wystąpią,

b) odbiorowi końcowemu,

c) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości           i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

8.3. Odbiór końcowy robót.

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa             w punkcie 8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i   pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną.

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

b) atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór po upływie okresu gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym                       i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za cały

zakres robót.

Cena ryczałtowa robót musi obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj; Dz. U. nr 207 poz. 2016               z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz. U. nr 198 poz. 2042),

Przy realizacji kontraktu nie jest wymagane ustawienie  tablicy informacyjnej. Obiekt Pałacu Mostowskich jest terenem zamkniętym, jawnym.

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.                             w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póź. zm),

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej,

6.Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.                w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ) Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poź. zm.),

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.  Nr 166,        poz. 1360),

8. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002r.

zmieniające Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych

dla pojedynczych wniosków produktów budowlanych.

9. Ustawa z dnia 27.04.2001r. dotycząca odpadów (Dz. U. Nr 62, poz. 628                     z póź. zm.),

10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego,

11. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002r. dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów            i Inspektorów Nadzoru (Dz. U. Nr 41, poz. 367).

12. Zalecenia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków UM st. Warszawy z dnia 20.11.2009r dotyczące termomodernizacji budynku KSP „Pałac Mostowskich” w tym wymiany stolarki okiennej.

B. ROBOTY BUDOWLANE, ARCHITEKTONICZNO -KONSTRUKCYJNE.

1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru „Wymiany okien drewnianych na elewacjach dziedzińców wewnętrznych wraz z zamontowaniem w nich nawiewników higrosterowalnych Pałacu Mostowskich w Warszawie oraz montaż w   wymienionych oknach elewacji zewnętrznych nawiewników higrosterowalnych  ( bez kompleksu Białej Sali).

1.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących robót budowlanych:

- demontaż istniejących krat z siatki i ich ponowny montaż po osadzeniu okien,

- ostrożne rozszklenie istniejących okien,

- ostrożne wyjęcie z muru ram okiennych,

- uzupełnienie ubytków w ościeżach oraz podmurowanie progu nowych ościeżnic,

-montaż okien drewnianych jednoramowych (profil Standard szer.68 mm) szklonych szkłem bezpiecznym,

- uszczelnienie styku ościeżnica- zewnętrzne parapety z blachy miedziowanej,

- montaż w częściach pionowych wymienianych okien taśmy paroprzepuszczalnej,

-obróbka ościeży okiennych po wymianie okien i uzupełnienie szczelin                         w parapetach wewnętrznych powstałej w wyniku takiego, a nie innego sposobu montażu okien  (płyty MDF w kolorze białym),

-montaż nawiewników higrosterowalnych w wymienionych oknach elewacji zewnętrznych (wsch. cz. płd-zach i płn) oraz wymienionych oknach fuaer Białej Sali (ściana A elewacji dziedzińca I ), malowanie ościeży okiennych wewnątrz farbą emulsyjną.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność               z  dokumentacją projektową.

Projekt budowlany opracowany przez firmę PRO-System Janusz Wójcik.

Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania, należy wykonać zgodnie              ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót.

3. Wymagania dotyczące dopuszczenia do zastosowania materiałów budowlanych oraz warunki odbioru robót.

Warunki jakim powinny odpowiadać materiały planowane do użycia przy realizacji robót, zostały opisane w pkt. 2 części ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Do realizacji robót należy użyć sprzęt zgodny z przyjętymi do przedmiaru podstawami wyceny wg Katalogów Norm.

Odbiory wykonanych robót (zanikowe, częściowe i końcowe) odbywać się będą zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 7 części ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4. Część szczegółowa warunków wykonania i odbioru robót.

4.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej.

Demontaż należy wykonać w sposób ostrożny, aby zminimalizować uszkodzenia tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić istniejących, podokienników zewnętrznych i  wewnętrznych, które nie są przewidziane do wymiany.

Zdemontowaną stolarkę okienną należy wywieźć na wysypisko.

4.2. Stolarka okienna.

Stolarkę okienną należy wykonać z drewna klejonego (profil Standard  68 mm),            w kolorze białym, ze skrzydłami okiennymi rozwieranymi, kierunek otwierania skrzydeł okiennych zgodnie ze stolarką istniejącą.

Elementy okien wykonać z półprefabykatów klejonych trójwarstwowo na grubość            z zastosowaniem drewna sosnowego klasy I o gęstości min 450 kg/m2. Prefabrykaty z drewna powinny posiadać orzeczenie techniczne za zgodność z wymaganiami Aprobaty technicznej ITB Nr AT-15-2048/00 lub innej Aprobaty ITB na drewniane okna jednoramowe.

W skrzydłach okiennych należy zamontować szprosy. Podział okien i skrzydeł okiennych zgodnie ze stolarką istniejącą.

Współczynnik izolacyjności termicznej max = 1,5 W/m2K.

Stolarkę okienną należy osadzić w otworach na stalowe kotwy w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta                i Projektanta.

Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka z płaszczyzną ościeża.

4.3 Szyby.

Okna należy oszklić szybą zespoloną, jednokomorową bezpieczną 023.31/12/4mm    o współczynniku izolacyjności termicznej k=1,0.W/m2K oraz izolacyjności akustycznej Rw = 30dB.

Ramki dystansowe wewnątrz zestawu szybowego wykonać w taki sposób żeby wszystkie widoczne płaszczyzny były w kolorze białym.

4.4 Okucia.

Komplet okucia rozwieralnego wpuszczonego, klasy odporności WK-2, dostosowanego do skrzydła o masie do 130 kg zastosować w skrzydłach prawych okien dwudzielnych bez słupka z zapewnieniem:

- mikrowentylacji skrzydła,

- ryglowania skrzydła w trzech punktach przymyku dla skrzydeł o wysokości            do 1500mm  i min. czterech punktach  w skrzydłach o wysokości powyżej 1500mm.

Klameczki jednoramienne mosiądzowane zgodne kolorystycznie z osłonkami  maskującymi widoczne elementy okuć.

Kształt i kolorystykę klameczek należy uzgodnić z nadzorem obiektu.

Przytrzymywacz cierny do prawego i lewego skrzydła mocowany w progu ościeżnicy, dostosowany wymiarowo do szerokości skrzydła i ograniczający kąt rozwarcia skrzydła do 90º.

Okapnik rynnowy aluminiowy o szer. 22 mm wciskany w próg okna, malowany proszkowo na kolor biały. Do płaszczyzny zewnętrznej aluminiowych okapników rynnowych należy przymocować dodatkowo okapnik drewniany w kształcie zgodnym z dokumentacją. Styk obu okapników uszczelnić silikonem.

4.5 Listwy przyszybowe, szproty, listwy przymykowe i okapnikowe.

Wykonać  z tarcicy iglastej spełniającej wymagania PN =88/B 10085. Wymiary listew i szprotów wykonać zgodnie z dokumentacją.

WYMAGANA JEST SZCZEGÓLNIE WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA I WYKOŃCZENIA LISTEW PRZYSZYBOWYCH, SZPROSÓW, LISTEW PRZYMYKOWCH i OKAPNIKOWYCH ORAZ DOKŁADNE ODWZOROWANIE ICH KSZTAŁTU.

4.6 Nawiewniki higrosterowalne.

W każdym skrzydle okien montowanych w ścianach dziedzińców wewnętrznych oraz w elewacjach zewnętrznych należy zastosować nawiewniki higrosterowalne                 w kolorze białym montowane zgodnie z dokumentacją. Szczególnie w oknach             na elewacjach zewnętrznych czerpnie zewnętrzne nawiewników nie mogą                  się odcinać ( min grubość i wyrównanie kolorystyczne ) od płaszczyzny okna.

4.7. Tynki uzupełniające  i roboty malarskie wewnętrzne.

Tynki  na ościeżach należy wykonać jako uzupełniające tynki zwykłe, kat  III. Przed przystąpieniem do wykonania tynków, należy dokładnie oczyścić podłoże                      z wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu oraz plam z rdzy i substancji tłustych.

Zbyt suche, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne należy zwilżyć wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej.

Powierzchnie betonowe o wilgotności masowej przekraczającej 4% nie powinny być tynkowane do czasu obniżenia wilgotności masowej poniżej 4%. Zaprawy zwykłe           do wykonania tynków, przygotowywane na placu budowy muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501

Na tynkach wewnętrznych cementowo-wapiennych ościeży należy wykonać malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym.

Wykonane powłoki malarskie powinny się charakteryzować dostateczną przyczepnością do podłoża oraz odpornością na wycieranie.

4.8 Rusztowania.

Cena ofertowa na wymianę stolarki i montaż nawiewników winna zawierać ryczałtową cenę na wykorzystanie do tych robót rusztowań lub podnośników. Prace mokre winny być prowadzone od zewnątrz budynku.

4.9 Kontrola jakości wykonania.

WYKONAWCA STOLARKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI OKIEN OBOWIĄZANY JEST DO ZDJĘCIA WŁASNYCH POMIARÓW W STANIE ISTNIEJĄCYM.

Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka z płaszczyzną ościeża. Ustawienie okien  należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiary przekątnych. Dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu nie powinny być większe niż 2mm na 1m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy.

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do 1m-3mm, do 2m-4mm powyżej 2m długości przekątnej.

Odchyłki wymiarowe okien  powinny być zgodne z PN-B-10085:1988

5. Odbiory.

Okna wykonać w bardzo wysokim standardzie w odniesieniu zarówno do produkcji          i wykończenia produktu, jak również ich wbudowania. Potwierdzeniem będzie szczegółowy odbiór dokonany przez Inwestora i Autora projektu.

Ocenie podlegać będzie:

-sprawdzenie zgodności wykonania okien z dokumentacją techniczną oraz  jakości wykonania oszklenia oraz wykończenia wyrobów,

-sprawdzenie poprawności podparcia progów ościeżnic,

-sprawdzenie jakości zamocowania kotew ( lub tulei dwustronnie rozpieranych),

-sprawdzenie poprawności wykonania uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego.

6. Załączniki :

-informacja BIOZ

-przedmiar robót

opracowali :  mgr inż. Dorota Siekowska-Kędzia       mgr inż. Andrzej Ziętara