## Załącznik nr 1A do SIWZ

OPIS  WYMAGAŃ  TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH

w zakresie zadania nr 1- Aparat Fotograficzny  typu  lustrzanka

  - Matryca o polu obrazowym min. 22,3x14,9 posiadająca min. 17 mln pikseli efektywnych,

  - Obiektyw typu zoom ze stabilizacją o zakresie ogniskowych 18-55 mm – producent taki sam jak producent aparatu,

  - Czułość: auto,  ISO 100-6400, zakres czułości (dolny- nie mniej niż 100, górny – nie mniej niż 6400)

  - Autofocus

  - Samowyzwalacz: 10s , 20s, sterowany ręcznie i z pilota

  - Migawka 30-1/4000s

  - Wizjer optyczny z min. 95%, pokrycie kadru, regulacja dioptrii od -3 do+1

  - Wyświetlacz min 3”, pokrycie kadru 100%, kąt widzenia min. 160o , typ TFT, podgląd na żywo

  - System zapisu: JPEG, RAW, RAW + JPEG

  - Możliwość wykonywania zdjęć seryjnych (min. 30 JPEG lub 6 RAW w jednej serii)

  - Zapis obrazu na karcie pamięci SD

  - Tryb ekspozycji:

- auto,

- programowa AE,

- priorytet przysłony,

- priorytet migawki,

- ustawienie ręczne,

- programy tematyczne,

- blokada ekspozycji,

- automatyka błysku

13.Zasilanie akumulator litowo-jonowy

14.Pomiar światła:

a. wielosegmentowy, centralnie ważony,  centralny, punktowy

15. Balans bieli:

a. auto, światło dzienne, pochmurne niebo, światło żarówek, światło jarzeniówek, lampa błyskowa, cień,  ustawienia ręczne, korekcja balansu bieli, bracketing balansu bieli.

16. Wbudowana lampa błyskowa

17. Wyposażenie dodatkowe dla każdego aparat:

- pilot umożliwiający zdalne sterownie samowyzwalacz,

- karta pamięci SD nie mniej niż 4 GB,

- dodatkowy komplet akumulatorów tego samego producenta co aparat,

- filtr ochronny UV do obiektywu, o którym mowa w pkt. 2

- lampa błyskowa zewnętrzna z głowicą regulowaną w pionie (90o) o liczbie przewodniej min. 30 kompatyblina z oferowanym aparatem.

## Załącznik nr 1B do SIWZ

OPIS  WYMAGAŃ  TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH

w zakresie zadania nr 2 -  Aparat Fotograficzny  typu  Compact

1.Rozdzielczość efektywna min. 10 mln pix

2.Obiektyw Zoom z przybliżeniem optycznym min 12x

3.Zapis obrazu na karcie pamięci

4.Format zapisu JPEG

5.Nagrywanie filmów z dźwiękiem w jakości HD

6.Czułość: auto, 100-6400 zakres czułości (dolny- nie mniej niż 100, górny – nie mniej niż 6400)

7.Stabilizacja obrazu umieszczona w obiektywie

8.Wbudowana lampa błyskowa

9. Autofocus

10.Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe

11.Złącze USB 2.0

12. Wyposażenie dodatkowe do każdego aparatu:

- pokrowiec na oferowany aparat,

- dodatkowy komplet akumulatorów,

- ładowarka ( w przypadku zaoferowania aparatu z zasilaniem akumulatorowym),

- karta pamięci  min. 2 GB do oferowanego aparatu

Załącznik nr 1C do SIWZ

OPIS  WYMAGAŃ  TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH

w zakresie zadania nr 3 kamer video

1. Przybliżenie optyczne min 10X, cyfrowe min 150X

2. Rozdzielczość min. 3 mln pikseli

3. Zapis obrazu na dysku twardym o pojemności  min. 80 GB i karcie pamięci min. 6GB

4. Format  zapisu: HD

5. Nagrywanie w trybie 16:9

6. Złącza: HDMI, USB 2.0, komponent

7. Automatyczny balans bieli

8. Stabilizacja obrazu w obiektywie

9. Zasilanie akumulatorowe, min.  czas pracy kamery na akumulatorze - 100 minut

10. Wyświetlacz LCD min 2,5”

11.Dźwięk: Stereo

12. Wyposażenie dodatkowe dla każdej kamery:

- przewody do złączy,  o których mowa w pkt 6,

- oprogramowanie do montażu filmu na płycie CD,

- pokrowiec na oferowaną kamerę.

## Załącznik nr 2A do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ___________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ____________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: __________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zadaniu nr 1 na

DOSTAWĘ APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH TYPU LUSTRZANKA

oferujemy dostawę sprzętu spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1A do SIWZ

za cenę jednostkową  …………………………… PLN brutto.

    - Na oferowany sprzęt udzielamy (min. 12) ............ miesięcznej gwarancji, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. *

- Na oferowany sprzęt udzielamy 12 miesięcznej rękojmi.

- Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru.

- Termin realizacji zamówienia: 21 dni licząc od dnia podpisania przez Strony Umowy.

- Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Włochowska 25/33 .

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XIX SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

- Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 
800 - 1600 pod numerem telefonu i faxu ………… .............……adres:..........................................

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Adres e-mail, na który należy przesłać korespondencję związaną z aukcją elektroniczną …………………. .

- Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej  posiadającej bezpieczny podpis elektroniczny.

- Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

## Załącznik nr 2B do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ___________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ____________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: __________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zadaniu nr 2 na

DOSTAWĘ APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH  TYPU COMPACT

oferujemy dostawę sprzętu spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1B do SIWZ

za cenę jednostkową  …………………………… PLN brutto.

- Na oferowany sprzęt udzielamy (min. 12) ............ miesięcznej gwarancji, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. *

- Na oferowany sprzęt udzielamy 12 miesięcy rękojmi.

- Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru.

- Termin realizacji zamówienia: 21 dni licząc od dnia podpisania przez Strony Umowy.

- Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Włochowska 25/33 .

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XIX SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

- Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 
800 - 1600 pod numerem telefonu i faxu ………… .............……adres:..........................................

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Adres e-mail, na który należy przesłać korespondencję związaną z aukcją elektroniczną ………………… .

- Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej   posiadającej bezpieczny podpis elektroniczny.

- Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawias

## Załącznik nr 2 C do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ___________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ____________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: __________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zadaniu nr 3 na

DOSTAWĘ KAMER VIDEO

oferujemy dostawę sprzętu spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1C do SIWZ

za cenę jednostkową  …………………………… PLN brutto.

- Na oferowany sprzęt udzielamy (min. 12) ............ miesięcznej gwarancji, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. *

- Na oferowany sprzęt udzielamy 12 miesięcy rękojmi.

- Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru.

- Termin realizacji zamówienia: 21 dni licząc od dnia podpisania przez Strony Umowy.

- Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Włochowska 25/33 .

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XIX SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

- Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 
800 - 1600 pod numerem telefonu i faxu ………… .............……adres:..........................................

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Adres e-mail, na który należy przesłać korespondencję związaną z aukcją elektroniczną ………………… .

- Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej   posiadającej bezpieczny podpis elektroniczny.

- Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                            ________________________

* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

Załącznik nr 3  do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę 
„Urządzeń do zapisu obrazu” WZP – 2062/10/80/Z

ja ………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………….……….

(imię i nazwisko)

ja……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..…..

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_________________

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na

dostawę „Urządzeń do zapisu obrazu” WZP – 2062/10/80/Z

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że:

1.  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty

___________________________________