# Załącznik Nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ______________________________________________________________________________________

Adres  ________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu ______________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: __________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: _________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyrzutnika pirotechnicznego ograniczającego odrzut wraz z wyposażeniem” o numerze referencyjnym postępowania - WZP-2308/10/86/Z:

- Oferujemy dostawę wyrzutnika marki………………….…………., typ…………………………………

za cenę oferty brutto*:……………..………………………….………………………………..………..PLN,

słownie:........................................................................................................................................... PLN brutto.

- Oświadczamy, że:

  - Oferowany wyrzutnik spełnia wymagania użytkowo – funkcjonalne i parametry techniczne określone 
w załączniku nr 2 do SIWZ.

  - Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 03 grudnia 2010r.

  - Na wyrzutnik udzielamy:

  - ………..(min. 12) miesięcy rękojmi za wady,

  - ………...(min. 36) miesięcy gwarancji,

- liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

  - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

  - Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego.

III. Informujemy, że reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800-1600 
na adres: …………………………………………………..…………., nr faksu: ………………………… ,

…………………………..……………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrzutnika pirotechnicznego ograniczającego odrzut wraz 
z wyposażeniem - zwanego dalej wyrzutnikiem.

Konstrukcja wyrzutnika musi zapewnić możliwość:

- współdziałania z będącym na wyposażeniu Komendy Stołecznej Policji robotem INSPECTOR SR-12, wyprodukowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - „PIAP” Ośrodek Systemów Mobilnych mieszczący się przy Al. Jerozolimskie 202, 02-486 w Warszawie.

- sterowania wyrzutnikiem przez jedną osobę,

- bezawaryjnego użytkowania go we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.

II.  Wymagania użytkowo – funkcjonalne i parametry techniczne wyrzutnika:

| 1. PARAMETRY OGÓLNE WYRZUTNIKA | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| a) wysokość | na podstawce do 115 cm lub na statywie trójnożnym czy stojaku do 155 cm | ……………….…… * ……………….…… * |
| b) całkowita długość | maksymalna 60 cm | ……………….…… * |
| c) szerokość | maksymalna 20 cm | ……………….…… * |
| d) waga | maksymalna 6,5 kg | ……………….…… * |
| e) konstrukcja | stal nierdzewna (dopuszczalne inne tworzywa lub stopy) | ……………….…… * |
| napięcie | 24V / prąd 1 A | 24V / prąd 1 A |
| g) prędkość gazów wylotowych | minimum 250 m/s | ……………….…… * |
| h) połączenie kablowe | za pomocą przycisku | za pomocą przycisku |
| i) efektywny zasięg wyrzutnika | minimum 100 cm | ……………….…… * |
| j) system odrzutu | minimum 80% | ……………….…… * |
| k) układ laserowy zamontowany na stałe na lufie | do danego kalibru, laser impulsowy | do danego kalibru, laser impulsowy |
| 2. LUFA | WYMAGANE | OFEROWANE |
| a) konstrukcja | stal nierdzewna nie spawana | stal nierdzewna nie spawana |
| b) długość | maksymalna 60 cm | ……………….…… * |
| c) waga | maksymalna 3 kg | ……………….…… * |
| d) kaliber lufy | minimum 12 mm | ……………….…… * |
| e) regulacja pionowa | minimum 2500 | ……………….…… * |
| f) regulacja pozioma | minimum 3000 dla uniwersalnego ustawiania | ……………….…… * dla uniwersalnego ustawiania |
| 3. AMUNICJA | WYMAGANE | OFEROWANE |
| a) 200 sztuk | odpalana elektrycznie (konstrukcyjnie zabezpieczona przed dostępem wilgoci) | odpalana elektrycznie (konstrukcyjnie zabezpieczona przed dostępem wilgoci) |
| b) 50 sztuk | pociski stalowe | pociski stalowe |
| c) 50 sztuk | pociski kruche (drewno, tworzywo sztuczne) | pociski kruche (drewno, tworzywo sztuczne) |
| d) materiały eksploatacyjne | umożliwiające oddanie 200 strzałów | umożliwiające oddanie 200 strzałów |
| e) Przewód elektryczny | (dwużyłowy) na bębnie 100 m | (dwużyłowy) na bębnie 100 m |

* Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kol. 3 – wskazał rzeczywiste dane techniczne jakie posiada oferowany  wyrzutnik..

Wskazany przez Wykonawcę wyrzutnik powinien odpowiadać jednostkom miary wymaganym przez Zamawiającego.

III. Dodatkowo wyrzutnik musi posiadać:

1. Mechaniczne zabezpieczenie przed przedwczesnym zadziałaniem wyrzutnika – opcja.

2.Opakowanie transportowe pyło i wodoodporne, wyściełane pianką uniemożliwiającą luźne     przemieszczanie się wszystkich spakowanych elementów wyrzutnika.

…………………………..……………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

# Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawa wyrzutnika pirotechnicznego ograniczającego odrzut wraz 
z wyposażeniem” - WZP-2308/10/86/Z:

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

# Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na

„Dostawa wyrzutnika pirotechnicznego ograniczającego odrzut wraz z wyposażeniem” 
- WZP-2308/10/86/Z:

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

# Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawa wyrzutnika pirotechnicznego ograniczającego odrzut wraz z wyposażeniem” - WZP-2308/10/86/Z:

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

# Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując do zamówienia na „Dostawę wyrzutnika pirotechnicznego ograniczającego odrzut wraz z wyposażeniem” Nr ref. WZP- 2308/10/86/Z oświadczam, że zaoferowany wyrzutnik będzie kompatybilny z robotem będącym na wyposażeniu Komendy Stołecznej Policji, tj. robotem INSPECTOR SR-12, wyprodukowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - „PIAP” Ośrodek Systemów Mobilnych mieszczący się przy Al. Jerozolimskie 202, 02-486 w Warszawie.

…………………………..……………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy