## Załącznik nr 1 do SIWZ

I. Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO – SPRZĘTOWA RADIOTELEFONU

w ukompletowaniu:

- radiotelefon przewoźny (manipulator i NO) – 1 szt.

- mikrofon w wersji biurkowej – 1 szt.

- kabel zasilający z bezpiecznikiem – 1 szt.

- zasilacz impulsowy dla radia przewoźnego w wersji biurkowej wraz z okablowaniem (moduł zasilający 230 V) – 1 szt.

- antena magnetyczna na pasmo 380 – 430 MHz – 1 szt.

- złącze przelotowe UC1/UC1- 1 szt.

- wtyk UC1 na kabel H-1000 – 1 szt.

- wtyk UC1 na kabel RG-58 – 1 szt.

- zestaw służący do programowania oferowanego radiotelefonu składający się z oprogramowania oraz kabla do oprogramowania USB – 1 szt.

II. Wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonu i osprzętu

| 1. | Parametry ogólne radiotelefonu |
| --- | --- |
|  | - moc nadajnika min. 3W, |
|  | - czułość statyczna odbiornika min. -112 dBm, |
|  | - moduł GPS - aktywny |
|  | - kolorowy wyświetlacz min. 65000 kolorów, |
|  | - wyświetlacz o przekątnej min. 2,5” (cala), |
|  | - rozdzielczość wyświetlacza min. 640x480 pikseli (VGA), |
|  | - obsługa wieloszczelinowej transmisji danych, |
| 2. | Parametry techniczne radiotelefonu |
|  | - Zakres częstotliwości pracy 380 - 430 MHz, |
|  | - Zakres częstotliwości pracy w trybie DMO 380 - 430 MHz, |
|  | - Pamięć wewnętrzna nie mniejsza niż 2 MB |
|  | - Transmisja danych pakietowych, |
|  | - Wysyłanie krótkich wiadomości SDS i tekstowych alfanumerycznych, |
|  | - Wyświetlacz kolorowy o ilości kolorów nie mniejszej niż 65000, rozdzielczość wyświetlacza nie mniejsza niż 640x480 pikseli i przekątnej nie mniejszej niż 2.5” (cala), |
|  | - Szyfrowanie SCK TEA zgodnie z aktualnie stosowanym w warszawskim systemie “TETRA”, |
|  | - Wbudowany moduł GPS - aktywny |
|  | - Wersja firmware – flash radiotelefonu współpracujący z warszawskim systemem “TETRA”. |
| 3. | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe radiotelefonu |
|  | - Praca na dowolnej, z co najmniej 400 zaprogramowanych grup rozmównych, |
|  | - Programowanie wyświetlanej nazwy grupy (minimum 8 znaków alfanumerycznych), |
|  | - Programowe ograniczanie czasu nadawania, |
|  | - Programowe ustawienie grup rozmównych do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu), |
|  | - Wybór grup rozmównych - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
|  | - Regulacja głośności – potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
|  | - Możliwość realizacji wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych, |
|  | - Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych, |
|  | - Możliwość pracy w trybie bezpośrednim - DMO, |
|  | - Łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego. |
| 4. | Parametry techniczno-funkcjonalne |
|  | - zasilacz impulsowy 230V |
|  | - Zabezpieczenie przeciążeniowe zasilacza impulsowego, |
|  | - Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu zasilacza impulsowego, |
|  | - Zakres temperatury pracy w zakresie od -25 °C do +30 °C, |
|  | - Napięcie wejściowe zmiennoprądowe 230V (± 10%), |
|  | - Napięcie wyjściowe stałoprądowe 13,2V (± 20%), |
|  | - Moc wyjściowa min. 100W, |
|  | - Możliwość montaż radiotelefonu bezpośrednio na zasilaczu, |
|  | - Możliwość podłączenia akumulatora. |
| 5. | Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy radiotelefonu |
|  | - Zakres temperatury pracy od -25°C do + 55°C, |
|  | - Zakres temperatury składowania od -40°C do +65°C, |
| 6. | Zestaw do programowania radiotelefonu – cechy funkcjonalne |
|  | - Możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia kompletnego zestawu danych wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu. |
|  | - Programowanie dowolnej części wyposażenia z kompletnego przechowywanego zestawu, łącznie z przyłączeniem i odłączeniem zestawu programującego oraz wszystkimi innymi niezbędnymi czynnościami jakie są z tym związane, nie będzie trwało dłużej niż pół godziny. |

## Załącznik nr 2  do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ___________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ____________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: __________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę radiotelefonu wraz z osprzętem” ,

oferujemy radiotelefon wraz z osprzętem – model ……………………………., typ…………………………., producent ………………………………………………. w standardzie TETRA.

spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ

cena za radiotelefon   …………………………………….PLN brutto,

cena jednostkowa za zestaw  do programowania oferowanego radiotelefonu -…………………………………… PLN brutto.

1.   Udzielamy gwarancji odpowiednio na:

        - radiotelefon - …………………………  (min. 36 miesięcy),

        - akumulator - …………………………..  (min. 12 miesięcy),

        - pozostały osprzęt - ……………………  (min. 36 miesięcy).

- jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. *

  - Na oferowane urządzenie  udzielamy 12 miesięcy rękojmi.

  - Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru.

  - Termin realizacji zamówienia: 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony Umowy.

  - Miejsce realizacji zamówienia:  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2.

  - Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

  - Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XVII SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

  - Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 pod numerem telefonu i faxu ………… .............……adres:..........................................

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

  - Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

  - Zgodnie z art. 27 ust. 2 zobowiązujemy się potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego **.

DATA:                                                              	      PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

** Oświadczamy, że w przypadku braku przekazania potwierdzenia otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego.

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa radiotelefonu wraz z osprzętem” WZP 2863/10/114/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie  zamówienia na

„Dostawa radiotelefonu wraz z osprzętem” WZP – 2863/10/114/Ł

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa  radiotelefonu wraz z osprzętem” WZP – 2863/10/114/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………