Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ZADANIU NR 1

I.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa rejestratora rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych umożliwiającego rejestrację rozmów wychodzących i przychodzących z posiadanych przez Zamawiającego   urządzeń:

- 2 standardowych aparatów telefonicznych KX-TSC 11,

- 2 systemowych cyfrowych aparatów telefonicznych KX-T 7030,

- 1 aparatu ISDN Eurit 4000,

- 1 radiotelefonu Edacs M 7100 IP,

- 1 radiotelefonu Motorola MC 2100

W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było kompatybilne   z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami oraz umożliwiało ich prawidłową rejestrację.

II. Minimalne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne urządzenia:

  - rejestracja rozmów abonentów centrali Panasonic

  - rejestracja abonentów ISDN (2B+D)

  - rejestracja korespondencji prowadzonej na radiotelefonach EDACS 7100IP oraz Motorowa MC2110,

  - wyświetlacz LCD dla komunikatów w języku polskim,

  - wbudowana przestrzeń dyskowa umożliwiająca zapis min.5 tys. godzin rozmów,

  - zapis informacji o numerze telefonu wywoływanego i wywołującego z linii cyfrowych,

  - zapis daty i czasu połączenia, czasu trwania rozmowy,

  - różne kryteria rozpoczęcia rejestracji rozmowy: poziom głosu VOX, sygnalizacją, po sygnale dzwonienia, rejestracja ciągła, RTP (WolP),

  - dekodowanie sygnalizacji DTMF,

  - niezależne nagrywanie każdego kanału,

  - podsłuch nagrań aktualnie rejestrowanych,

  - automatyczna i ręczna regulacja wzmocnienia nagrywania kanałów,

  - odsłuch rozmowy niezależnie od jej rejestracji w danym czasie,

  - funkcje archiwizacji:

    - identyfikacja i archiwizacja nagrań w bazie danych z nim skojarzonych, co najmniej: data, czas trwania, numer abonentów A i B, rodzaj kompresji, komentarz

    - możliwość wyszukiwania nagrania po danych z nim skojarzonych,

    - automatyczna archiwizacja nagrań i danych z nimi skojarzonych w systemie zewnętrznej pamięci masowej

    - dostęp do bazy danych (archiwum nagrań) w systemie zewnętrznej pamięci masowej z poziomu oprogramowania zarządzającego rejestratorem,

      - funkcje zarządzania i zabezpieczeń:

        - lokalne i zdalne zarządzanie rejestratorem w sieci LAN ( protokół TCP/IP)

        - wielopoziomowy system zabezpieczeń, praw dostępu i uprawnień do zarejestrowanych nagrań: konfiguracja, podsłuch/odsłuch, archiwizacja,

        - możliwość rekonfiguracji poszczególnych kanałów w trakcie pracy systemu bez konieczności jego seretu,

        - podgląd stanu portu,

        - oprogramowanie zarządzające rejestratorem i systemem zewnętrznej pamięci masowej powinno pracować w środowisku Windows XP

- warunki pracy rejestratora:

    - zasilanie – 230 V

    - możliwość montażu w szafie 19”

Przykładowy typ urządzenia spełniający wymagania opisane w pkt I i II – rejestrator rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych typu KSRC 308.

Załącznik nr 1 b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ZADANIU NR 2

I.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa rejestratora rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych z zewnętrznym systemem pamięci masowej..

II. Minimalne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne urządzenia:

- wymagania techniczne

  - możliwość rejestracji 8 linii analogowych – CB,

  - możliwość rejestracji 2 portów  ISDN (BRA 2B+D) – 2 porty SO,

  - możliwość rejestracji kanałów WoIP - 2 terminale WoIP,

  - możliwość rejestracji radiotelefonów Ericsson Tanger oraz Motorowa Gm 360,

  - zarządzanie rejestratorem – lokalne i zdalne (siec LAN, protokół TCP/IP),

  - zewnętrzna pamięć masowa _Storage

- realizowane funkcje rejestratora rozmów:

  - rejestracja rozmów abonentów centrali DGT Millenium

  - rejestracja rozmów abonentów ISDN (BRA 2B+D),

  - rejestracji kanałów WoIP z sygnalizacjami SIP, H.323,

  - rejestracja korespondencji prowadzonej na radiotelefonach Ericsson Tanger oraz Motorowa Gm 360,

  - wbudowana przestrzeń dyskowa umożliwiająca zapis min.5 tys. godzin rozmów,

  - zapis informacji o numerze telefonu wywoływanego i wywołującego z linii cyfrowych,

  - zapis daty i czasu połączenia, czasu trwania rozmowy,

  - różne kryteria rozpoczęcia rejestracji rozmowy: poziom głosu VOX, sygnalizacją, po sygnale dzwonienia, rejestracja ciągła, RTP (WolP),

  - dekodowanie sygnalizacji DTMF,

  - niezależne nagrywanie każdego kanału,

  - podsłuch nagrań aktualnie rejestrowanych,

  - automatyczna i ręczna regulacja wzmocnienia nagrywania kanałów,

  - odsłuch rozmowy niezależnie od jej rejestracji w danym czasie,

- funkcje archiwizacji:

  - identyfikacja i archiwizacja nagrań w bazie danych z nim skojarzonych, co najmniej: data, czas trwania, numer abonentów A i B, rodzaj kompresji, komentarz

  - identyfikacja i archiwizacja nagrań abonenta VIP w bazie danych z nim skojarzonych, co najmniej: data, czas trwania, numer, adres MAC, adres IP, komentarz,

  - możliwość wyszukiwania nagrania po danych z nim skojarzonych,

  - automatyczna archiwizacja nagrań i danych z nimi skojarzonych w systemie zewnętrznej pamięci masowej,

  - dostęp do bazy danych (archiwum nagrań) w systemie zewnętrznej pamięci masowej z poziomu oprogramowania zarządzającego rejestratorem,

  - możliwość archiwizacji nagrań na nośnikach wymiennych w formacie pliku mp3 lub wale,

- systemu zewnętrznej pamięci masowej – Storage:

    - praca i zarządzanie systemem w sieci LAN (protokół TCP/IP),

    - archiwizacja nagrań na dyskach twardych,

    - dyski twarde tworzące przestrzeń dyskowa/macierz pracujące w systemie RAID5,

    - przestrzeń dyskowa zapewniająca zapis minimum 80 tyś. godzin rozmów,

    - możliwość archiwizacji/zapisu nagrań różnych, niezależnie pracujących rejestratorów w odrębnych bazach danych,

    - dostęp do bazy danych (archiwum nagrań) niezależnie od pracy rejestratora, tj. z dowolnej stacji roboczej znajdującej się w sieci LAN,

    - skalowalność przestrzeni dyskowej – możliwość rozbudowy/zwiększenia przestrzeni dyskowej umożliwiając zapis min.200 tyś. godzin rozmów

      - funkcje zarządzania i zabezpieczeń:

- lokalne i zdalne zarządzanie rejestratorem w sieci LAN ( protokół TCP/IP),

- wielopoziomowy system zabezpieczeń, praw dostępu i uprawnień do zarejestrowanych nagrań: konfiguracja, podsłuch/odsłuch, archiwizacja,

- możliwość rekonfiguracji poszczególnych kanałów w trakcie pracy systemu bez konieczności jego seretu,

- podgląd stanu portu,

- oprogramowanie zarządzające rejestratorem i systemem zewnętrznej pamięci masowej powinno pracować w środowisku Windows XP

  - warunki pracy rejestratora:

      - zasilanie – 230 V

      - możliwość montażu w szafie 19”

- warunki pracy systemu pamięci masowej - Storage

      - zasilanie – 230 V

      - możliwość montażu w szafie 19”

Wzór - Załącznik nr 2a do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ________________________________________________________________

Adres ________________________________________________________________________________

Nr telefonu ______________________________________________________________________

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej_________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy________________________________________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rejestratorów rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych. Nr  sprawy WZP – 2999/10/118/Ł

- Oferujemy w zadaniu nr 1 rejestrator rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych Producenta …………………………  Model/Typ:………………………………, spełniający wymagania opisane przez  Zamawiającego w Załączniku nr 1a do SIWZ  za cenę brutto …………… w PLN*

słownie ………………………………………………………………………………………………………

- Na oferowane urządzenie udzielamy (min. 24) ............ miesięcznej gwarancji, jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta **

- Na oferowane urządzenie udzielamy 12 miesięcznej rękojmi.

- Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru.

- Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania Umowy.

- Miejsce realizacji zamówienia: Komenda Stołeczna Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem  przez całą dobę na numer faksu ………………………………                    W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uzna, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800 - 1600 pod numerem telefonu i faksu ……………………………………………………………………………………………. adres:...............................................................................................................................................................

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

UWAGA:

* -    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** -  w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany   w nawiasie

Wzór - Załącznik nr 2b do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ________________________________________________________________

Adres ________________________________________________________________________________

Nr telefonu ______________________________________________________________________

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej_________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy________________________________________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rejestratorów rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych. Nr  sprawy WZP – 2999/10/118/Ł

- Oferujemy w zadaniu nr 2 rejestrator rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych z zewnętrznym systemem pamięci masowej Producenta …………………………  Model/Typ:………………………………, spełniający wymagania opisane przez  Zamawiającego w Załączniku nr 1b do SIWZ  za cenę brutto …………… w PLN*

słownie………………………………………………………………………………………………………

- Na oferowane urządzenie udzielamy (min. 24) ............ miesięcznej gwarancji, jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta **

- Na oferowane urządzenie udzielamy 12 miesięcznej rękojmi.

- Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru.

- Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania Umowy.

- Miejsce realizacji zamówienia: Komenda Stołeczna Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem  przez całą dobę na numer faksu ………………………………                    W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uzna, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 800 - 1600 pod numerem telefonu i faksu ……………………………………………………………………………………………. adres:...............................................................................................................................................................

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

UWAGA:

* -    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** -  w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany   w nawiasie

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rejestratorów rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych  Nr  sprawy WZP – 2999/10/118/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o przyznanie  zamówienia na

dostawę rejestratorów rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych  Nr  sprawy WZP – 2999/10/118/Ł

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rejestratorów rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych  Nr  sprawy WZP – 2999/10/118/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………