## Załącznik nr 1  do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwaWykonawcy:________________________________________________________________

Adres______________________________________________________________________________

Nr telefonu ifaks______________________________________________________________________

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej_________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy_______________________________________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę zestawu sprzętu do dostarczania usług głosowych w oparciu o  technologię VoIP”  WZP- 3354/10/133/Ł

Oferujemy zestaw sprzętu do dostarczania usług głosowych w oparciu o technologię VoIP, spełniający wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ za cenę:

| Lp | Nazwa urządzenia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Producent/model/typ | Wartość urządzeń bruttoPLN (kol 4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Aparat typu A | szt | 20 |  |  |  |
| 2 | Aparat typu B | szt | 180 |  |  |  |
| 3 | Przystawki z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi do Aparatu typu A | szt | 11 |  |  |  |
| 4 | Zasilacze sieciowe | szt | 25 |  |  |  |
| 5 | Mobilne stanowisko zarządzania | szt | 4 |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN (suma wartości kol. 7 poz. 1-5) |  |

słownie ………………………………………………………………………………………………… PLN brutto.

- Na oferowane urządzenia udzielamy 12 miesięcznej rękojmi.

- Na oferowane urządzenia udzielamy odpowiednio:

………….. miesięcznej gwarancji (min. 36 miesiące)*  na urządzenia określone w pkt  1-4 tabeli

…………… miesięcznej gwarancji (min. 12 miesięcy)*  na urządzenia określone w pkt  5 tabeli

- Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowego

- Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2010 r. od dnia podpisania Umowy.

Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania przez strony bez uwag protokołu odbioru ilościowego.

- Miejsce realizacji zamówienia:  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XVIII SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

- Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 pod numerem telefonu i faxu ………… .............……adres:..........................................

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem  przez całą dobę na numer faksu ……………………………… …………..             W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego. **

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia fakt otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uzna, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

DATA:                                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________                                                 ________________________________

*w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

** Oświadczamy, że w przypadku braku przekazania potwierdzenia otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I  Specyfikacja wymaganych parametrów urządzeń dla Aparatów typu A  - 20 szt.

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Telefon musi być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy 10/100 (Fast Ethernet) umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC; |
| 2 | Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q; |
| 3 | Transmisja głosu z telefonu i danych z podłączonego komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN; |
| 4 | Telefon musi mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej (802.3af) oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza; |
| 5 | Telefon musi mieć możliwość zdefiniowania minimum 6 linii telefonicznych, z których każda jest dostępna pod dedykowanym przyciskiem z podświetlaniem sygnalizującym stan połączenia. Każdy z przycisków musi mieć możliwość wykorzystania, jako klawisz szybkiego wybierania lub umożliwiać monitorowanie stanu linii innego telefonu; |
| 6 | Telefon musi umożliwiać dostęp do korporacyjnej książki telefonicznej umożliwiającej wyświetlenie (prezentację) aktualnego staniu zajętości danego numeru telefonicznego przypisanego do użytkownika zdefiniowanego w książce telefonicznej; |
| 7 | Telefon musi sygnalizować nieodebrane połączenia i prezentować listę, co najmniej 70 połączeń historycznych; |
| 8 | Telefon musi umożliwiać zalogowanie się do systemu dowolnemu użytkownikowi na podstawie podanych przez niego danych identyfikacyjnych (identyfikator użytkownika i kod PIN). Po zalogowaniu się użytkownika, aparat musi pobierać z systemu sterującego połączeniami ustawienia telefonu związane z profilem użytkownika; |
| 9 | Telefon musi być wyposażony w graficzny wyświetlacz monochromatyczny o rozdzielczości, co najmniej 320x222 i przekątnej co najmniej 12.5 cm (5-cali); |
| 10 | Telefon musi umożliwiać wyświetlenie na graficznym wyświetlaczu monochromatycznym zdefiniowanego obrazu graficznego np. logo; |
| 11 | Telefon musi być wyposażony w minimum 4 klawisze funkcyjne z opisami funkcji prezentowanymi na wyświetlaczu telefonu; |
| 12 | Telefon musi umożliwiać prowadzenie rozmów bez korzystania ze słuchawki (tryb głośnomówiący); |
| 13 | Telefon musi umożliwiać dołączenie zestawu nagłownego (słuchawki z mikrofonem); |
| 14 | Telefon musi być wyposażony w klawisze umożliwiające: a) włączenie/wyłączenie trybu prowadzenia rozmowy bez korzystania ze słuchawki (tryb głośnomówiący); b) wyłączenie mikrofonu (MUTE); c) aktywacja zestawu nagłownego; d) regulację głośności; |
| 15 | Telefon musi umożliwiać współpracę z systemem sterowania połączeniami telefonicznymi Call Manager v.8.0 firmy Cisco przy pomocy protokołu SIP i SCCP; |
| 16 | Telefon musi współpracować z przełącznikami sieciowymi LAN w zakresie automatycznego definiowania VLAN’ów głosowych, zapewnienia jakości usług dla głosu oraz zapewnienia zasilania przez kabel Ethernet; |
| 17 | Telefon musi obsługiwać co najmniej kodeki: G.711, G.722, G.729, iLBC; |
| 18 | Telefon musi wspierać standardy markowania ruchu: DSCP oraz 802.1Q/p; |
| 19 | Telefon musi umożliwiać identyfikację aparatu telefonicznego za pomocą certyfikatów X.509v3; |
| 20 | Telefon musi umożliwiać szyfrowanie strumienia sygnalizacyjnego; |
| 21 | Telefon musi umożliwiać szyfrowanie strumienia głosowego za pomocą protokołu SRTP algorytmem co najmniej AES-128; |
| 22 | Telefon musi obsługiwać standardy 802.1x wraz z wsparciem dla EAPOL pass-through; |
| 23 | Telefon musi wspierać protokół LLDP; |
| 24 | Telefon musi umożliwiać pracę aplikacji XML lub WML za pośrednictwem wyświetlacza telefonu; |
| 25 | Telefon musi umożliwiać pobieranie parametrów wymaganych do pracy w sieci automatycznie z systemu sterowania połączeniami telefonicznymi; |
| 26 | Telefon musi posiadać zabezpieczenie, oparte o podpis kryptograficzny producenta, uniemożliwiające załadowanie niewłaściwego oprogramowania (firmware); |
| 27 | Telefon musi posiadać wbudowany serwer webowy, dający administratorowi dostęp do informacji diagnostycznych obejmujących co najmniej takie informacje jak: a) typ/model oraz numer seryjny telefonu, b) adres MAC telefonu, c) adres IP telefonu, d) maska podsieci IP, e) adres bramy domyślnej IP, f) adres serwera DNS, g) adres serwera sterującego, h) wersja oprogramowania zainstalowana na telefonie, i) informacje o aktualnym połączeniu obejmujące: -adresy IP pomiędzy, którymi jest przesyłany ruch VoIP, -godzina rozpoczęcia połączenia, -typ kodeka, -mierzone opóźnienie i jego zmiany (jitter) oraz -wartość parametru MOS (mean opinion score) -określająca jakość trwającego połączenia; |
| 28 | Musi mieć możliwość podłączenia co najmniej dwóch modułów rozszerzeń, umożliwiających podłączenie dodatkowych co najmniej 24 programowanych przycisków, dedykowanych do funkcjonalności szybkiego wybierania numeru; |
| 29 | Interfejs użytkownika aparatu musi być w języku polskim; |
| 30 | Telefon ma być wyposażony w gniazdo umożliwiające zasilanie go z zewnętrznego zasilacza sieciowego |
| 31 | Aparat musi posiadać minimum 36-miesięczną gwarancję jednak nie krótszą niż gwarancja producenta sprzętu. |

Przykładowym aparatem typu A spełniającym wymagania jest:
Telefon IP    CP-7962G= ,  Cisco Unified IP Phone 7962G.

Specyfikacja wymaganych parametrów urządzeń dla Aparatów typu B - 180 szt.

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Telefon musi być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy 10/100 (Fast Ethernet) umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC; |
| 2 | Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q; |
| 3 | Transmisja głosu z telefonu i danych z podłączonego komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN; |
| 4 | Telefon musi mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej (802.3af) oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza; |
| 5 | Telefon musi mieć możliwość zdefiniowania minimum 2 linii telefonicznych, z których każda jest dostępna pod dedykowanym przyciskiem z podświetlaniem sygnalizującym stan połączenia. Każdy z przycisków musi mieć możliwość wykorzystania, jako klawisz szybkiego wybierania lub umożliwiać monitorowanie stanu linii innego telefonu; |
| 6 | Telefon musi umożliwiać dostęp do korporacyjnej książki telefonicznej umożliwiającej wyświetlenie (prezentację) aktualnego staniu zajętości danego numeru telefonicznego przypisanego do użytkownika zdefiniowanego w książce telefonicznej; |
| 7 | Telefon musi sygnalizować nieodebrane połączenia i prezentować listę, co najmniej 70 połączeń historycznych; |
| 8 | Telefon musi umożliwiać zalogowanie się do systemu dowolnemu użytkownikowi na podstawie podanych przez niego danych identyfikacyjnych (identyfikator użytkownika i kod PIN). Po zalogowaniu się użytkownika, aparat musi pobierać z systemu sterującego połączeniami ustawienia telefonu związane z profilem użytkownika; |
| 9 | Telefon musi być wyposażony w graficzny wyświetlacz monochromatyczny o rozdzielczości, co najmniej 320x222 i przekątnej co najmniej 12.5 cm (5-cali); |
| 10 | Telefon musi umożliwiać wyświetlenie na graficznym wyświetlaczu monochromatycznym zdefiniowanego obrazu graficznego np. logo; |
| 11 | Telefon musi być wyposażony w minimum 4 klawisze funkcyjne z opisami funkcji prezentowanymi na wyświetlaczu telefonu; |
| 12 | Telefon musi umożliwiać prowadzenie rozmów bez korzystania ze słuchawki (tryb głośnomówiący); |
| 13 | Telefon musi umożliwiać dołączenie zestawu nagłownego (słuchawki z mikrofonem); |
| 14 | Telefon musi być wyposażony w klawisze umożliwiające: a) włączenie/wyłączenie trybu prowadzenia rozmowy bez korzystania ze słuchawki (tryb głośnomówiący); b) wyłączenie mikrofonu (MUTE); c) aktywacja zestawu nagłownego; d) regulację głośności; |
| 15 | Telefon musi umożliwiać współpracę z systemem sterowania połączeniami telefonicznymi Call Manager v.8.0 firmy Cisco przy pomocy protokołu SIP i SCCP; |
| 16 | Telefon musi współpracować z przełącznikami sieciowymi LAN w zakresie automatycznego definiowania VLAN’ów głosowych, zapewnienia jakości usług dla głosu oraz zapewnienia zasilania przez kabel Ethernet; |
| 17 | Telefon musi obsługiwać co najmniej kodeki: G.711, G.722, G.729, iLBC; |
| 18 | Telefon musi wspierać standardy markowania ruchu: DSCP oraz 802.1Q/p; |
| 19 | Telefon musi umożliwiać identyfikację aparatu telefonicznego za pomocą certyfikatów X.509v3; |
| 20 | Telefon musi umożliwiać szyfrowanie strumienia sygnalizacyjnego; |
| 21 | Telefon musi umożliwiać szyfrowanie strumienia głosowego za pomocą protokołu SRTP algorytmem co najmniej AES-128; |
| 22 | Telefon musi obsługiwać standardy 802.1x wraz z wsparciem dla EAPOL pass-through; |
| 23 | Telefon musi wspierać protokół LLDP; |
| 24 | Telefon musi umożliwiać pracę aplikacji XML lub WML za pośrednictwem wyświetlacza telefonu; |
| 25 | Telefon musi umożliwiać pobieranie parametrów wymaganych do pracy w sieci automatycznie z systemu sterowania połączeniami telefonicznymi; |
| 26 | Telefon musi posiadać zabezpieczenie, oparte o podpis kryptograficzny producenta, uniemożliwiające załadowanie niewłaściwego oprogramowania (firmware); |
| 27 | Telefon musi posiadać wbudowany serwer webowy, dający administratorowi dostęp do informacji diagnostycznych obejmujących co najmniej takie informacje jak: a) typ/model oraz numer seryjny telefonu, b) adres MAC telefonu, c) adres IP telefonu, d) maska podsieci IP, e) adres bramy domyślnej IP, f) adres serwera DNS, g) adres serwera sterującego, h) wersja oprogramowania zainstalowana na telefonie, i) informacje o aktualnym połączeniu obejmujące: -adresy IP pomiędzy, którymi jest przesyłany ruch VoIP, -godzina rozpoczęcia połączenia, -typ kodeka, -mierzone opóźnienie i jego zmiany (jitter) oraz -wartość parametru MOS (mean opinion score) -określająca jakość trwającego połączenia; |
| 28 | Interfejs użytkownika aparatu musi być w języku polskim; |
| 29 | Aparat musi posiadać minimum 36-miesięczną gwarancję jednak nie krótszą niż gwarancja producenta sprzętu. |
| 30 | Telefon ma być wyposażony w gniazdo umożliwiające zasilanie go z zewnętrznego zasilacza sieciowego |

Przykładowym aparatem typu B spełniającym wymagania jest:
Telefon IP    - CP-7942G=, Cisco Unified IP Phone 7942G.

II  Specyfikacja wymaganych parametrów przystawek z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi do aparatów typu A – 11 szt.

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Przystawka musi współpracować z dostarczonymi aparatami typu A |
| 2 | Przystawka musi być wyposażona w graficzny wyświetlacz monochromatyczny o rozdzielczości, co najmniej 480x272 i przekątnej co najmniej 4.3 cal; |
| 3 | Przystawka musi być wyposażona w minimum 12 fizycznych przycisków funkcyjnych umożliwiających realizowanie takich funkcji jak: directory number, line key, speed-dial key Jednocześnie musi posiadać minimum 2 fizyczne przyciski pozwalające na zmianę strony i opasanie minimum 24 pozycji na 12 fizycznych przyciskach. |
| 4 | Klawisze pracujące jako directory number lub line key muszą pozwalać na łatwą identyfikację stanu połączenia poprzez kolorową iluminację LED. |
| 5 | Przystawka musi mieć możliwość zasilania z aparatu IP oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza; |
| 6 | W ukompletowaniu przystawki muszą znaleźć się wszystkie niezbędne elementy (kable, uchwyty, podstawki, itp.) umożliwiające przyłączenie do aparatu typu A. |
| 7 | Przystawka musi posiadać minimum 36-miesięczną gwarancję jednak nie krótszą niż gwarancja producenta sprzętu. |

Przykładową przystawką do aparatu typu A spełniającym wymagania jest:

- Przystawka z klawiszami – typ CP-7915= , Cisco Unifed IP Phone Expansion Module 7915

- Podstawka do mocowania w/w przystawki z aparatem  – typ CP-SINGLFOOTSTAND=, 
Footstand kit for single 7914, 7915, or 7916.

III  Specyfikacja wymaganych parametrów zasilaczy sieciowych do aparatów typu A i B – 25 szt.

Przykładowym zasilaczem do aparatu typu A, B spełniającym wymagania jest:

- zasilacz sieciowy typ - CP-PWR-CUBE-3=

- kabel do zasilacza typ - CP-PWR-CORD-CE=

IV Specyfikacja wymaganych parametrów mobilnego stanowiska administracji i zarządzania 4 szt.:

| Procesor | Intel Core i5-450 ( 2.4 Ghz, 3 MB pamięci podręcznej L3) lub inny porównywalnej lub większej wydajności |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | Minimum 4 GB DDR3 |
| Dysk twardy | Minimum 320 GB SATA II |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW |
| LCD | Przekątna 14”, rozdzielczość min. 1600x900 |
| Kamera | Wbudowana, min.2 megapikseli |
| Karta graficzna | Obsługa DirectX 10, SM 4.0 |
| Karta dźwiękowa | Obsługa High Definition Audio; Wbudowane głośniki; Wbudowany mikrofon cyfrowy; |
| Karty sieciowe | LAN 10/100/1000; WiFI IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth. |
| Czytnik kart pamięci | - min. 1 gniazdo kart Express Card/34; - czytnik karat pamięci SD, MMC, Memory Stic; |
| Interfejsy | - min. 1 port eSata; - min. 3 porty USB 2.0 - min. 1 złącze Display Port - wejście mikrofonu stereo - wyjście słuchawek stereo |
| System operacyjny i oprogramowanie | - Windows 7 Professional (64-bit); - Pakiet MS Office std. Molp ( MS Word, MS Excel) |
| Inne | - czas pracy baterii min. 3 godz.; - zapasowy akumulator; - plecak na notebooka; - min. 12 miesięcy gwarancji; - możliwość instalacji oprogramowania przeznaczonego do urządzeń klasy notebook typu „soft phone” oraz prawidłowej jego pracy przy współpracy z Call Menager Cisco ver.8 |

Przykładowym mobilnym stanowiskiem zarządzania i administracji spełniającym wymagania jest:

# Notebook HP ProBook 6450b (WD777EA)

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy zestawu sprzętu do dostarczania usług w oparciu o technologię VoIP” WZP -3354/10/133/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie  zamówienia na  „Dostawy zestawu sprzętu do dostarczania usług w oparciu o technologię VoIP” WZP-3354/10/133/Ł

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy zestawu sprzętu do dostarczania usług głosowych w oparciu o technologię VoIP” 
WZP -3354/10/133/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że urządzenia określone w załączniku nr 2 do SIWZ są wyprodukowane zgodnie z normą CE

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że urządzenia określone w załączniku nr 2 do SIWZ pochodzą 
z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce i posiadają pełne wsparcie Producenta.

Data i podpis Wykonawcy