Załącznik Nr 2a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1

Przenośne urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ilość - 30 sztuk

| Lp | Wymagane dane techniczne: | Oferowane dane techniczne: |
| --- | --- | --- |
| 1 | czas pomiaru nie dłuższy niż 10 sekund |  |
| 2 | czas przygotowania do pomiaru maksymalnie 10 sekund |  |
| 3 | pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu wyłącznie bez użycia ustnika |  |
| 4 | możliwość wykrywania par alkoholu w powietrzu (np. znajdującym się w pojeździe) oraz u osoby nieprzytomnej |  |
| 5 | wskaźnik określający stan badanej osoby za pomocą diody, wyświetlacza lub sygnału dźwiękowego |  |
| 6 | zakres pomiarowy od 0,00 mg/l do min. 0,11 mg/l |  |
| 7 | waga z bateriami/akumulatorami maksymalnie 400 g, |  |
| 8 | zasilenie na akumulatory R6 z możliwością zastosowania zamiennie baterii LR6 |  |
| 9 | Obudowa w kolorze jaskrawym, dobrze widocznym. Jako kolory jaskrawe, dobrze widoczne Zamawiający uznaje np. biały, srebrny, jasnoszary, żółty, pomarańczowy, jasnoczerwony, jasnozielony, przy czym w jaskrawym, dobrze widocznym kolorze musi być co najmniej 1/3 obudowy urządzenia. |  |
| 10 | obudowa ergonomiczna z tworzywa sztucznego, odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne |  |
| 11 | ukompletowanie analizatora: - opaska na rękę zamocowana do urządzenia zabezpieczająca przed wypadnięciem lub wytrąceniem urządzenia - komplet baterii/akumulatorów do urządzenia |  |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………………