## Załącznik nr 1A do SIWZ

I. Opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO – SPRZĘTOWA RADIOTELEFONU

1. Radiotelefon noszony standardu TETRA typ MTH800 lub równoważny – 52 kpl.

w ukompletowaniu:

- radiotelefon noszony – standard TETRA – 1 szt.

- antena na pasmo 380 – 430 MHz – 1 szt.

- akumulator o pojemności min. 950 mAh – 2 szt.

- zaczep (klips) do pasa – 1 szt.

- ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230V ±10% umożliwiająca ładowanie samego akumulatora oraz akumulatora podpiętego do radiotelefonu – 1 szt.

- dokumentacja dla użytkownika sporządzona w języku polskim – 1 szt.

2. Zestaw do programowania radiotelefonów – 1 kpl.

w ukompletowaniu:

- oprogramowanie do radiotelefonów z pkt. 1 – 1 szt.

- kabel do programowania radiotelefonów z pkt. 1  – 1 szt.

- przewód do programowania typ PMLN450A – 2 szt.

II . Wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonu i osprzętu

| 1. | Parametry radiotelefonu |
| --- | --- |
|  | Parametry techniczne ogólne |
|  | Zakres częstotliwości pracy 380 - 430 MHz, |
|  | Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz, |
|  | Transmisja danych pakietowych |
|  | Wysyłanie krótkich wiadomości SDS i tekstowych alfanumerycznych |
|  | Wyświetlacz kolorowy o ilości kolorów nie mniejszych niż 65000 i rozdzielczości wyświetlacza nie mniejszej niż 128x128 pikseli |
|  | Szyfrowanie zgodne z aktualnie stosowanym w warszawskim systemie „TETRA” -SCK TEA |
|  | Wbudowany moduł GPS - aktywny |
|  | Wersja firmware – flash radiotelefonu współpracujący z warszawskim systemem „TETRA” |
| 2. | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe radiotelefonu |
|  | Praca na dowolnej, z co najmniej 400 zaprogramowanych grup rozmównych, |
|  | Programowanie wyświetlanej nazwy grupy (minimum 8 znaków alfanumerycznych), |
|  | Programowe ograniczanie czasu nadawania, |
|  | Programowe ustawienie grup rozmównych do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu), |
|  | Wybór grup rozmównych - dedykowanym przełącznikiem obrotowym |
|  | Regulacja głośności – potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |
|  | Możliwość realizacji wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych, |
|  | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych, |
|  | Możliwość pracy w trybie bezpośrednim - DMO |
|  | Przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / wyłączenie skanowania oraz włączenie trybu alarmowego umieszczone na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp. |
| 3. | Akcesoria do zestawu radiotelefonu |
|  | Antena elastyczna na pasmo 380 – 430 MHz, |
|  | Akumulator zapewniający pracę przez minimum 8 godzin przy proporcjach nad/odb/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W, |
|  | Zaczep (klips) do pasa (szerokość pasa 50 mm) |
| 4. | Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy |
|  | Zakres temperatury pracy od -25o C do + 55o C, |
|  | Zakres temperatury składowania od - 40o C do + 65o C |
| 5. | Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów |
|  | Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem umożliwiającym konfigurację i strojenie radiotelefonu podlegające bieżącemu uaktualnieniu w miarę wprowadzania zmian, |
|  | Możliwość wcześniejszego przygotowania pliku z oprogramowaniem umożliwiającym jego wpisanie we wszystkie dostarczone radiotelefony, |
|  | Możliwość przechowywania dla każdego radiotelefonu kompletnego zestawu danych wystarczających do pełnego jego zaprogramowania |
|  | Dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewnić możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w oferowanym radiotelefonie, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji |
|  | Dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewnić możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radiotelefonie w trybie serwisowym |
| 6. | Dokumentacja użytkownika |
|  | Dokumentacja użytkownika zapewni korzystanie ze sprzętu bez specjalnego szkolenia lub przy ograniczonym wsparciu ze strony lokalnych specjalistów |

## Załącznik nr 1B do SIWZ

I. Opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 2

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO – SPRZĘTOWA RADIOPRZEMIENNIKA

1. Radioprzemiennik analogowo-cyfrowy typ MTR 3000 lub równoważny – 4 kpl.

w ukompletowaniu:

- radioprzemiennik – 1 szt.

- zasilanie awaryjne-akumulator – 1 szt.

- dokumentacja techniczna w języku polskim – 1 szt.

- dokumentacja dla użytkownika sporządzona w języku polskim – 1 szt.

2. Zestaw do programowania radioprzemiennika z pkt. 1 – 1 szt.

w ukompletowaniu:

a. oprogramowanie – 1 szt.

b. kabel do programowania – 1 szt.

II. Wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonu i osprzętu

| 1. | Parametry radiotelefonu |
| --- | --- |
|  | - Parametry techniczne ogólne |
|  | Zakres częstotliwości pracy 136 -174 MHz, |
|  | Możliwość zaprogramowania min 16 kanałów, |
|  | Praca w trybie analogowym lub cyfrowym, |
|  | Wbudowana dioda sygnalizująca tryb pracy, |
|  | Programowalny odstęp międzykanałowy -system analogowy/cyfrowy – 12,5 kHz |
|  | Rodzaj pracy – simplex/semi-duplex/duplex |
|  | Napięcie zasilania – 230V ± 10% |
|  | Sterowanie – 2 pary linii (RX i TX) |
|  | Parametry techniczne nadajnika |
|  | Programowalna moc wyjściowa nadajnika – zakres min od 1W – 25W |
|  | Czułość audio – min 60% RSD i min 80mV MRS |
|  | Zniekształcenie audio – mniej niż 3% |
|  | Parametry techniczne odbiornika |
|  | Czułość w trybie analogowym – min 0,30µV |
|  | Czułość w trybie cyfrowym – min 0,30µV |
|  | Zniekształcenie audio – mniej niż 3% |
| 3. | Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy |
|  | Zakres temperatury pracy od -25o C do + 55o C, |
|  | Zakres temperatury składowania od - 40o C do + 65o C |
| 4. | Zestaw do programowania i strojenia radioprzemiennika |
|  | Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem umożliwiającym konfigurację i strojenie radioprzemiennika podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian |
|  | Możliwość wcześniejszego przygotowania pliku z oprogramowaniem umożliwiającym jego wpisanie do radioprzemienników |
|  | Możliwość przechowywania dla każdego radioprzemiennika kompletnego zestawu danych wystarczających do pełnego jego zaprogramowania |
|  | Dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewnić możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w oferowanym radioprzemienniku, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji |
|  | Dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewnić możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radioprzemienniku w trybie serwisowym |
| 5. | Dokumentacja użytkownika |
|  | Dokumentacja użytkownika zapewni korzystanie ze sprzętu bez specjalnego szkolenia lub przy ograniczonym wsparciu ze strony lokalnych specjalistów |

## Załącznik nr 2A do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ___________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ____________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: __________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KSP”

Oferujemy w zadaniu nr 1

Dostawa radiotelefonów typu MTH800 lub równoważnych wraz z akcesoriami i zestawem do programowania – standard TETRA.

za cenę brutto……………………………………………………. PLN w tym …….% podatek VAT

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | J.m. | Producent** | Cena za jeden komplet brutto w PLN* | Ilość | Wartość brutto w PLN (kol. 5x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Radiotelefon noszony standardu TETRA typ MTH800 lub równoważny w ukompletowaniu: radiotelefon noszony – standard TETRA – 1 szt. antena na pasmo 380 – 430 MHz – 1 szt. akumulator o pojemności min. 950 mAh – 2 szt. zaczep (klips) do pasa – 1 szt. ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230V ±10% umożliwiająca ładowanie samego akumulatora oraz akumulatora podpiętego do radiotelefonu – 1 szt. dokumentacja dla użytkownika sporządzona w języku polskim – 1 szt. | kpl. |  |  | 52 |  |
| 2 | Zestaw do programowania radiotelefonów w ukompletowaniu: oprogramowanie do radiotelefonów z pkt. 1 – 1 szt. kabel do programowania radiotelefonów z pkt. 1 – 1 szt. przewód do programowania typ PMLN450A – 2 szt. | kpl. |  |  | 1 |  |
| Cena oferty brutto w PLN (suma wartości – kol. 7 poz. 1 i 2): |  |

słownie: ………………………………………………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry radiotelefonu |  |
|  | Parametry techniczne ogólne |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy 380 - 430 MHz, |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz, |  |
|  | Transmisja danych pakietowych |  |
|  | Wysyłanie krótkich wiadomości SDS i tekstowych alfanumerycznych |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy o ilości kolorów nie mniejszych niż 65000 i rozdzielczości wyświetlacza nie mniejszej niż 128x128 pikseli |  |
|  | Szyfrowanie zgodne z aktualnie stosowanym w warszawskim systemie „TETRA” -SCK TEA |  |
|  | Wbudowany moduł GPS - aktywny |  |
|  | Wersja firmware – flash radiotelefonu współpracujący z warszawskim systemem „TETRA” |  |
| 2. | Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe radiotelefonu |  |
|  | Praca na dowolnej, z co najmniej 400 zaprogramowanych grup rozmównych, |  |
|  | Programowanie wyświetlanej nazwy grupy (minimum 8 znaków alfanumerycznych), |  |
|  | Programowe ograniczanie czasu nadawania, |  |
|  | Programowe ustawienie grup rozmównych do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu), |  |
|  | Wybór grup rozmównych - dedykowanym przełącznikiem obrotowym |  |
|  | Regulacja głośności – potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |  |
|  | Możliwość realizacji wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych, |  |
|  | Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości statusowych, |  |
|  | Możliwość pracy w trybie bezpośrednim - DMO |  |
|  | Przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie / wyłączenie skanowania oraz włączenie trybu alarmowego umieszczone na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp. |  |
| 3. | Akcesoria do zestawu radiotelefonu |  |
|  | Antena elastyczna na pasmo 380 – 430 MHz, |  |
|  | Akumulator zapewniający pracę przez minimum 8 godzin przy proporcjach nad/odb/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W, |  |
|  | Zaczep (klips) do pasa (szerokość pasa 50 mm) |  |
| 4. | Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy |  |
|  | Zakres temperatury pracy od -25o C do + 55o C, |  |
|  | Zakres temperatury składowania od - 40o C do + 65o C |  |
| 5. | Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów |  |
|  | Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem umożliwiającym konfigurację i strojenie radiotelefonu podlegające bieżącemu uaktualnieniu w miarę wprowadzania zmian, |  |
|  | Możliwość wcześniejszego przygotowania pliku z oprogramowaniem umożliwiającym jego wpisanie we wszystkie dostarczone radiotelefony, |  |
|  | Możliwość przechowywania dla każdego radiotelefonu kompletnego zestawu danych wystarczających do pełnego jego zaprogramowania |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewnić możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w oferowanym radiotelefonie, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewnić możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radiotelefonie w trybie serwisowym |  |
| 6. | Dokumentacja użytkownika |  |
|  | Dokumentacja użytkownika zapewni korzystanie ze sprzętu bez specjalnego szkolenia lub przy ograniczonym wsparciu ze strony lokalnych specjalistów |  |

    - Udzielamy gwarancji odpowiednio na:

- radiotelefon - …………………………  (min. 36 miesięcy),

- akumulator - …………………………..  (min. 12 miesięcy),

- jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. *

- Na oferowane urządzenie/zestaw do oprogramowania udzielamy 12 miesięcznej rękojmi.

- Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru.

- Termin realizacji zamówienia: 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 09.12.2011 r.

- Miejsce realizacji zamówienia:  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XVII SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

- Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 pod numerem telefonu i faxu ………… .............……adres:..........................................

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy zobowiązujemy się potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego **.

DATA:                                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                                       ________________________________

* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

** Oświadczamy, że w przypadku braku przekazania potwierdzenia otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego.

## Załącznik nr 2B do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ___________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ____________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: __________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KSP”

Oferujemy w zadaniu nr 2

Dostawa radioprzemienników typu MTR3000 lub równoważnych wraz z zestawem do oprogramowania

za cenę brutto……………………………………………………. PLN w tym …….% podatek VAT

| Lp. | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | J.m. | Producent** | Cena jednostkowa za jeden komplet brutto w PLN* | Ilość | Wartość brutto w PLN (kol. 5x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Radioprzemiennik analogowo-cyfrowy typ MTR 3000 lub równoważny w ukompletowaniu: radioprzemiennik – 1 szt. zasilanie awaryjne-akumulator – 1 szt. dokumentacja techniczna w języku polskim – 1 szt. dokumentacja dla użytkownika sporządzona w języku polskim – 1 szt. | kpl. |  |  | 4 |  |
| 2 | Zestaw do programowania radioprzemiennika z pkt. 1 w ukompletowaniu: a. oprogramowanie – 1 szt. b. kabel do programowania – 1 szt. | kpl. |  |  | 1 |  |
| Cena oferty brutto w PLN (suma wartości – kol. 7 poz. 1 i 2): |  |

słownie: ………………………………………………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry radiotelefonu |  |
|  | - Parametry techniczne ogólne |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy 136 -174 MHz, |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min 16 kanałów, |  |
|  | Praca w trybie analogowym lub cyfrowym, |  |
|  | Wbudowana dioda sygnalizująca tryb pracy, |  |
|  | Programowalny odstęp międzykanałowy -system analogowy/cyfrowy – 12,5 kHz |  |
|  | Rodzaj pracy – simplex/semi-duplex/duplex |  |
|  | Napięcie zasilania – 230V ± 10% |  |
|  | Sterowanie – 2 pary linii (RX i TX) |  |
|  | Parametry techniczne nadajnika |  |
|  | Programowalna moc wyjściowa nadajnika – zakres min od 1W – 25W |  |
|  | Czułość audio – min 60% RSD i min 80mV MRS |  |
|  | Zniekształcenie audio – mniej niż 3% |  |
|  | Parametry techniczne odbiornika |  |
|  | Czułość w trybie analogowym – min 0,30µV |  |
|  | Czułość w trybie cyfrowym – min 0,30µV |  |
|  | Zniekształcenie audio – mniej niż 3% |  |
| 3. | Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy |  |
|  | Zakres temperatury pracy od -25o C do + 55o C, |  |
|  | Zakres temperatury składowania od - 40o C do + 65o C |  |
| 4. | Zestaw do programowania i strojenia radioprzemiennika |  |
|  | Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem umożliwiającym konfigurację i strojenie radioprzemiennika podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian |  |
|  | Możliwość wcześniejszego przygotowania pliku z oprogramowaniem umożliwiającym jego wpisanie do radioprzemienników |  |
|  | Możliwość przechowywania dla każdego radioprzemiennika kompletnego zestawu danych wystarczających do pełnego jego zaprogramowania |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewnić możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w oferowanym radioprzemienniku, w tym również tych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie i osprzęt musi zapewnić możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanym radioprzemienniku w trybie serwisowym |  |
| 5. | Dokumentacja użytkownika |  |
|  | Dokumentacja użytkownika zapewni korzystanie ze sprzętu bez specjalnego szkolenia lub przy ograniczonym wsparciu ze strony lokalnych specjalistów |  |

1.   Udzielamy gwarancji odpowiednio na:

        - radiotelefon - …………………………  (min. 36 miesięcy),

        - akumulator - …………………………..  (min. 12 miesięcy),

- jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. *

  - Na oferowane urządzenie/zestaw do programowania  udzielamy 12 miesięcy rękojmi.

  - Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru.

  - Termin realizacji zamówienia: 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 09.12.2011 r.

  - Miejsce realizacji zamówienia:  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2.

  - Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

  - Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XVII SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

  - Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 pod numerem telefonu i faxu ………… .............……adres:..........................................

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

  - Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

  - Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy zobowiązujemy się potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego **.

DATA:                                                              	      PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ________________________________

* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

** Oświadczamy, że w przypadku braku przekazania potwierdzenia otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego.

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KSP” – WZP - 3360/11/126/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie  zamówienia na

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KSP” – WZP – 3360/11/126/Ł

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KSP”  WZP – 3360/11/126/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….….

……………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………