Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa latarek o następujących minimalnych parametrach techniczno-użytkowych:

| Minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe dostarczonych latarek |
| --- |
| L.p. |  | Parametry minimalne | Parametry oferowane (Wykonawca zobowiązany jest do podania rzeczywistych parametrów oferowanego asortymentu) |
| 1. | Źródło światła | Dioda LED o mocy światła min. 280 lumenów |  |
| 2. | Czas pracy | Przy pełnej mocy min. 2 godziny Przy redukcji mocy min. 5 godzin |  |
| 3. | Możliwość redukcji mocy strumienia światła | Min. 60% - max. 80% |  |
| 4. | Funkcja stroboskopu | tak | Funkcja stroboskopu |
| 5. | Zasilania akumulatorowe | tak | Zasilania akumulatorowe |
| 6. | Ładowarka | 230V i 12V |  |
| 7. | Czas ładowania | Maks. 6 godzin |  |
| 8. | Obudowa w kształcie walca wykonana z aluminium lotniczego | tak | Obudowa w kształcie walca wykonana z aluminium lotniczego |
| 9. | Długość obudowy | Min. 165 mm – maks. 220 mm |  |
| 10. | Średnica głowicy z odbłyśnikiem | Min. 50mm – maks. 60 mm |  |
| 11. | Wodoszczelność deklarowana | IP 65 |  |
| 12. | Kolor | Czarny | Czarny |
| Minimalne wymagania dot. wyposażenia dodatkowego |
| L.p. |  | Parametry minimalne | Parametry oferowane |
| 1. | Nasadka sygnalizacyjna czerwona | Długość min. 150 mm – maks. 220 mm |  |
| 2. | Kabura ( typy Mactronic model R 14 lub równoważna) wykonana z cordury lub materiału o podobnej technologii, z zabezpieczeniem na zatrzask metalowy, uniemożliwiający wypadnięcie latarki z kabury podczas wykonywania czynności służbowych |  |  |

…………………………..                                                                                   ……………………………………

(data)                                                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)