Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OŚWIADCZENIE

I. Drukarka laserowa A4

| Lp. | Nazwa komponentu/parametru | Minimalne wymagania | Oferowane parametry * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ogólnie | Nabiurkowa Monochromatyczna drukarka A4 |  |
| 2 | Technologia | Laser |  |
| 3 | Szybkość drukarki | max. 35 stron A4 na minutę, wydruk do dołu |  |
| 4 | Rozdzielczość | 1200 dpi |  |
| 5 | Obciążenie miesięczne | min.50,000 stron A4 |  |
| 6 | Czas osiągnięcia trybu gotowości | max. 19 sekund lub mniej po włączeniu zasilania |  |
| 7 | Czas do pierwszego wydruku | max. 7 seconds |  |
| 8 | Pobór mocy | Drukowanie: max.544 W, Drukowanie tryb cichy: max. 346 W, Czuwanie: max 7.2 W, Tryb uśpienia: max. 4.3 W |  |
| 9 | Zasilanie | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |  |
| 10 | Poziom hałasu zgodnie z normami (ISO 7779 / ISO 9296) | Drukowanie pełna prędkość: max. 55 dB(A), Drukowanie w trybie cichym: max. 49 dB(A), Czuwanie: max. 30 dB(A) |  |
| 11 | Ogólnie o pamięci | Standart 32 MB, max. 544 MB w 1 Slocie SDRAM DIMM |  |
| 12 | Wewnętrzne zasobniki | 250-kartek uniwersalna kaseta na papier, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Legal, Custom (105 x 148 mm to 215.9 x 297 mm); 50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, (70 x 148 mm to 215.9 x 356 mm) |  |
| 13 | Max. Pojemność zasobników na papier | 800 kartek A4 |  |
| 14 | Moduł druku dwustronnego | Duplex w standarcie obsługuje formaty A4, A5, B5, Legal,w takiej gramaturze 60-105 g/m² |  |
| 15 | Pojemność tacy odbiorczej | min. 250 kartek wydrukiem do dołu |  |
| 16 | Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości max. 0.11 mm. |  |
| 17 | Procesor | min. 360 MHz |  |
| 18 | Emulacje | PCL 6, PCL5e, Postscript 3 ( KPDL3), Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, |  |
| 19 | Czcionki | 80 czcionek konturowych w wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa , 45 rodzajów z jedno wymiarowych plus dodatkowo dwu-wymiarowy bark PDF-417 |  |
| 20 | Obsługiwane Systemy Operacyjne (Drukowanie) | Wszystkie aktualne systemy Windows, Mac OS X w wersji 10.2 lub wyższej, UNIX, LINUX |  |

II. TONER – kompatybilny do drukarki z pkt I.

| Lp. | Materiał eksploatacyjny | Wydajność oferowanego tonera przy założeniu wydruku 1 strony formatu A4 i pokryciu 5% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | TONER (czarny) – kompatybilny do drukarki laserowej A4 – opisanej w tabeli I. Toner, w tym elementy wchodzące w jego skład są fabrycznie nowe, tzn. takie, do produkcji których nie użyto składników poprzednio używanych, bez śladów uszkodzenia, pełnowartościowe, nie uzupełniane, nie przerabiane, nie regenerowane, ani nie refabrykowane. |  |

*dotyczy tabeli nr I i II - Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kol. 4 – Oferowane parametry sprzętu oraz kol. 3 – Wydajność oferowanego tonera – wskazał rzeczywiste dane jakie posiada oferowany przedmiot zamówienia (sprzęt/toner).

III. Oświadczam, że zaoferowane tonery produkowane są zgodnie z normą ISO/IEC 19752 
dla drukarek laserowych monochromatycznych oraz są kompatybilne z oferowanym sprzętem.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

…………...................…………………………………..