Wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________________

Adres _______________________________________________________________________________

Nr telefonu i faks___________________________________e:mail________________________________

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy___________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji  nieoznakowanej, (Numer sprawy: WZP- 2800/13/100/T)

I. Oferujemy:

1) cenę za zamówienie podstawowe (Czp )

Tabela 1

| Lp. | Rodzaj pojazdu | J.m. | Marka/Typ | Cena za jedną sztukę brutto w PLN* | Planowana Ilość | Cena za zamówienie podstawowe brutto w PLN (kol. 5x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Samochody osobowe w policyjnej wersji nieoznakowanej | szt. |  |  | 8 |  |
| słownie: …………………………………………………………………………… |  |

    - cenę za prawo opcji  (Cpo) tj. wykonanie przeglądów technicznych w okresie udzielonej gwarancji, o której mowa w pkt. II ppkt. 3 lit a)

Tabela 2

| Lp. | Usługa | Ilość pojazdów | Cena za przeglądy techniczne brutto w PLN w pełnym cyklu serwisowym (min. 24 m-cy) przy zakładanym przebiegu pojazdu 70.000 km zgodnie z wymaganiami producenta wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ* | Cena zamówienia w prawie opcji brutto w PLN (kol. 3x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | przeglądy techniczne w okresie udzielonej gwarancji | 8 |  |  |
| słownie: …………………………………………………………………………… |  |

Łączna cena oferty (Czp+Cpo) ……………………………………………………………………………

Słownie ……………………………………………………………………………………………………..

II. Oświadczamy, że:

  - Oferujemy pojazdy spełniające co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2.  Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie:

    - projektu zabudowy pojazdów – do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy przez Strony,

b)  dostawy oferowanych  pojazdów - do dnia 31 października 2013r.

3. Udzielamy…..… (min. 24 miesiące)** z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:

        - podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – ………..(min. 100.000 km) lub ………….(min.24  miesiące),

        - powłokę lakierniczą - …………(min. 36 miesięcy) – bez wyłączeń i limitu przebiegu kilometrów,

        - perforację elementów nadwozia - ……………..(min. 72 miesiące) bez limitu przebiegu kilometrów,

        - sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej  błyskowej oraz dodatkowe wyposażenie - ……………..(min. 24 miesiące) bez limitu przebiegu kilometrów,

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.  
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego     przesłania przez Zamawiającego.

- Naprawy gwarancyjne oraz przeglądy będą wykonywane w stacji obsługi serwisowej

    - zlokalizowanej w ……………………………………………………………………………….

    - posiadającej wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych/przeglądów, zaoferowanej marki pojazdu bazowego, a także aktualny certyfikat producenta pojazdu lub aktualną umowę serwisową z gwarantem.

- Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dołączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

- Reklamacje należy składać na nr faksu***  ............................................... adres*** …..………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Dostawa wykonana  będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który wykonywać  będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………..

.......................................                                       ..............................................................

data                                                                                            podpis i pieczęć wykonawcy

WAGA:

*       -    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**     -    wpisać oferowane,  w przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie okres minimalny (tj. podany w nawiasie)

***   -    należy wpisać

**** -   niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Załącznik nr 2 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

A. WYMAGANIA OGÓLNE.

      - Przedmiot zamówienia.

Samochody osobowe w policyjnej wersji „nieoznakowanej”.

      - Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd „nieoznakowany” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań operacyjnych. W jego wnętrzu dokonywane będą: kontrole dokumentów osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych oraz sporządzanie dokumentacji służbowej, itp.

      - Warunki eksploatacji. Pojazd  „nieoznakowany” musi być przystosowany do:

  - eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

  - jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie głównie na terenie aglomeracji warszawskiej,

  - przechowywania  na wolnym powietrzu,

  - mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

  - napraw w stacjach obsługowo-naprawczych producenta.

      - Wymagania formalne.

  - Pojazd musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. Nr 108, poz. 908. z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą o ruchu drogowym) lub świadectwo zgodności WE o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009 z późn. zm.).

  - Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy o ruchu drogowym.

  - Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w książkach gwarancyjnych pojazdów.

  - Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu.

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:

    - instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

    - urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

    - instalacji antenowych,

    - innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).

  - Wszystkie pojazdy oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.

  - Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - Do każdego pojazdu wykonawca musi dołączyć zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

  - Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdami) katalog części zamiennych oferowanego pojazdu (w formie elektronicznej).

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia.

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

- Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy.

- Wymagania techniczne dla nadwozia:

  - Pojazd kategorii M1, w wersji nadwozia hatchback (AB) lub kombi (AC) lub wielozadaniowe (AF).

  - Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu 5 osób. Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń) i II (drugi rząd siedzeń –kanapa ) oraz przestrzeń bagażową obejmującą przedział III.

  - Wymiary pojazdu:

    - rozstaw osi nie mniejszy niż 2450 mm,

    - minimalna pojemność przestrzeni bagażowej nie mniejsza niż 300 dcm3.

  - Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydłowych  po obu stronach nadwozia. Drzwi tylne (pokrywa tylna) otwierana do góry.  Wszystkie drzwi przeszklone.

  - Szybę przednią o obniżonej przepuszczalności świetlnej,

  - Barwa nadwozia:  Wykonawca przedstawi   propozycję, co najmniej  3 kolorów metalicznych lub perłowych nadwozia bez koloru białego oraz kolorów jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru koloru nadwozia spośród oferowanych. Zamawiający poprzez „kolor jaskrawy” rozumie „intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory” (Popularny słownik języka polskiego, red. naukowy prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000, ISBN 83-7156-385-X). Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbników oferowanych kolorów.

  - Pojazd musi posiadać w kolorze nadwozia: lusterka, zderzak przedni i tylny, oraz klamki drzwi.

- Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:

- Silnik o zapłonie iskrowym, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 5.

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 60 kW.,

- Pojemność silnika nie mniejsza niż 1380 cm3

- Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 125 Nm (wg deklaracji producenta),

- Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 40 dm3, (wg deklaracji producenta),

- Warunki techniczne dla układu hamulcowego.

Układ hamulcowy musi być wyposażony w:

  - układ zapobiegający blokowaniu kół np. ABS lub równoważny,

  - elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu np. EBV lub EBD lub równoważny.

- Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

  - Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód–tył (osiowo), góra–dół (płaszczyzna pionowa),

  - Wspomaganie układu kierowniczego.

- Wymagania techniczne dla układu napędowego.

  - Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu,

  - Przeniesienie napędu na oś przednią,

  - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy np. ESP lub równoważny,

  - Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h .

- Wymagania techniczne dla kół jezdnych

  - Tarcze kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

  - Tarcze kół z ogumieniem zimowym - szt. 4,

  - W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne do kół - szt. 4,

  - Kołpaki ozdobne kół zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze kół zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze kół zastosowane z ogumieniem letnim).

  - Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu zgodne z wyciągiem ze świadectwa homologacji.

  - Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od dnia odbioru.

- Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

  - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

  - Światła przeciwmgielne przednie (posiadające homologację), wbudowane  w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

  - Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.

  - Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może przekraczać 100 mA.

  - Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,

  - Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, lub na słupku środkowym, służące do zasilania lamp uprzywilejowania, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda.

  - Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamocowane w tylnej części przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

  - Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji. Dodatkowe  oświetlenie LED (po stronie kierowcy i pasażera) umożliwiające czytanie oraz sporządzanie dokumentacji służbowej zamontowane do podsufitki samochodu pomiędzy osłoną przeciwsłoneczną a przednią szybą.   Musi istnieć możliwość niezależnego włączania oświetlenia po stronie kierowcy i pasażera.

  - Oświetlenie wnętrza schowka (naprzeciw pasażera),

  - Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej,

- Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:

  - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia i napinaczami dla foteli przednich.

  - Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla kierowcy i dysponenta, kurtyny boczne obejmujące ochroną przestrzeń przedziału I-ego (kierowcę i dysponenta) oraz przedziału II-ego.

  - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

  - Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz.

  - Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane.

  - Fotele:

    - fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód–tył, góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,

    - fotel dysponenta - regulowany co najmniej przód–tył, oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,

    - Kanapa tylna 3 osobowa – dzielona  asymetrycznie (np. w zakresie 1/3, 2/3)

    - Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.

  - Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.

  - Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

  - Radioodbiornik z odtwarzaczem CD, wyposażony w co najmniej  2 głośniki,

  - Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu (pokrywy bagażnika) + autoalarm spełniający wymagania klasy skuteczności standardowej posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R 97 EKG ONZ, wyposażony, w co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowany zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej jedne drzwi boczne.

  - Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu wraz z pilotami do centralnego zamka.

  - Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

  - Komplet fabrycznych dywaników gumowych (przód, tył, przestrzeń bagażnika),

  - Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

- Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

  - Stalowa osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie nie może pogorszyć parametrów chłodzenia komory silnika.

  - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 1 szt., Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

    - rękawice lateksowe						- 3 pary,

    - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań 	- 1 sztuka,

    - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm		            		- 1 opakowanie (100 sztuk),

    - bandaże dziane 2 m x 10 cm					- 5 sztuk,

    - bandaże elastyczne 3 m x 15 cm				- 2 sztuki,

    - woda utleniona (100 ml)					- 1 flakon,

    - folia termoizolacyjna					- 1 sztuka,

    - opatrunki hydrożelowe					- 3 sztuki,

    - rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)		- 1 sztuka,

    - preparat dezynfekcyjny					- 1 sztuka.

  - Atestowana linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.

  - Reflektor - szperacz z żarówką H1 lub H3 o mocy min. 55 W, zasilany z gniazd,  o których mowa w lit B pkt.8 ppkt. 5  i 7 z przewodem spiralnym  o długości w zakresie od 5 do 5,5 mb w stanie rozciągniętym.

  - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

    - podnośnik samochodowy,

    - klucz do kół,

    - wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),

    - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,

  - Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem  akustycznym i graficznym umieszczonym w pobliżu miejsca kierowcy. Z tyłu  pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi pojazdu.

C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UPRZYWILEJOWANIA W RUCHU.

  - Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać co najmniej wymagania:

  - punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,

  - punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami),

  - współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | x | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

  - Pojazd musi posiadać 1 lampę niebieską ledową z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym, o barwie światła niebieskiej. Lampa musi posiadać klosz wykonany 
z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 4,5 do 5,5 mb w stanie rozciągniętym, służący do jej zasilania z gniazd, o których mowa w lit. B pkt. 8 ppt 6. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane  
w sposób skryty dwie lampy ledowe o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości. Lampy muszą być  homologowane i posiadać klosze wykonane z poliwęglanu. Lampy musza być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu i możliwe było mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

  - Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi:

  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.

  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

  - być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

  - spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.

Wymogi postawione w punktach 1) i 2) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.

  - We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie przez kierowcę lub dysponenta zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:

  - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

  - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

  - sterowania sygnalizacją świetlną,

  - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

6. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

  - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

  - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej  (bez sygnalizacji dźwiękowej),

  - włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

  - włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

  - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

D. INSTALACJA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

- Pojazd musi być przystosowany do montażu:

  - radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) .

  - radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,

  - bezprzewodowego głośnomówiącego zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA komunikującego się z telefonem komórkowym za pomocą standardu Bluetooth 2.0. dostarczonego i zainstalowanego przez Wykonawcę

- Radiotelefony z pkt I.  nie wchodzą w zakres zamówienia i montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony po odebraniu przedmiotu 	umowy.

- Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pkt 1 w schowku deski rozdzielczej lub w przestrzeni bagażowej. W przypadku zainstalowania radiotelefonów w przestrzeni bagażowej element wyświetlacza musi być zamontowany w schowku deski rozdzielczej. Wykonawca wskaże miejsca montażu urządzeń wym. w pkt 1 na podstawie ww. wymagań, uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zainstalowania w przestrzeni bagażowej zamkniętej listwy połączeniowej min.8 punktowej i doprowadzenie do niej przewodów sygnalizacyjnych o przekroju min. 0,7 mm² :

  - przewód podający biegun dodatni (plus) w momencie włączenia zapłonu,

  - przewód podający biegun dodatni (plus) w momencie włączenia sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania w ruchu koloru niebieskiego,

  - przewód podający biegun ujemny (minus) w momencie otwarcia każdych drzwi  pojazdu,

  - dwa przewody doprowadzone od sygnalizacji dźwiękowej głośnika uprzywilejowania 	w ruchu (podłączenie do transoptora – przekaźnika elektronicznego) – sygnalizowanie w momencie włączenia sygnalizacji dźwiękowej.

Ww. przewody mają być opisane, odróżniać się kolorami oraz udokumentowane zgodnie z pkt 24.

- Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (min 6 punktów wyjściowych) 
z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min.. 3,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowych. w okolicach konsoli środkowej, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.

- Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus 	czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najbliżej 	źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), wytrzymujące obciążenie prądowe minimum 25 A (300W).

- Wykonawca musi poprowadzić drugi przewód zasilający (o takich samych parametrach 	kolorach 
i zabezpieczeniach jak w pkt. VII do przestrzeni bagażowej zakończony min 4 punktową listwą bezpiecznikową z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min.. 3,0 mm², przeznaczonych dla rozłącznych urządzeń łączności radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi być odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww. urządzeń łączności.

- Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu anten  dostarczonych 
i zainstalowanych przez Wykonawcę:

  - szerokopasmowej z jedną podstawą i dwoma promiennikami wymiennymi dopasowanymi do pasm szerokości częstotliwości pracy VHF 164 -174 MHz i 380-470 MHz częstotliwości pracy z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W.przy czym antena musi wyglądać jak antena zainstalowana dla fabrycznego radia samochodowego.

  - Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny na pasmo częstotliwości pracy 164-174 MHz  i 380-470 MHz która musi spełnić warunek dopasowania do ww. częstotliwości pasm pracy zachowując, ich parametry pracy tj. szerokość pasma pracy, zysk i moc, przy czym antena musi wyglądać jak antena zainstalowana dla fabrycznego radia samochodowego.

  - samochodowej GPS (za zgodą Zamawiającego może być naklejana na szybę)

- Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy  -30ºC  +60ºC.

- Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z ich wymogami.

- Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pkt. 10 ppkt. 1, 2, 3.

- Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten 	podanymi w pkt. 10 ppkt. 1, 2, 3. i umożliwić jednoczesną prace ww. środków łączności.

- Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowych radiotelefonów podanych w pkt. 10 ppkt. 1 i 2 aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości pracy.

- Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu 
z Zamawiającym) symetrycznie do niej.

- Przewody antenowe muszą być o impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -35º C ÷ + 80º C, mają być doprowadzone do przestrzeni bagażowej części przeznaczonej dla montażu rozłącznych zestawów łączności radiowej w której ma być zostawiony zapas   o długości 1,0 m (w celu ewentualnego podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Następnie ww. przewody antenowe z zachowaniem ciągłości będą poprowadzone w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi do proponowanych miejsc montażu radiotelefonów odpowiednio trwale oznakowane   i opisane zakończone wtykiem BNC dla anten z pkt. 10 ppkt. 1, 2, pozostałe wtykami producenta.

- Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza 
w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS.

- Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnienie częstotliwości pracy podanych w punkcie 18.

- Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej 
a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do 	nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

- Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

- Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy” oraz z zaleceniami producentów tych materiałów.

- Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.

- Wykonawca do każdego pojazdu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych 
w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.

- Zamawiający na etapie realizacji umowy, dopuszcza możliwość konsultacji z Wykonawcą w zakresie instalacji łączności radiowej w celu przedstawienia projektu do badań przez uprawnione podmioty.

- Zamawiający na etapie realizacji umowy w trakcie zabudowy pojazdu bazowego przez Wykonawcę, dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych dotyczących 	„Instalacji łączności radiowej”. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego alternatywnych rozwiązań, jest udokumentowanie proponowanych przez Wykonawcę zmian w formie opisów i schematów oraz podpisanie przez obydwie strony umowy zgody na proponowane rozwiązania.

- Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.

E. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

- Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

- Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

- W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby 
i grubości układanych przewodów.

- Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania  elementów 
i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

- Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

- Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

- Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

- Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

  - symbol lub numer producenta,

  - numer kolejny wyrobu,

  - rok produkcji.

# Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji  nieoznakowanej, (Numer sprawy: WZP- 2800/13/100/T)

ja ……………………………………………………………………………………………….……….…...

………………………………………………………………………………………………….……………

(imię i nazwisko)

ja………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………..…………....

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę …………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………..……………..…………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

________________						______________________________________

(data)							           (podpis i pieczęć Wykonawcy)

_________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani, reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o przyznanie  zamówienia, przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji  nieoznakowanej, (Numer sprawy: WZP- 2800/13/100/T)

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za wykonanie zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………….………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji  nieoznakowanej, (Numer sprawy: 
WZP- 2800/13/100/T)

ja …………………………………………………………………………………………….…….…….….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

________________						______________________________________

(data)							           (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia

Ja/My .........................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji ...........................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

zakresie niezbędnych zasobów, wiedzy i doświadczenia, poprzez udział w wykonywaniu zamówienia        w charakterze Podwykonawcy/w innej formie:*........................................................................................

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

na okres od …………………….. do ………………………

________________						______________________________________

(data)							 (podpis i pieczęć udostepniającego potencjał)

___________________________

*niepotrzebne skreślić

Wzór – załącznik nr 7 do SIWZ

…...................................................................

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w PLN brutto* | Okres realizacji Od m-c – do m-c rok | Nazwa odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzając, że w/w zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

________________						______________________________________

(data)							             (podpis i pieczęć Wykonawcy)

* W przypadku wskazania kontraktów zawartych na okres dłuższy niż wymagany w Rozdz. IV lit. A pkt 2  SIWZ – należy podać   wartość dostaw zrealizowanych w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji  nieoznakowanej, (Numer sprawy: WZP- 2800/13/100/T), oświadczam/ my, że:

          - Wykorzystamy zasoby Podmiotu (Wykonawcy )………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………

na wiedzy i doświadczeniu którego będziemy polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w formie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Podmiot wskazany w pkt 1 będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie obejmującym: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w okresie: ………………………………………..…………………………………………...

________________						______________________________________

(data)							           (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 9 do SIWZ (wzór)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji  nieoznakowanej, (Numer sprawy: WZP- 2219/13/83/T), oświadczam, że na dzień składania ofert:

  - nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

  - należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi pomiotami*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………..

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

Wzór - załącznik nr 10 do SIWZ

KOSZT PRZEGLĄDÓW POJAZDU W PEŁNYM CYKLU SERWISOWYM (24miesięcy) PRZY ZAKŁADANYM PRZEBIEGU POJAZDU - 70.000 km W TYM OKRESIE

| W cenie za przegląd Wykonawca uwzględni m. in. koszt: a) zakupu wszystkich materiałów i części, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w „zakresie obsługi” (np. oleje, płyny, filtry, podzespoły silnika – układ rozrządu, świece zapłonowe, paski wieloklinowe itp.) oraz inspekcję i kontrolę poszczególnych podzespołów pojazdu, itp. oraz koszt wymiany b) zakupu wszystkich elementów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu, a ich wymiana jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania pojazdu (np. elementy układu hamulcowego – klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, elementy układu kierowniczego – końcówki drążków) oraz koszty ich wymiany. | Przegląd nr ….. | Przebieg ………km | …………….. PLN brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przegląd nr ….. | Przebieg ………km | …………….. PLN brutto |
|  | Przegląd nr ….. | Przebieg ………km | …………….. PLN brutto |
|  | Przegląd nr…… | Przebieg ………km | …………….. PLN brutto |
|  | Przegląd nr ….. | Przebieg ………km | …………….. PLN brutto |
|  | Przegląd nr…… | Przebieg ………km | …………….. PLN brutto |
| Cena za przeglądy techniczne brutto w PLN w pełnym cyklu serwisowym (min. 24 m-cy) przy zakładanym przebiegu pojazdu 70.000 km zgodnie z wymaganiami producenta - cenę należy wpisać w Ofercie Wykonawcy w kol. 4 tabeli nr 2 |  |

* do obliczeń należy przyjmować ceny w zaokrągleniu matematycznym do 2 miejsc po przecinku

……………….…………………..

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy