Opis zaoferowanych urządzeń

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Modernizację systemu monitoringu CCTV (WZP–3455/13/129/Ł), oświadczam że oferuję urządzenia o parametrach wyszczególnionych w kolumnie 2 poniższej tabeli:

| Lp | Urządzenie wymagane (wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych przez Zamawiającego) | Urządzenia oferowane * (z podaniem parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz typu i producenta urządzeń ) spełniające minimalne wymagania wskazane w kolumnie 1 tabeli |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV (bez rozwiązań PC z kartą video Grebbera) - minimum jeden interfejs HDMI; - funkcja spot; - praca w trybie pentaplex; - rejestracja min. 100 kl/s; - interfejs sieciowy Ethernet; - detekcja ruchu; - nagrywarka DVD; - minimum dwa tory audio; - sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury; - aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu; - obsługa protokołu NTP; - menu w j. polskim; - wewnętrzny dysk twardy 2 TB do zapisu obrazu i audio z kamer | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 2 | Monitor kolorowy (telewizor) LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego - rozmiar 32”; - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - wyposażony w złącza HDMI; - montowany na wysięgniku ściennym z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 3 | Monitor LCD minimum 18,5” z wbudowanym komputerem (All In One) - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - procesor o częstotliwości min. 1,5 GHz; - dysk twardy min. 320 GB; - pamięć RAM min. 2 GB; - karta dźwiękowa; - karta sieciowa; - klawiatura slim + mysz; - nagrywarka DVD; - czytnik kart pamięci - Hardware i oprogramowanie zapewniające dostęp do kamer z cyfrowego rejestratora obrazu | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 4 | Kamera kolorowa CCTV wewnętrzna - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,8-10 mm; - tor audio z wbudowanym lub zewnętrznym mikrofonem; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim; - zasilana napięciem bezpiecznym. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 5 | Kamera kolorowa CCTV wandaloodporna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - standard PAL; - wysoka czułość; - obiektyw ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - zasilanie napięciem bezpiecznym; - menu ekranowe w j. polskim lub w j. angielskim, ustawiane w kamerze (bez pilota); - promiennik IR o szerokim kącie świecenia. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 6 | Kamera kolorowa CCTV zewnętrzna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim w j.angielskim; - zasilana napięciem bezpiecznym, - promiennik IR o szerokim kącie świecenia; - temperatura pracy od -35°C do +50°C; - klasa szczelności IP 66. | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |
| 7 | Zasilacz kamer - osobne wyjście obwodu zasilania z zabezpieczeniem dla każdej kamery; - wskaźnik napięcia dla każdego obwodu zasilania | cena jednostkowa: ………………..PLN brutto |

______________________________

(podpis i pieczęć Wykonawcy)