Załącznik nr 12 do SIWZ

(zmieniony)

Opis zaoferowanych klimatyzatorów

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę i montaż klimatyzatorów” (nr sprawy: WZP – 3965/13/147/AG) oświadczam, że oferuję klimatyzatory o niżej wymienionych parametrach:

          - klimatyzator typu ściennego o mocy nominalnej chłodzenia nie mniejszej niż 3,9 kW:

producent: ………………………………………………………………….………………

nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..

| PARAMETR | J.m | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie | V/Ø/Hz | 230/1/50 |  |
| Wydajność | kW | kW | 3.9 |  |
|  | dB(A) | kW | 3,4 |  |
| Poziom hałasu (jedn. wew.) | chłodzenie | dB(A) | max.44 |  |
| Poziom hałasu (jedn. zew.) | chłodzenie | dB(A) | max 54 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. wew. | mm | max. 300x790x200 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. zew. | mm | max.600x790x300 |  |
| Masa netto | jedn. wew. | kg | max 9 |  |
| Masa netto | jedn. zew. | kg | max 30 |  |
| Maksymalna długość przewodów (bez doładowania) | m | 20 |  |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 8 |  |
| Zakres temperatur pracy nie gorszy niż z przedziału | chłodzenie | ºCDB | -10~ 43 -10~ 24 |  |
|  | grzanie |  |  |  |
| Czynnik chłodniczy | R410A |  |

__________________

* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania rzeczywistej wartości

- klimatyzator typu ściennego o mocy nominalnej chłodzenia nie mniejszej niż 4,5 kW:

producent: ………………………………………………………………….………………

nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..

| PARAMETR | J.m | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie | V/Ø/Hz | 230/1/50 |  |
| Wydajność | chłodzenie | kW | 0.9-5.0 |  |
|  | grzanie | kW | 0.9-6.4 |  |
| Poziom hałasu (jedn. wew.) | chłodzenie | dB(A) | max 44 |  |
| Poziom hałasu (jedn. zew.) | chłodzenie | dB(A) | max 53 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. wew. | mm | max.280x950x300 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. zew. | mm | max.600x760x290 |  |
| Masa netto | jedn. wew. | kg | max 9.0 |  |
| Masa netto | jedn. zew. | kg | max 38 |  |
| Maksymalna długość przewodów (bez doładowania) | m | 25 |  |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 |  |
| Zakres temperatur pracy nie gorszy niż z przedziału | chłodzenie | ºCDB | -10~ 43 -10~ 24 |  |
|  | grzanie |  |  |  |
| Czynnik chłodniczy | R410A |  |

__________________

* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania rzeczywistej wartości

- klimatyzator typu ściennego o mocy nominalnej chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW:

producent: ………………………………………………………………….………………

nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..

| PARAMETR | J.m | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie | V/Ø/Hz | 230/1/50 |  |
| Wydajność | chłodzenie | kW | 5.2 |  |
|  | grzanie | kW | 5,6 |  |
| Poziom hałasu (jedn. wew.) | chłodzenie | dB(A) | max 46 |  |
| Poziom hałasu (jedn. zew.) | chłodzenie | dB(A) | max 58 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. wew. | mm | max.280x930x300 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. zew. | mm | max.600x760x300 |  |
| Masa netto | jedn. wew. | kg | max 9 |  |
| Masa netto | jedn. zew. | kg | max 35 |  |
| Maksymalna długość przewodów (bez doładowania) | m | 25 |  |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 |  |
| Zakres temperatur pracy nie gorszy niż z przedziału | chłodzenie | ºCDB | -10~ 43 -10~ 24 |  |
|  | grzanie |  |  |  |
| Czynnik chłodniczy | R410A |  |

__________________

* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania rzeczywistej wartości

- klimatyzator typu ściennego o mocy nominalnej chłodzenia nie mniejszej niż 8,0 kW:

producent: ………………………………………………………………….………………

nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..

| PARAMETR | J.m | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie | V/Ø/Hz | 230/1/50 |  |
| Wydajność | chłodzenie | kW | 8.00 (2.9~9.0) |  |
|  | grzanie | kW | 8.80 (2.2~11.0) |  |
| Poziom hałasu (jedn. wew.) | chłodzenie | dB(A) | max. 48 |  |
| Poziom hałasu (jedn. zew.) | chłodzenie | dB(A) | max 53 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. wew. | mm | max.350x950x300 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. zew. | mm | max.950x950x400 |  |
| Masa netto | jedn. wew. | kg | max 14 |  |
| Masa netto | jedn. zew. | kg | max 66 |  |
| Maksymalna długość przewodów (bez doładowania) | m | 50 |  |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 30 |  |
| Zakres temperatur pracy nie gorszy niż z przedziału | chłodzenie | ºCDB | -10~ 43 -10~ 24 |  |
|  | grzanie |  |  |  |
| Czynnik chłodniczy | R410A |  |

__________________

* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania rzeczywistej wartości

- klimatyzator typu kasetonowego o mocy nominalnej chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW:

producent: ………………………………………………………………….………………

nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..

| PARAMETR | J.m | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie | V/Ø/Hz | 230/1/50 |  |
| Wydajność | chłodzenie | kW | 5.2 |  |
|  | grzanie | kW | 5.20 |  |
| Poziom hałasu (jedn. wew.) | chłodzenie | dB(A) | 42 |  |
| Poziom hałasu (jedn. zew.) | chłodzenie | dB(A) | max 53 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. wew. | mm | max.260x570x570 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. zew. | mm | max.688x810x288 |  |
| Masa netto | jedn. wew. | kg | max 21,5 |  |
| Masa netto | jedn. zew. | kg | max 43 |  |
| Maksymalna długość przewodów (bez doładowania) | m | 25 |  |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 15 |  |
| Zakres temperatur pracy nie gorszy niż z przedziału | chłodzenie | ºCDB | -10~ 46 -15~24 |  |
|  | grzanie |  |  |  |
| Czynnik chłodniczy | R410A |  |

__________________

* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania rzeczywistej wartości

- klimatyzator typu przysufitowo/przypodłogowego o mocy nominalnej chłodzenia nie mniejszej niż 7,10 kW

producent: ………………………………………………………………….………………

nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..

| PARAMETR | J.m | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie | V/Ø/Hz | 230/1/50 |  |
| Wydajność | chłodzenie | kW | 7.1 |  |
|  | grzanie | kW | 7,6 |  |
| Poziom hałasu (jedn. wew.) | chłodzenie | dB(A) | max.50 |  |
| Poziom hałasu (jedn. zew.) | chłodzenie | dB(A) | max 53 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. wew. | mm | max.250x1100x700 |  |
| Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | jedn. zew. | mm | max.950x1100x400 |  |
| Masa netto | jedn. wew. | kg | max 25 |  |
| Masa netto | jedn. zew. | kg | max 73 |  |
| Maksymalna długość przewodów (bez doładowania) | m | 30 |  |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 20 |  |
| Zakres temperatur pracy nie gorszy niż z przedziału | chłodzenie | ºCDB | -10~ 43 -10~ 24 |  |
|  | grzanie |  |  |  |
| Czynnik chłodniczy | R410A |  |

DATA:                                                                   PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________                               _________________________________________

__________________

* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania rzeczywistej wartości