Wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ___________________________

Komenda Stołeczna  Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa samochodu ciężarowego”, nr postępowania  WZP- 3068/14/94/T/T

      - Oferujemy: pojazd spełniajacy wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ, zbudowany na bazie pojazdu bazowego marka …………………; typ …………………… wariant;…………..……….; (nazwa handlowa ....................... )

zgodnie ze świadectwem zgodności WE dla pojazdu bazowego

za cenę:……………………………………. **  PLN brutto,

słownie …………………………………………………………………………..….. ** brutto w PLN.

II. Oświadczamy, że:

  - Oferujemy pojazd spełniający, co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2.  Zobowiązujemy się do wykonania:

A. zamówienia podstawowego w zakresie:

    - projektu modyfikacji pojazdów - w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

    - dostawy oferowanego pojazdu do – 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez Strony,

3. Udzielamy…..… ( min. 12 miesięcy ) rękojmi oraz gwarancji odpowiednio na:

- podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – ………..(min. 100.000 km) lub ………….(min.24  miesiące),

- bez limitu kilometrów na:

    - powłokę lakierniczą (bez ograniczeń) - …………(min. 36 miesięcy),

    - perforację  - ……………..(min. 72 miesiące),

    - zabudowę pojazdu oraz dodatkowe wyposażenie - …………. (min. 24 miesiące),

    - na urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym (świetlnej i dźwiękowej) oraz dodatkowe wyposażenie - ……………..(min. 36 miesięcy),

- liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru

4. W ramach gwarancji umożliwimy naprawy zgodnie z wymaganiami producenta bez utraty gwarancji w stacji obsługi serwisowej ……………… (adres)** zlokalizowanej na terenie m.st. Warszawy lub powiatu mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, posiadającą wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanej marki pojazdu.

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel....................................................** faksu....................................................** e-mail..........................................................**.

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dołączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

- Dane do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym :

  - osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym ............................................................................**

  - adres e-mailowy/ nr faksu  na który będzie kierowania korespondencja............................................**

- Reklamacje oraz zamówienia w  prawie opcji należy składać na nr faksu..................................** e-mail ...................**  adres................ …..…………......................................**

- Dostawy zrealizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą .....................................................................

Uwaga:

*  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**   należy wpisać

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 4, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

________________________________________

Załącznik nr 2 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA OGÓLNE.

- Przedmiot zamówienia.

Samochód ciężarowego o  DMC. powyżej 3,5 t, z zabudową skrzyniowo-plandekową z windą hydrauliczną składaną pod skrzynią ładunkową – zwany dalej pojazdem

- Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do przewozu ładunków

- Warunki eksploatacji.

Pojazd musi być przystosowany do:

  - eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

  - jazdy po drogach twardych i gruntowych,

  - przechowywania  na wolnym powietrzu,

- Wymagania formalne.

  - Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

  - Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 
(Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

  - Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo  homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu ( bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Pojazd musi być przystosowany do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR), Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez odpowiedni organ musi być dostarczone na etapie dostawy pojazdu.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia.

  - Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.

  - Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć w dokumentacji pojazdów.

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:

    - instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

    - instalacji antenowych,

    - innego specjalistycznego sprzętu policyjnego,

  - Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych zabudowy  pojazdu (w formie elektronicznej).

  - W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.”.

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

- Rok produkcji bieżący dla dostawy,  fabrycznie nowy,

- Wymagania techniczne:

  - Pojazd  kategorii N2 lub N3,

  - Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu 3 osób

(z kierowcą) z kabiną dzienną.

  - Wymiary pojazdu:

    - rozstaw osi nie mniejszy niż 4.000 mm i nie większy niż 5.200 mm  (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE)

  - Zabudowa skrzyniowo-plandekowa o ładowności  min. 5.000 kg.

  - Wyposażone w drzwi bocznych skrzydłowych  po obu stronach nadwozia.

  - Szybę przednią o obniżonej przepuszczalności świetlnej, ogrzewana elektrycznie,

  - Kolor kabiny i plandeki zostanie określony z gamy oferowanej przez wykonawcę.

  - Kabina podnoszona hydraulicznie, na zawieszeniu pneumatycznym lub mechanicznym,

- Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:

  - Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, emisja spalin EURO 6.

  - Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 180 kW.

  - Pojemność silnika nie mniejsza niż 4500 cm3,

  - Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 200 dm3, (wg deklaracji producenta). W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.

  - System zapobiegający zamarzaniu paliwa (podgrzewanie)

- Warunki techniczne dla układu hamulcowego.

  - układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy,

  - system zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania,

  - system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania,

  - hamulec ręczny sterowany pneumatycznie,

  - hamulec silnikowy (długotrwałego działania).

- Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

  - Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), góra – dół (płaszczyzna pionowa),

  - Wspomaganie układu kierowniczego.

- Wymagania techniczne dla układu napędowego.

  - Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu i jeden wsteczny.

  - Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z możliwością regulacji z kabiny kierowcy,

  - Blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego,

  - Fartuchy przeciw błotne - komplet,

- Wymagania techniczne dla kół jezdnych

  - Tarcze kół stalowe z ogumieniem wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu, o średnicy osadzenia 17,5 cala,

  - Opony fabrycznie nowe, nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.

  - Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (identyczne jak w pkt1) oraz windę koła zapasowego,

  - Kołpak centralnej części koła przedniej osi,

- Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

  - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 24V DC („-” na masie).

  - Światła przeciwmgielne przednie (posiadające homologację), wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

  - Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji.

- Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:

  - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zintegrowane z fotelem kierowcy. Pasy bezpieczeństwa dla fotela lub kanapy pasażera.

  - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi,

  - Lusterka zewnętrzne

    - lusterko główne prawe i lewe elektrycznie regulowane i podgrzewane.

    - lusterko krawężnikowe prawe i lewe,

    - lusterko przednie (zwiększające pole widzenia z przodu pojazdu)”

  - Fotele:

    - fotel kierowcy – na zawieszeniu pneumatycznym, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,

    - fotele pasażera lub kanapa,

    - Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.

    - Wszystkie fotele lub kanapa  wyposażone w zagłówki.

  - Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.

  - Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

  - Radioodbiornik z odtwarzaczem CD lub MP-3 z gniazdem USB, wyposażony w co najmniej  2 głośniki,

  - Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

  - Komplet fabrycznych dywaników gumowych,

  - Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu.

C.  Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu

I W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

  - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 1 szt. Zamocowana w kabinie kierowcy, Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

    - rękawice lateksowe					- 3 pary,

    - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,

    - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm		            - 1 opakowanie (100 sztuk),

    - bandaże dziane 2 m x 10 cm				- 5 sztuk,

    - bandaże elastyczne 3 m x 15 cm			- 2 sztuki,

    - woda utleniona (100 ml)				- 1 flakon,

    - folia termoizolacyjna				- 1 sztuka,

    - opatrunki hydrożelowe				- 3 sztuki,

    - rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)	 - 1 sztuka,

    - preparat dezynfekcyjny				- 1 sztuka.

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.

  - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.

  - Szperacz lub latarka LED  wykonana z trwałego materiału, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony min IP 54), czas pracy min 3 godziny, z możliwością regulacji wiązki światła (oświetlenie punktowe i rozproszone), możliwość ładowania z instalacji elektrycznej samochodu (po włączonym zapłonie) poprzez dedykowany uchwyt. Szperacz powinien być przystosowany do możliwości kierowania ruchem drogowym (np. poprzez dodatkowy „stożek”).

  - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

    - podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

    - klucz do kół,

    - wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe
(np. gwiazdkowy i płaski),

    - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,

  - Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (tylne i boczne),

  - Skrzynka ADR wraz z wyposażeniem,

  - Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

  - Kliny podjazdowe szer min. 600 mm – 2 szt,

  - Centralny zamek sterowany pilotem.

  - Tachograf cyfrowy.

  - Wyłącznik główny akumulatora.

  - Układ diagnostyki pokładowej.

  - Kamera cofania lub czujniki cofania.

  - Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania

  - Spoiler dachowy w kolorze kabiny.

  - Wywietrznik dachowy.

  - Osłona zewnętrzna przeciwsłoneczna nad przednią szybą

- Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

- Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać co najmniej wymagania:

  - punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,

  - punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami),

  - współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | x | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

- Pojazd musi posiadać 2 lampy niebieskie ledowe z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym, o barwie światła niebieskiej. Lampa musi posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 4,0 do 5,5 mb w stanie rozciągniętym, służący do jej zasilania z gniazd zapalniczki. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy z maksymalną prędkością pojazdu bazowego. (Jedna lampa będzie mocowana na dachu pojazdu, a druga z tyłu pojazdu). Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu .

- W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane  w sposób skryty dwie lampy ledowe o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości. Lampy muszą być  homologowane i posiadać klosze wykonane z poliwęglanu. Lampy musza być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu i możliwe było mycie pojazdu w myjni bezdotykowej bez konieczności ich demontażu.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

- Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu   w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.  Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

  - być zamontowane w np.: w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

  - spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie Wykonawcę  w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

- We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) 	umożliwiający sterowanie przez kierowcę lub dysponenta zespolonym urządzeniem 	rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:

  - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

  - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

  - sterowania sygnalizacją świetlną,

  - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

- Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

  - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

  - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej  (bez sygnalizacji dźwiękowej),

  - włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

  - włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

  - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

- Wymagania dla zabudowy pojazdu

    - Długość wewnętrzna zabudowy max. 5800 mm.

    - Szerokość wewnętrzna zabudowy min. 2450 mm.

    - Wysokość wewnętrzna zabudowy min. 2050 mm.

    - Wysokość pojazdu wraz z zabudową max. 3250 mm.

    - Rama pośrednia ze stali o zwiększonej wytrzymałości, piaskowana, cynkowana.

    - Burty aluminiowe, wysokość min. 500 mm, przystosowane do wymiarów zabudowy.

    - System plandek przesuwnych, firanowych

    - Stelaż pod plandekę stalowo-aluminiowy, wyłożony listwami aluminiowymi, chroniącymi plandekę przed uszkodzeniem.

    - Słupki boczne wypinane.

    - Podłoga wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości i wytrzymałości uzależnionej od ładowności pojazdu.

    - Uchwyty w podłodze (wpuszczane w podłogę) do mocowania pasów ładunkowych, min. 6 szt. na stronę.

    - Ściana przednia do pełnej wysokości, powyżej burty ze sklejki, malowanej na kolor plandeki.

    - Stopień na tylnej burcie ułatwiający dostęp do przestrzeni ładunkowej.

    - Tył: burta aluminiowa o wysokości min. 500 mm, powyżej plandeka.

    - Dach rozsuwany.

    - Aluminiowe osłony boczne na uchylnych wspornikach.

    - Skrzynka narzędziowa min. 120 l zamontowana na zewnątrz pojazdu,

    - Zewnętrzny zbiornik na wodę min. 30 l + dozownik na mydło

    - Atestowane pasy spinające o długości min. 4 m i nośności min. 800 kg – 12 kpl.

    - Winda hydrauliczna czterosiłownikowa składana pod nadwozie, z podestem aluminiowym, udźwig min. 1500 kg. Montaż windy z dokumentacją wymaganą przez UDT, rejestracja platformy wraz z odbiorem UDT.

    - Winda wyposażona w siłowniki do zmiany kąta nachylenia platformy.

    - Dodatkowy profil podłogi do podjazdu (w przypadku gdy konstrukcyjnie nie można uzyskać bezpośredniego podjazdu z platformy).

    - Skrzynka sterująca windą, sterowanie nożne w platformie i pilot na kablu.

    - Blokady grodziowe.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

- Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

- Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

- W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

- Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania  elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

- Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

- Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

- Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

  - symbol lub numer producenta,

  - numer kolejny wyrobu,

  - rok produkcji.

# Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Dostawa samochodu ciężarowego”, nr postępowania  WZP- 3068/14/94/T

ja ……………………………………………………………………………………………….……….…...

………………………………………………………………………………………………….……………

(imię i nazwisko)

ja………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………..…………....

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę …………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………..……………..…………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

* niepotrzebne skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa samochodu ciężarowego”, nr postępowania  WZP- 3068/14/94/T

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………….………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa samochodu ciężarowego”, nr postępowania  WZP- 3068/14/94/T

ja …………………………………………………………………………………………….…….…….….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My ...............................................................................................................................................................

(nazwa/firma Podmiotu, adres)

Oświadczam/oświadczamy, że zobowiązuję/zobowiązujemy się w pełni i bez ograniczeń do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………… , zwanego dalej Wykonawcą.

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia spełniającego warunek określony w Rozdz. III  pkt 1 lit. A.SIWZ, tj. wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem, min. jednej dostawy samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 T, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 brutto PLN w ramach jednej umowy w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  w celu wykonania przez ………………………….(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) zamówienia publicznego objętego postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu ciężarowego” nr sprawy WZP-3068/14/94/T, na okres korzystania z ww. zasobu przy wykonaniu zamówienia.

Oświadczam, że zakres dostępnych Wykonawcy zasobów to doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie  realizacji  ………………………………………….

Oświadczam, że będę/będziemy uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia przez cały okres jego  realizacji poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze …………………….......................................................

……………………………..(wskazać rolę każdej z osób w zamówieniu np. podwykonawcy, zapewnienie wszelkiego niezbędnego doradztwa, konsultacji i wsparcie merytoryczne) w zakresie realizacji zamówienia.

Ponadto gwarantuję/gwarantujemy, rzeczywisty dostęp do udostępnianych przeze mnie/przez nas zasobów oraz oświadczam/oświadczamy, iż w każdy sposób, który okaże się potrzebny do prawidłowej realizacji zamówienia będę/będziemy służył/służyć potencjałem wskazanym powyżej.

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.......................................                                          ..............................................................

Wzór – załącznik nr 7 do SIWZ

…...................................................................

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

| LP. | ZLECAJĄCY dostawy (nazwa) | RODZAJ (przedmiot dostaw) | Wartość dostaw* | Data rozpoczęcia /zakończenia (dzień/miesiąc/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w kol. nr 3 – poz. ……... *dostawy wykonane zostały należycie.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

* W przypadku wskazania kontraktów zawartych na okres dłuższy niż wymagany w Rozdz. IV lit. A pkt 2  SIWZ – należy podać   wartość dostaw zrealizowanych w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa samochodu ciężarowego”, nr postępowania  WZP- 3068/14/94/T

Oświadczam/ my, że:

          - Wykorzystamy zasoby Podmiotu (Wykonawcy )…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

na wiedzy i doświadczeniu którego będziemy polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy,

w formie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.    Podmiot wskazany w pkt 1 będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie  obejmującym: ……..............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

w okresie: …………………………………………………………………………………………………...

________________						______________________________________

data								            (podpis i pieczęć Wykonawcy

Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa samochodu ciężarowego”, nr postępowania  WZP- 3068/14/94/T oświadczam, że na dzień składania ofert:

  - nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

  - należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 10 do SIWZ

Protokół odbioru ilościowo – jakościowy w ramach umowy

nr ............................  z dnia ............................

Miejsce dokonania odbioru: Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji

Warszawa ul. Jagiellońska 49.

Data dokonania odbioru: ………………..……….

Ze strony Wykonawcy: ...........................................................

(nazwa i adres)

Pan ......................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

Komisja w składzie:

...........................................

...........................................

...........................................

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr .................................   z dnia .............................  jest:

| Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy | Ilość jed. miary | Nr VIN | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Potwierdzenie kompletności dostawy:

Tak*

Nie* - zastrzeżenia: …………………………………………………..

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:

Zgodne*

Niezgodne*- ………………………………………………………..

Świadczenia dodatkowe, (jeśli były przewidziane w umowie):

Wykonane zgodnie z umową*

Niewykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia

Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy, (jeśli były wymagane):

........................................................................................................................................

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny*

Negatywny* - zastrzeżenia: ………………………………………..

Podpisy:

1……………………………

2……………………………

3 ……………………………		       ……………………………

(członkowie komisji Zamawiającego)			 (przedstawiciel Wykonawcy)

* - niewłaściwe skreślić.