Wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________________

Adres:____________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy  _______________________________

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów taktycznych (Numer sprawy: 
WZP–4003/15/189/Z):

- Oferujemy dostawę niżej wymienionych 50 zestawów taktycznych oraz elementów wchodzących w ich skład, spełniających wymagania opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ:

      - za cenę oferty za 50 kompletynych zestawów:

............................. PLN netto, ............................. PLN podatku VAT, ............................. PLN brutto,

w tym cenę jednostkową jednego kompletnego zestawu tektycznego:

............................. PLN netto, ............................. PLN podatku VAT, ............................. PLN brutto.

      - za ceny jednostkowe za poszczególne elementy zestawu*:

- maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem ………..………………….… (producent, typ/model):

.............................. PLN netto, ............................ PLN podatku VAT, ............................. PLN brutto

- kamizelka taktyczna z wyposażeniem ……………………..…………….… (producent, typ/model):

............................. PLN netto, ............................ PLN podatku VAT, ............................. PLN brutto

- boczne wkłady balistyczne (lewy i prawy) ………..…………………….… (producent, typ/model):

............................. PLN netto, ............................ PLN podatku VAT, ............................. PLN brutto

- torba na oporządzenie: ………………….……………………………….… (producent, typ/model):

............................. PLN netto, ............................ PLN podatku VAT, ............................. PLN brutto

3.  z gwarancją odpowiednio na**:

- maskę przeciwgazową nieużywaną, przechowywaną w nienaruszonym opakowaniu producenta 
(z wyłączeniem filtropochłaniacza) …………  lat (minimum 10),

- maskę przeciwgazową będącą w użyciu (z wyłączeniem filtropochłaniacza) …………. miesięcy (minimum 12);

- filtropochłaniacz ……… lat (minimum 10) na nieużywany, przechowywany w nienaruszonym opakowaniu producenta;

- kamizelkę taktyczną z wyposażeniem  ……………… miesięcy (minimum 24);

- boczne wkłady balistyczne  ……….. lat (minimum 5);

- torba na oporządzenie  ……………… miesięcy (minimum 24),

- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag jakościowego protokołu odbioru 
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od ww., jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

__________________________________________________________

*     z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**   należy wpisać

*** skreślić niewłasciwe

II. Oświadczamy, że:

  - Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje po stronie Wykonawcy/Zamawiającego ***

  - Przedmiot zamówienia będzie objęty 24 miesięcznym okresem rękojmi.

  - Oferujemy dostawę zestawów, w których skład wchodzą elementy spełniające minimalne wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.............................................** 
e-mail............................................**. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

III. Informujemy, że:

1.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie ..................................................., 
     nr tel./faksu: …………………….…………, adres e-mail:………………………………………… **

2. Reklamacje należy składać na nr faksu.............................................** e-mail  .................................**    lub adres......................................... .…………....................................................................................**

- Dostawy zrealizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą ............................................................................................................**

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________

Załącznik nr 2 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 zestawów taktycznych, każdy składający się z:

- maski przeciwgazowej z filtropochłaniaczem;

- kamizelki taktycznej z wyposażeniem;

- bocznych wkładów balistycznych (lewego i prawego);

- torby na oporządzenie,

# spełniające niżej wymienione wymagania, funkcje i parametry.

I.  MASKA PRZECIWGAZOWA Z FILTROPOCHŁANIACZEM

A.  MASKA:

Przeznaczenie:

Maska wraz z filtropochłaniaczem przeznaczona będzie do ochrony dróg oddechowych przed skażeniami w postaci bojowych środków trujących, toksycznych substancji przemysłowych, środków biologicznych oraz w fabrykach amfetaminy.

1. Cześć twarzowa maski przeciwgazowej powinna być wykonana z materiałów najwyższej jakości 
     w kolorze ciemnym odpornych na działanie:

a) wysokich temperatur

b) pary

c) ozonu

d) trudnych warunków bojowych

2. Uprząż nagłowna powinna gwarantować komfort użytkowania oraz dobre dopasowanie maski do użytkownika.

Konstrukcja:

1. Maska powinna posiadać:

a)  konstrukcję zapewniającą używanie ze sprzętem taktycznym np. bronią palną, optyką itp.

b)  możliwość używania z hełmem kuloodpornym HBK-01;

c)  możliwość używania ze środkami komunikacji MSA SORDIN;

d)  węzeł optyczny dwu okularowy nie powodujący  zniekształceń obrazu, zapewniający bardzo dobre pole widzenia;

e)  możliwość podłączenia filtra z obu stron części twarzowej, co sprawi, że będzie mogła być używana przez osoby prawo- i leworęczne;

f)  maskę wewnętrzną o konstrukcji automatycznie dopasowującej się do użytkownika;

g)  komorę foniczną, dzięki której będzie możliwość komunikacji werbalnej;

h)  możliwość uzupełniania płynów;

i)   gniazda przyłączeń filtropochłaniacza zgodne normą z PN-EN 148-1:2002;

j)   maska musi spełniać wymagania normy NO-42-A214:2005 lub PN- EN-136:2001 Sprzęt ochrony  układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie.

B.  FILTROPOCHŁANIACZ:

Filtropochłaniacz powinien zapewnić ochronę przed bojowymi środkami trującymi, toksycznymi substancjami przemysłowymi oraz środkami występującymi w fabrykach amfetaminy. Powinien posiadać również niskie opory oddychania. Filtropochłaniacz musi spełniać wymagania określone 
w normie NO-42-A205:2009 lub PN-EN-14387+A1:2010 sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze. Wymagania, badanie, znakowanie.

| WYMAGANIA TECHNICZNE DLA FITROPOCHŁANIACZA |
| --- |
| Waga | do 300 g |
| Średnica | poniżej 120 mm |
| Wysokość | poniżej 85 mm |
| Okres przechowywania | 10 lat (nieużywany, przechowywany w nienaruszonym opakowaniu producenta) |
| Temperatura przechowywania | -40ºC … +40 ºC (opakowanie fabryczne) |
| Wilgotność w miejscu przechowywania | poniżej 98% wilgotności względnej (opakowanie fabryczne) |
| Wilgotność podczas użytkowania | Zalecana poniżej 75% |

II. KAMIZELKA TAKTYCZNA Z WYPOSAŻENIEM

Kamizelka taktyczna stanowiąca element zestawu taktycznego składająca się z 3 części:

A.  Kamizelki taktycznej - platformy do przenoszenia oporządzenia taktycznego,

- Pasa taktycznego z szelkami,

- Panelu udowego.

A.  KAMIZELKA TAKTYCZNA

Kamizelka powinna być wykonana z tkaniny charakteryzującej się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia typu cordura, czyli tkaniny poliamidowej, o gramaturze 350g/m2 +/-10% lub innej o podobnych parametrach. Wytrzymałość na zerwanie nie mniej niż 2500N/5 cm. Tkanina odporna na odbarwienie w wyniku działania światła i promieni UV. Kolor kamizelki oliwkowy.

Powierzchnie zewnętrzne kamizelki powinny być pokryte poziomymi, równoległymi taśmami systemu mocowania wyposażenia przepikowanymi szwem mocującym o wymiarach: szerokość taśmy 25+/-1mm, odległość między taśmami 25+/-1mm, szwy mocujące (min. 5 przeszyć) w odstępach co 40+/-2 mm, umożliwiającymi montaż ładownic i kieszeni funkcyjnych w dowolnej przez użytkownika konfiguracji rozmieszczenia elementów modułowych. Taśmy-rzepy powinny charakteryzować się długotrwałym cyklem użycia – dopuszczalna utrata 50% przyczepności po minimum 10000 cykli spięcia i rozpięcia. Taśmy wykonane  w kolorze zbliżonym do koloru poszycia kamizelki.

Kamizelka powinna być wykonana w sposób stanowiący poszycie dla twardych i miękkich wkładów balistycznych, tj. panele przedni i tylny posiadają jednokomorową kieszeń na twardy i miękki wkład balistyczny. Twarde wkłady mocowane przy pomocy taśm PP o szerokości 10cm+/-5mm.

Kamizelka powinna posiadać możliwość połączenia panelu przedniego i tylnego w części górnej taśmami nośnymi o szerokości 40 mm+/-2mm. Taśmy nośne powinny być regulowanej długości przy pomocy rzepa w celu dopasowania kamizelki w układzie pionowym do wzrostu użytkownika. Taśmy powinny być wszyte na stałe w górnej części jednego panelu, a od drugiego panelu zapinane klamrą zatrzaskową umożliwiającą szybkie odpięcie i regulację, co umożliwi płynną regulację długości taśm naramiennych. Taśmy muszą być wszyte w sposób zapobiegający obcieraniu szyi.

Kamizelka powinna posiadać możliwość regulowanego w poziomie połączenia panelu przedniego 
i tylnego poprzez pasy boczne. Każdy z pasów bocznych powinien mieć naszyte 3 taśmy o takim samym systemie taśm jak na kamizelce, co umożliwi mocowanie dodatkowych kieszeni, a po zapięciu kamizelki umożliwi docisk przenoszonych bocznych twardych wkładów balistycznych.

Wkłady balistyczne winny być zabezpieczone przed wypadnięciem poprzez element zabezpieczający.

Na końcach pasów bocznych na powierzchni zewnętrznej naszyta powinna być taśma rzepowa,  na wewnętrznej stronie haczyk służący do zapinania kamizelki. Pasy boczne prawy i lewy w tylnej części połączone powinny być linką elastyczną. Linka umożliwi regulację poziomą kamizelki oraz ułatwi oddychanie. System łączenia pasów i regulacji powinien być przykryty klapą z umieszczonymi na niej taśmami systemu mocowania elementów wyposażenia. Sposób zapięcia powinien zapewnić płynną regulację długości pasów bocznych, a tym samym regulację rozmiaru kamizelki w obwodzie.

Na panelu przednim kamizelki, patrząc od jej dolnej krawędzi powinna być naszyta taśma rzepowa miękka o szerokości min. 26cm i wysokości min. równej wysokości pasa bocznego. Na górnej krawędzi taśmy rzepowej powinna być naszyta taśma umożliwiająca zamocowanie wymiennych i odchylanych do góry klap (prawej i lewej) lub przypięcie jednej szerokiej klapy. System doboru klap zależny jest od indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Na powierzchni klapy przylegającej do powierzchni panelu przedniego z naszytą taśmą rzepową powinna być naszyta taśma rzepowa (haczyk). Na zewnętrznej powierzchni klapy powinny być naszyte  kieszenie do przenoszenia magazynków oraz 3 taśmy mocowania dodatkowego na lżejsze wyposażenie. Każda klapa winna wyposażona być w element ułatwiający jej otwarcie. Klapy w środku powinny posiadają ścianki przedziałowe co 8cm +/- 2 cm.

Kamizelka powinna posiadać naszyty na tylnym panelu uchwyt ewakuacyjny wykonany z taśmy nośnej. Uchwyt w górnej części powinien tworzyć poziomy odcinek taśmy nośnej i tak wykonany, aby umożliwiał łatwy i wygodny chwyt. Uchwyt powinien być przyszyty do kamizelki tak, aby wytrzymał udźwig umożliwiający ciągnięcie rannego w pełnym oporządzeniu.

Na panelu przednim na najwyższej taśmie systemu mocowania elementów wyposażenia znajdującej się nad klapą powinna być naszyta taśma rzepowa na swej zewnętrznej powierzchni. Równolegle do niej sąsiadująco naszyty powinien być rzep o szerokości 25 mm tworząc pole naczepiania oznaczeń szturmowych (lub funkcyjnych) o wysokości do 5cm.

Panel tylny i przedni powinien posiadać na wewnętrznej powierzchni (przylegającej do ciała policjanta) przyszytą siatkę. Siatka powinna być przepikowana w taki sposób, aby szwy tworzyły system kanałów zwiększających przepływ powietrza, które zachowają swe właściwości  po założeniu na użytkownika 
i obciążeniu kamizelki.  W części plecowej dodatkowe wkładki z pianki, przeszyte w sposób tworzący kanały zwiększające właściwości przepływu powietrza.

Kamizelka taktyczna powinna być wyposażona w poniższe elementy:

1. ładownica na magazynki MP5, wymienna			4 szt.

2. ładownica na magazynki AKMS, wymienna 		            4 szt.

3. ładownice do Glock 17, oddzielne krótkie, szybkie		2 szt.

4. ładownice do Glock 17, oddzielne długie, szybkie  	             2 szt.

5. ładownice do flashbang                                           		2 szt.

6. ładownica do motorola GP 360                             		1 szt.

7. ładownica do tasera                                               		1 szt.

8. pokrowiec na maskę p. gaz                                    		1 szt.

9. pouch (podkowa) zabezpieczająca do broni          		1 szt.

10. apteczka medyczna mała                                     		1 szt.

11. ładownica na pałkę teleskopową                          		1 szt.

12. ładownica na kajdanki metalowe                          		1 szt.

13. poucz na stazę cat                                               		1 szt.

14. napis  na rzep „POLICJA”,  kolor ciemny                          	1 szt.

15. worek na odzysk                                                   		1 szt.

B. PAS TAKTYCZNY:

Pas taktyczny powinien być wykonany z tkaniny charakteryzującej się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia typu cordura, czyli tkaniny poliamidowej, o gramaturze 350g/m2 +/-10% lub innej o podobnych parametrach. Wytrzymałość na zerwanie nie mniej niż 2500N/5 cm. Tkanina odporna na odbarwienie w wyniku działania światła i promieni UV.

Kolor pasa powinien być oliwkowy (w odcieniu koloru kamizelki). Wewnętrzna część pasa powinna zostać wykonana z materiału umożliwiającego wentylację i posiadać miękką wyściółkę podnoszącą komfort użytkowania.

Pas taktyczny powinien mieć możliwość montażu wkładu balistycznego w części lędźwiowej. Klamra pasa powinna mieć co najmniej trzypunktowe zabezpieczenie niepozwalające na przypadkowe rozpięcie pasa. Klamra powinna spinać się tylko w jednej pozycji uniemożliwiające błędne spięcie. Pasy regulacyjne przy klamrze nie powinny ulegać samoistnemu poluzowaniu. Pas powinien mieć system montażu MOLLE w dwóch rzędach po bokach pasa a w części tylnej co najmniej trzy rzędy. Szerokość taśm montażowych w części tylnej powinna mieć ok. 2.5 cm, a w części bocznej pasa szerokość taśm ok. 4cm. Pas powinien być wyprofilowany w sposób osłaniający część lędźwiową. W wewnętrznej części pasa powinna znajdować się wstawka z miękkiego rzepu „pętelka” pozwalająca na spięcie go z rzepem „haczykiem” w pasie nośnym umundurowania. Pas powinien mieć szelki z pasami o szerokości 5cm. Na plecach taśmy powinny mieć siatkę łączącą szelki. Sposób montażu pasa z szelkami powinien być cztero punktowy (2 punkty z przodu i dwa z tyłu pasa).

C. PANEL UDOWY:

Panel udowy powinien być wykonany z tkaniny charakteryzującej się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia typu cordura, czyli tkaniny poliamidowej, o gramaturze 350g/m2 +/-10% lub innej o podobnych parametrach. Wytrzymałość na zerwanie nie mniej niż 2500N/5 cm. Tkanina odporna na odbarwienie w wyniku działania światła i promieni UV.

Kolor panelu powinien być oliwkowy (w odcieniu koloru kamizelki). Wewnętrzna część pasa powinna zostać wykonana z materiału umożliwiającego wentylację i posiadać miękką wyściółkę podnoszącą komfort noszenia panelu.

Panel udowy powinien mieć system montażu MOLLE w pięciu rzędach i mieć wymiary 27x27cm. Panel powinien mieć możliwość szybkiego wypięcia z pasa taktycznego z klamrą o co najmniej podwójnym zabezpieczeniu. Pas łączący panel udowy z pasem taktycznym powinien mieć szerokość 4cm. i mieć możliwość płynnej regulacji wysokości montażu. Panel powinien posiadać dwa czterocentymetrowe pasy mocujące na nogę z klamrami o co najmniej podwójnym zabezpieczeniu 
i elastyczną wstawką zapewniającą odpowiednie dopasowanie do uda w trakcie użytkowania.

III.  BOCZNE WKŁADY BALISTYCZNE

Wymagania ogólne:

Boczne wkłady balistyczne przeznaczone do ochrony balistycznej funkcjonariuszy podczas wykonywania zadań służbowych. Użytkowane powinny być wraz z wkładem balistycznym miękkim pod spodem (ICW).

Specyfikacja:

            - konstrukcja  - twarda, jednoczęściowa płyta ze ściętymi rogami,

2.    materiał - sprasowany laminat kierunkowy polietylen o wysokiej gęstości (UHDPE),

      - wymiary - 150 mm szer., 150 mm wys.,

      - odporność balistyczna- zdolna zatrzymać pociski 7,62X39 LPS (MSC) i 7,62X51 FMJ zgodnie

z wymogami normy PNV-87000:2011 dla klasy K3a i K3c,

      - waga pojedynczej płyty – max. 500 gramów,

6.    gwarancja zachowania parametrów ochronnych - co najmniej 5 lat od daty produkcji,

- data produkcji nie wcześniej niż czerwiec 2014 rok .

IV. TORBA NA OPORZĄDZENIE

Torba na oporządzenie służąca do przenoszenia oporządzenia taktycznego i elementów ubioru oraz dodatkowego wyposażenia użytkownika.

Torba powinna być wykonana z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia typu cordura, czyli tkaniny poliamidowej, o gramaturze 350g/m2 +/-10% lub innej o podobnych parametrach. Wytrzymałość na zerwanie nie mniej niż 2500N/5 cm. Tkanina odporna na odbarwienie w wyniku działania światła i promieni UV. Tkanina torby w kolorze oliwkowym. Zamki błyskawiczne powinny być dwukierunkowe firmy YKK z uchwytami zamków w formie pętelkowej w rozmiarze 10 umożliwiające łatwiejsze otwieranie zamków błyskawicznych. Taśmy używane do uszycia torby powinny być w kolorze zbliżonym do koloru torby.

Torba powinna być wykonana w sposób umożliwiający przenoszenie w komorze głównej 
oporządzenia taktycznego oraz elementów ubioru użytkownika. Torba powinna składać się z komory głównej o wymiarach: szerokość 38 cm(+/-1cm), wysokość 30cm(+/-1cm), długość 65(+/-2cm) oraz dodatkowej dużej kieszeni umieszczonej na końcu torby o wymiarach: szerokość 38cm (+/-1cm), wysokość 30(+/-1cm), długość 15(+/-1cm) zamykanej zamkiem błyskawicznym. Na zewnętrznej ściance tej kieszeni powinna się znajdować w odległości około 20 cm od dołu dodatkowa kieszeń poprzez całą szerokość torby zamykana zamkiem błyskawicznym. Kieszeń w odległości około 20 cm od dołu powinna się też znaleźć po przeciwnej stronie torby.

Dostęp do komory głównej powinien być poprzez U-kształtny zamek błyskawiczny zapewniający maksymalny dostęp, umożliwiający wygodne spakowanie przedmiotów. Spód torby musi posiadać twarde i wytrzymałe na zgniecenie usztywnienie, do którego po przeciwległej stronie niż duża kieszeń na końcu torby powinny być zamocowane kółka ułatwiające transport torby z wyposażeniem. Dodatkowo boki torby powinny być usztywnione pianką polietylenową poprawiającej stabilność.

Na zewnętrznej stronie torby, na dole, po przeciwległej stronie niż kółka powinien być wszyty uchwyt do ciągnięcia torby na kółkach. W górnej części powinny być wszyte rączki z taśm z każdego boku po jednej z każdego szczytu torby służące do przenoszenia torby w poziomie. Musi tez posiadać po obu stronach uchwyty w kształcie litery U (zwrócone rozwarciem do dołu), aby można je było złączyć 
i przenieść torbę w jednej ręce. Między tymi uchwytami, na ścianach torby powinny być naszyte taśmy z przeszyciami co 40 (+/-2mm), równolegle do długości torby umożliwiające montaż ładownic 
i kieszeni funkcyjnych w dowolnej przez użytkownika konfiguracji rozmieszczenia elementów modułowych. Dodatkowo na wszystkich zakończeniach wszycia zamków powinny znajdować się wypusty umożliwiające łatwiejsze otwieranie zamków błyskawicznych.

# Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę zestawów taktycznych (Numer sprawy: WZP–4003/15/189/Z):

ja ……………………………………………………………………………………………….……….…...

………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

ja………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę …………………………………………………………………………..……….........................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

__________________________________________

____________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

wraz z udzielonym pełnomocnictwem

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów taktycznych (Numer sprawy: WZP–4003/15/189/Z):

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

______________________

* niepotrzebne skreślić.

W przypadku braku skreślenia, Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………….………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów taktycznych (Numer sprawy: WZP–4003/15/189/Z):

ja …………………………………………………………………………………………….…….…….….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów taktycznych (Numer sprawy: WZP–4003/15/189/Z) oświadczam, że na dzień składania ofert:

  - nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

  - należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

______________________

* niepotrzebne skreślić