Załącznik nr 7  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| l.p. | WYMAGANIA MINIMALNE URZĄDZENIA TELEFAKSOWEGO PRACUJĄCEGO W TECHNOLOGII LASEROWEJ | OFEROWANE PARAMETRY* URZĄDZENIA TELEFAKSOWEGO PRACUJĄCEGO W TECHNOLOGII LASEROWEJ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | menu urządzenia w języku polskim |  |
| 2 | instrukcja użytkowania w języku polskim (eksploatacja i programowanie urządzenia) |  |
| 3 | kompatybilność ITU-T Grupa 3 (zgodność z dyrektywą 1999/5/EC) |  |
| 4 | maksymalna szybkość modemu 33,6 kb/s (dobierana automatycznie) |  |
| 5 | podajnik dokumentów min 30 arkuszy |  |
| 6 | skaner mono |  |
| 7 | efektywna szerokość skanowania min 208 mm (A4) |  |
| 8 | rozdzielczość skanowania minimum 400 dpi |  |
| 9 | metoda drukowania laserowa |  |
| 10 | wydruk na papierze zwykłym ksero |  |
| 11 | szybkość wydruku min 6 str/min |  |
| 12 | format wydruku A4 (efektywnie202x289mm), Letter(efektywnie208x271mm), Legal(efektywnie 208x348mm) |  |
| 13 | rozdzielczość drukowania w trybie faks/kopiarka min 400x390 dpi |  |
| 14 | rozdzielczość drukowania w trybie drukarka: max 600x600 dpi, min 300x300 dpi |  |
| 15 | zasilanie 230V AC 50Hz jednofazowe |  |
| 16 | praca w temp od min 10 do max 30 stopni Celsjusza |  |
| 17 | wyposażony w port USB umożliwiający podłączenie PC (konfiguracja, drukowanie, skanowanie, zapis i edycja stacji, stan urządzenia, wysyłanie i odbieranie dokumentów) |  |
| 18 | pojemność podstawowej kasety na papier min 240 arkuszy A4 (papier o gramaturze 75g/m2) |  |
| 19 | kaseta na papier umożliwia załadowanie papieru w formacie A4(210x297mm),Legal (216x356mm), Letter (216x279mm) |  |
| 20 | możliwość montowania dodatkowej kasety na papier o pojemności, co najmniej 250 arkuszy papieru o rozmiarze A4(papier o gramaturze 75g/m2) |  |
| 21 | praca w systemie tonowym i impulsowym wybierania numerów |  |
| 22 | pamięć umożliwiająca zapisanie min 330 nr stacji |  |
| 23 | praca w trybie ”POLLINGU” (transmisja zabezpieczona hasłem) z obecnie stosowanymi przez zamawiającego faksami typu Panasonic UF 6300 |  |
| 24 | wydruk raportów transmisji (tryb auto i ręczny, indywidualny i zbiorczy) |  |
| 25 | wyposażony w mikrotelefon |  |
| 26 | musi posiadać możliwość zaprogramowania tzw. ”okólników” min. 8 po min. 30 stacji |  |
| 27 | możliwość programowania min 30 klawiszy bezpośredniego wybierania stacji |  |
| 28 | wyświetlacz LCD podświetlany min 20 znaków x 2 linie |  |
| 29 | musi posiadać funkcjonalność przechodzenia w tryb „uśpienia” (niższy pobór mocy po określonym czasie bez wyłączenia urządzenia) |  |
| 30 | musi posiadać funkcjonalność filtrowania nadawców – odrzucania niechcianych faksów (identyfikacja po nr nadawcy) |  |
| 31 | programowalne logo i nr tel. urządzenia |  |
| 32 | wbudowany głośnik umożliwiający monitorowanie połączenia (regulacja natężenia dźwięku) |  |
| 33 | musi posiadać funkcjonalność automatycznego przestawienie czasu z letniego na zimowy |  |
| 34 | musi posiadać funkcjonalność wprowadzania kodu dostępu do urządzenia (ochrona przed nieautoryzowanym użyciem) |  |
| 35 | wbudowana pamięć min 8MB z możliwością rozbudowy, do co najmniej 32MB (gromadzenie odebranych dokumentów w przypadku braku papieru lub tonera) |  |
| 36 | pamięć obrazu stron min 470 (rozdz.standard.) |  |
| 37 | klawiatura do ręcznego wybierania numerów |  |
| 38 | tryby pracy urządzenia: telefon, telefon/faks, faks, PC i faks, PC |  |
| 39 | musi posiadać funkcjonalność kopiowania dokumentów |  |
| 40 | musi posiadać funkcjonalność skanowania dokumentów |  |
| 41 | komplet materiałów eksploatacyjnych na min 24000 kopii |  |
| 42 | możliwość programowego ustawienia typu linii telefonicznej, linia od operatora publicznego PSTN lub linia z małonumerowego sytemu telekomunikacyjnego „wewnętrznego” |  |
| 43 | max. wymiary bryły faksu (bez zamontowanego MT i materiałów eksploatacyjnych, dodatkowego pojemnika na papier, rozłożonych podajników dokumentów) szerokość 380mm, głębokość 480 mm, wysokość 260mm, waga max 10kg |  |