Artur Wojciechowski	-

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa panelu wizualizacji obrazów monitoringu i innych źródeł obrazu w sali operacyjnej pomieszczenia sztabowego Komendy Stołecznej Policji. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: demontażu obecnie istniejącego rozwiązania, instalacji zaoferowanego nowego panelu w miejscu zdemontowanego, uruchomienia zaoferowanego panelu..

Panel wizualizacji ma stanowić zestaw zbudowany z 16 ekranów cienkoramkowych LCD o przekątnej 55” w układzie 4 (poziom) x 4 (pion) zainstalowanych na dedykowanej konstrukcji wsporczej (stelaż). Panel wizualizacji  zastąpi obecnie działające rozwiązanie.

Panel ma służyć do prezentowania obrazów z systemów monitoringu oraz treści wizyjnych o charakterze informacyjnym na potrzeby monitorowania imprez masowych, wydarzeń publicznych, działań służb ratunkowych, w tym policji.

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE

1.

Panel wizualizacji obrazów wielkoformatowych

- Panel 4 x 4 powinien składać się z następujących urządzeń: 16 cienkoramkowych ekranów LCD o przekątnej ekranu 55” z podświetlaniem LED, 16 uchwytów ekranów, 
1 konstrukcji wsporczej do montażu do podłogi technicznej i ewentualnie do sufitu.

- Łączna rozdzielczość panelu powinna wynosić 7680 x 4320.

- Panel zostanie zlokalizowany w sali operacyjnej budynku głównego KSP.

- Panel powinien umożliwiać wyświetlanie wielu obrazów ze stacji oglądowych systemów monitoringu wizyjnego oraz obrazów z analogowych i cyfrowych kamer IP wysokiej rozdzielczości.

- Panel powinien umożliwiać przyszłą rozbudowę, np. o procesor graficzny i system centralnego sterowania.

- Panel będzie zasilany z punktu zasilania wskazanego przez Zamawiającego, a wykonanie zasilania panelu należy do Wykonawcy.

2. Ekrany

- Ekrany powinny posiadać obudowę metalową w kolorze czarnym.

- Wykonanie ekranów powinno być dedykowane do wielkoformatowych ścian wideo 
o wysokiej rozdzielczości i do pracy ciągłej (24/7/365).

- Oprogramowanie ekranów musi umożliwiać użytkownikom konfigurację parametrów wyświetlania i diagnostykę.

3. Uchwyty ekranów

- Każdy ekran powinien być zamocowany w uchwycie umożliwiającym uchylenie go lub wysuniecie do celów serwisowych bez konieczności demontażu sąsiednich ekranów.

- Uchwyty powinny być zgodne z obowiązującym standardem VESA mocowania ekranów 
w formie wielkoformatowych ścian wideo.

- Uchwyty powinny pozwalać na wygodny montaż i dokładną kalibrację umożliwiającą ustawienie równej płaszczyzny ekranów.

- Uchwyty powinny być wyposażone w elementy zapewniające prowadzenie okablowania w sposób uporządkowany.

4. Konstrukcja wsporcza do montażu ekranów

- Ekrany wraz uchwytami powinny być umieszczone na wykonanej przez Wykonawcę konstrukcji umożliwiającej montaż do podłogi oraz ewentualnie do sufitu w celu zapewnienia maksymalnej stabilności.

- Pewna i funkcjonalna konstrukcja powinna zapewniać stabilną podstawę wsporczą dla ekranów.

Urządzenia:

Ekrany 55”do ściany wizyjnej (16 sztuk) - urządzenia o parametrach nie gorszych niż:

Ekrany 55”do panelu wizualizacji obrazu (16 sztuk) - urządzenia o parametrach nie gorszych niż:

| Wielkość ekranu: | 55” |
| --- | --- |
| Rodzaj Panelu: | IPS lub S-PVA z podświetleniem bezpośrednim LED |
| Kąty widzenia: | 178/178 CR 10:1 |
| Proporcje obrazu: | 16:9 |
| Jasność: | Dla panelu IPS: 700 cd/m2 |
|  | Dla panelu S-PVA: 700 cd/m2 |
| Kontrast: | Dla panelu IPS: 1200:1 |
|  | Dla panelu S-PVA: 3500:1 |
| Czas reakcji: | Dla panelu IPS: 12 ms g-g |
|  | Dla panelu S-PVA: 8 ms g-g |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 pikseli |
| Złącza: | Wejścia wideo: DVI-D, HDMI, Display Port (HDCP) , D-SUB, Wyjścia wideo : Display Port Dodatkowe: USB |
| Szerokość ramki: | Maksymalnie 2,3 mm |
| Wbudowana karta LAN RJ-45 | TAK |
| Możliwość pracy 24h/7: | TAK |
| Możliwość sterowania monitorem przez RS-232 i LAN | TAK |
| Możliwość zintegrowania monitora z komputerem poprzez specjalny slot znajdujący się w obudowie monitora | TAK |
| Możliwość sterowania monitorem za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta monitora | TAK |
| Możliwość zainstalowania opcjonalnych głośników | TAK |
| Kolor obudowy ekranu: | CZARNY |
| Metalowa obudowa: | TAK |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

Uchwyt do ekranów panelu wizualizacji obrazu (16 sztuk monitorów 55” w konfiguracji 4x4) – 
o parametrach nie gorszych niż:

| Typ mocowania: | Kotwiczona do podłoża |
| --- | --- |
| Dodatkowe mocowanie ścienne, które wzmocni stabilność konstrukcji - długość mocowania regulowana teleskopowo: | TAK |
| Wykonanie ze stali malowanej proszkowo: | TAK |
| System montażu umożliwiający 6 punktową regulację położenia monitora: | TAK |
| Możliwość wysunięcia dowolnego monitora oraz jego odchylenie w celu dostępu serwisowego: | TAK |
| Możliwość wymiany dowolnego monitora bez konieczności demontażu pozostałych: | TAK |
| Mocowania monitorów zapewniające nośność min. 50kg: | TAK |

Konstrukcja wsporcza ściany wizyjnej (1 sztuka) – o parametrach nie gorszych niż:

Możliwość zainstalowania do sufitu oraz podłogi

Kompatybilność z proponowanymi uchwytami do ekranów

Wykonana z metalu

Wzór – Załącznik nr 2 do SIWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): ______________________________________________________________________________________

Nr tel./ fax /e-mail_______________________________________________________________________

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę panelu wizualizacji obrazów wielkoformatowych ” 
nr WZP- 6321/15/310/Ł:

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w SIWZ, za cenę:

| Cena oferty netto w PLN* | Wartość podatku VAT którą ma rozliczyć Wykonawca lub Zamawiający* | Cena oferty brutto w PLN* |
| --- | --- | --- |
| ……………….. | …………………………………… Przy uwzględnieniu stawki podatku VAT ... % | …………………………………. |
| Cena oferty brutto (słownie): ……………………………………………………………………………………. PLN |

Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie  ………………………………….*** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

II. Oświadczamy, że:

  - Oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów w UE.

  - Serwis urządzeń będzie realizowany przez ………………………………. (Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta), adres…………………., tel. ……………… .

  - Udzielamy:

  - …….. *** (min.36) miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, W przypadku, gdy gwarancja producenta na dostarczone ekrany LCD będzie krótsza od zaoferowanej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiąże się do uzyskania przedłużenia gwarancji Producenta. W okresie gwarancji, w ramach otrzymanego wynagrodzenia,  Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania elementów panelu do najnowszej wersji, liczonej od daty podpisania protokołu, o którym mowa w Rozdz. XIX § 2 ust. 8 lit. a

  - …….. ***(min.36) miesięcznej gwarancji na wykonane prace instalacyjne i użyte do instalacji materiały, liczonej od daty podpisania protokołu, o którym mowa w Rozdz. XIX § 2 ust. 8 lit. c

  - …….. ***(min. 36) miesięcznej rękojmi licząc od  daty podpisania  przez Strony  bez uwag protokołu odbioru końcowego

Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

  - Termin realizacji umowy:

a)  w zakresie dostawy urządzeń do dnia 30 grudnia 2015 r.

b)  w zakresie demontażu, instalacji i uruchomienia panelu oraz przeprowadzenia szkolenia do dnia 31 stycznia 2016r.

  - Termin płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

1.   Informujemy, że wszelką korespondencję  należy składać na e-mail ………………………………… nr faksu ........................... 	adres ……………………………….,

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: ………………..…………..- tel. ………………………….…….. e-mail: ………………………..***

3.   Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  …………………….....………………………………………..

* - do dwóch miejsc po przecinku,

**  -   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie,

.

***-  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

DATA I PODPIS WYKONAWCY

.............................................................

# Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę panelu wizualizacji obrazów wielkoformatowych ” nr: WZP- 6321/15/310/Ł

ja ……………………………………………………………………………………………….……….…...

………………………………………………………………………………………………….……………

(imię i nazwisko)

ja………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………..…………....

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę …………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………..……………..…………

jako  wpisany(-ni)* w rejestrze lub upoważniony(-ni)* na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

* niepotrzebne skreślić

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

___________________________________

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę panelu wizualizacji obrazów wielkoformatowych ” nr WZP – 6321/15/310/Ł:

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.

      - Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………….………………………

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę panelu wizualizacji obrazów wielkoformatowych ” nr WZP- 6321/15/310/Ł:

ja …………………………………………………………………………………………….…….…….….

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____________________________________

Wzór - załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę panelu wizualizacji obrazów wielkoformatowych ” nr WZP- 6321/15/310/Ł, oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

____________________________________

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

**w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór - załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW

| LP. | Podmiot na rzecz którego świadczono dostawę (nazwa) | RODZAJ (przedmiot dostawy) | Wartość przedmiotu zamówienia | Data rozpoczęcia /zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w kolumnie nr 2 – poz. …… dostawy wykonane zostały zgodnie należycie .

DATA:                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ____________________________________

Wzór – załącznik nr 8

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   Dostawę panelu wizualizacji obrazów wielkoformatowych ” nr WZP- 6321/15/310/Ł przedstawiam:

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | Doświadczenie zawodowe | Wykształcenie | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | 4 | 5 | 6 |
| Osoby posiadające wykształcenie wyższe techniczne (inżynier) oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w instalacji, uruchomieniach oraz serwisowaniu ścian wizyjnych. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Osoby posiadające odbyte przeszkolenie w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisowaniu oferowanych urządzeń potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta tych urządzeń. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Oświadczam/y, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie są osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

___________________________________

Wzór - Załącznik nr 9

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  nr WZP- 6321/15/310/Ł na:   Dostawę panelu wizualizacji obrazów wielkoformatowych niniejszym oświadczam/my, że zaoferowane przeze mnie/ przez nas ekrany LCD posiadają oznaczenie CE oraz posiadają oznaczenie Energy Star.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

___________________________________