Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Urządzenie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator | 1. stojący, podłogowy 2. zasilany sieciowo – 230V 3. moc minimalna 50 W 4. średnica czaszy od 40 do 43 cm 5. obudowa metalowa (siatka osłaniająca) 6. 3 stopniowy system regulacji nawiewu 7. funkcja oscylacji 8. wysokość regulowana 9. regulacja kąta nachylenia w pionie |
| 2 | Klimatyzator | 1. przenośny 2. do powierzchni 15-20 m2 3. wydajność chłodzenia od 2300 -2800 W 4. długość rury wylotowej – min. 1,5 m 5. średnica rury wylotowej – nie większa niż 15 cm 6. poziom hałasu maksymalnie do 58 dB 7. zakres temperatury chłodzenia (18-25oC) Zamawiający dopuszcza temp. od 15O C 8. zasilanie sieciowe 230 V 9. standard bezpieczeństwa CE 10. klasa energetyczna nie niższa niż B 11. wyposażenie: - wyświetlacz LCD + pilot zdalnego sterowania - timer - 2 filtry powietrza - kółka jezdne |
| 3 | Klimatyzator | 1. przenośny 2. do powierzchni 30 -35 m2 3. wydajność chłodzenia od 3000 - 3500 W 4. długość rury wylotowej – min. 1,5 m 5. średnica rury wylotowej – nie większa niż 15 cm 6. poziom hałasu maksymalnie do 58 dB 7. zakres temperatury chłodzenia (18-25oC) Zamawiający dopuszcza temp. od 15O C 8. zasilanie sieciowe – 230 V 9. standard bezpieczeństwa CE 10. klasa energetyczna nie niższa niż B 11. wyposażenie: - wyświetlacz LCD + pilot zdalnego sterowania - timer - 2 filtry powietrza - kółka jezdne |

Uwaga: Dostarczone urządzenia powinny pozwalać na ich uruchomienie i użytkowanie przez Zamawiającego bezpośrednio po ich dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, bez potrzeby dokonywania dodatkowych nakładów (np. zakupu środka chłodniczego)

Wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE

Wentylatorów wskazanych w ofercie Wykonawcy

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne | Oferowane parametry techniczno-funkcjonalne (rzeczywiste parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Moc minimalna 50 W | ………………………………..* |
| 2 | Średnica czaszy od 40 do 43 cm | ………………………………..* |
| 3 | 3 stopniowy system regulacji nawiewu | ………………………………..* |
| 4 | Funkcja oscylacji | ………………………………..* |
| 5 | Regulacja wysokości | ………………………………..* |

Klimatyzatorów do powierzchni 15 -20 m2 wskazanych w ofercie Wykonawcy

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne | Oferowane parametry techniczno-funkcjonalne (rzeczywiste parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wydajność chłodzenia od 2300-2800 W | ………………………………..* |
| 2 | Poziom hałasu maksymalnie 58 dB | ………………………………..* |
| 3 | Zakres chłodzenia (18-25o C) dopuszczalna 15o C | ………………………………..* |
| 4 | Klasa energetyczna nie niższa niż B | ………………………………..* |
| 5 | Długość rury wylotowej min. 1,5 m | ………………………………..* |

Klimatyzatorów do powierzchni 30 -35 m2 wskazanych w ofercie Wykonawcy

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne | Oferowane parametry techniczno-funkcjonalne (rzeczywiste parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wydajność chłodzenia od 3000 -3500 W | ………………………………..* |
| 2 | Poziom hałasu maksymalnie 58 dB | ………………………………..* |
| 3 | Zakres chłodzenia (18-25o C) dopuszczalna 15o C | ………………………………..* |
| 4 | Klasa energetyczna nie niższa niż B | ………………………………..* |
| 5 | Długość rury wylotowej min. 1,5 m | ………………………………..* |

PODPIS WYKONAWCY:

Uwaga:

* - należy wpisać.