Załącznik nr 1

Ogólna charakterystyka Dialogu:

Dostawa profesjonalnego urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów 
w Powielarni Komendy Stołecznej Policji

1. PRZEDMIOT DIALOGU

Celem dialogu technicznego będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniu, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na Dostawę profesjonalnego urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów w Powielarni Komendy Stołecznej Policji. Prowadzony dialog techniczny będzie służyć zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie objętej przedmiotem planowanego postępowania.

2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU DIALOGU

Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

- Prędkość druku w trybie jednostronnym nie mniej niż 110 str./min (format papieru A4)

- Drukowanie jedno i dwustronne

- Wykonywanie wydruków monochromatycznych

- Wykonywanie monochromatycznych  kopii dokumentów papierowych

- Zakres obsługiwanych gramatur papieru: tryb jednostronny lub dwustronny: 52g/m2 
do 200g/m2

- Rozpoznawać rozmiary papieru od A5 do A3

- Druk z USB/skanowanie na USB

- Funkcja skanowania pojedynczego arkusza, książki lub podobnego obiektu o wymiarach A3

- Minimum dwa podajniki papieru o pojemności nie mniejszej niż 1000 arkuszy (dla gramatury 80 g/m2, format papieru od A5 do A3)

- Zszywanie do 100 arkuszy w pojedynczych lub podwójnych pozycjach

- Dziurkowanie na dwa lub cztery otwory

- System naliczania ilości wykonanych dużych wydruków A3 osobno od A4

- Tryb oszczędzania energii

- Żywotność urządzenia na minimum 30 mln. kopii.

Obsługa serwisowa urządzenia powinna obejmować:

- materiały eksploatacyjne (tonery, zszywki, itp.)

- części i zespoły zamienne (bęben, utrwalanie, wywoływanie, rolki transportu papieru, itp.)

- przegląd, naprawy, robociznę

- bezpłatny dojazd do klienta

- miesięczna wartość obsługi serwisowej zależna od ilości wykonanych „klików”

3. POŻĄDANY WYNIK DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiający informuje, iż interesujący go zakres informacji dotyczy opracowania i określenia:

- opisu przedmiotu zamówienia profesjonalnego urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów w Powielarni Komendy Stołecznej Policji

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia profesjonalnego urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów w Powielarni Komendy Stołecznej Policji

- warunków umowy

- szacunkowego kosztu dostawy urządzenia wraz z obsługą serwisową