Załącznik nr 1

Nazwa i adres Zamawiającego:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych central klimatyzacyjnych zamontowanych w obiekcie Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi gm. Celestynów pow. otwocki. |
| --- | --- |

Wspólny Słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych

instalacji budynkowych

- Przedmiot zamówienia.

Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych central klimatyzacyjnych zamontowanych w obiekcie Komendy Stołecznej Policji  w Starej Wsi gm. Celestynów pow. otwocki.

- Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych niżej wymienionych urządzeń klimatyzacyjnych:

| Lokalizacja urządzeń w obiekcie usytuowanym w Starej Wsi gm. Celestynów pow. otwocki. | Wykaz urządzeń: urządzenia klimatyzacyjne podlegające przeglądom gwarancyjnym | Ilość | Producent | Ilość przeglądów zalecana przez producenta | 2017 r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| pom. nr 9 dział warsztatowy pom. nr. 11 dział mechaniczny | VBW – dachowa BD-1(50)L Nr fab. C 34587/14 | 1 | VBW | 2 razy w roku | 2 |
| pom. nr 17 i korytarz | VBW – dachowa BD MINI(50) nr fab. C 34588 N 14 | 1 | VBW | 2 razy w roku | 2 |
| pom. Nr 1A, 1B, 2 ,20 (dział konserwacji) | VBW – dachowa BD mini(50)P nr fab. C 34589 N 14 | 1 | VBW | 2 razy w roku | 2 |
| pom. nr 7 (oksydacja) | VBW – dachowa BD mini(50)P-S C 34590 14 | 1 | VBW | 2 razy w roku | 2 |

- Terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych

- Wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych powinno się odbywać z zachowaniem n/w częstotliwości (2 razy w roku)

- Czas trwania czynności podczas każdego z przeglądów nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, liczone od dnia rozpoczęcia prac.

- Zakres czynności przeglądów gwarancyjnych

- Zakres czynności przeglądu gwarancyjnego central wentylacyjnych

- Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności

- Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali.

- Sekcja wentylatora – kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie naciągu pasków klinowych, przekładni pasowej, regulacja, czyszczenie bloku wentylatorowego).

- Sekcja filtrów – stan czystości filtrów i ewentualna wymiana.

- Sekcja nagrzewnicy elektrycznej – sprawdzenie zabezpieczeń termicznych.

- Układ zasilania i sterowania – test automatyki i kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej,  kontrola działania elementów wykonawczych