Nazwa i adres Zamawiającego:					                           Załącznik nr 1

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa przedmiotu zamówienia | „Przegląd techniczny roczny SAP, SUG, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, oddymianie w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach Komendy Stołecznej Policji oraz w Komendach Rejonowych i Powiatowych Policji garnizonu warszawskiego”. |
| --- | --- |

Wspólny Słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

75251110-4 -  Usługi ochrony przeciwpożarowej

# Przedmiot zamówienia.

Wykonanie przeglądu technicznego rocznego SAP, SUG, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, oddymianie w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach Komendy Stołecznej Policji oraz w Komendach Rejonowych i Powiatowych Policji garnizonu warszawskiego.

# Zakres przedmiotu zamówienia ( zgodnie z załącznikiem nr 1).

## Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną urządzeń, obejmuje m.in. następujące zadania:

Przegląd SAP  obejmujący centrale SAP, czujki, ROP, ostrzeg. poż., moduły – zgodnie z załącznikiem nr 1

- Sprawdzenie danych systemowych centrali sygnalizacji pożarowej.

- Przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji.

- Sprawdzenie działania centrali, jej stanu technicznego.

- Sprawdzenie i regulacja przycisków i sygnalizatorów.

- Sprawdzenie poprawności działania czujek za pomocą imitatora dymu.

- Pobudzenie testowe wszystkich przycisków ROP.

- Sprawdzenie historii alarmów centrali.

- Sprawdzenie stanu akumulatorów.

- Przeprowadzenie próbnych alarmów.

- Sprawdzenie urządzeń powiadamiania o alarmie.

- Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń zapewniających szczelność wydzielonych stref pożarowych , po wystąpieniu alarmu pożarowego II stopnia (klapy ppoż.)

- Sprawdzenie architektury pomieszczeń – weryfikacja zmian mogących mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia elementów systemu ppoż.

- Wnioski

Przegląd  SUG obejmujący centrale, terminal, czujki, ostrzeg. opt.  Poż, moduły – zgodnie z załącznikiem nr 1

- Sprawdzenie zadziałania czujek.

- Sprawdzenie zadziałania przycisków START i STOP gaszenia.

- Sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów ostrzegawczych.

- Sprawdzenie zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego butli środka gaśniczego.

- Sprawdzenie szczelności rurociągów, poprzez wykonanie próby ciśnieniowej

pneumatycznej.

- Sprawdzenie działanie urządzeń zapewniających szczelność pomieszczeń chronionych

(klapy i przepustnice w kanałach wentylacyjnych, klapy w otworach odciążających, samozamykacze drzwiowe)

- Sprawdzenie układu podawania środka gaśniczego (rurociągi, dysze, łączniki ciśnieniowe)

- Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów monitorujących.

- Sprawdzenie czasu trwania zwłoki czasowej.

- Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania nadzorowania poprzez centralkę wykrywczo –

sterującą uszkodzeń.

- Sprawdzenie poprawności wyświetlanych komunikatów.

- Sprawdzenie czy w chronionej strefie nie nastąpiły zmiany budowlane mogące mieć wpływ

na poprawność rozmieszczenia czujek, przycisków START i STOP gaszenia oraz urządzeń alarmowych.

- Sprawdzenie kompletności naklejek informujących o zawartości fluorowanego gazu

cieplarnianego

- Sprawdzenie szczelności zbiorników (sprawdzenie organoleptyczne, odczyt z czujnika

spadku ciśnienia, oględziny detektorem)

- Sprawdzenie czujników spadku ciśnienia.

- Wnioski

Przegląd PWP obejmujący PWP zgodnie z załącznikiem nr 1

- Przegląd i czyszczenie wyłączników

- Przeprowadzenie badań sprawności i działania  PWP

- Wnioski ( naprawa modernizacja )

Przegląd Oddymiania obejmujący centrale oddymiania, czujki, klapy, okna, drzwi itp. 
( oddymiające i napowietrzające ), przyciski oddymiania, przyciski ręcznego przew. – zgodnie z załącznikiem nr 1

- Sprawdzenie danych systemowych centrali odymiania

- Przegląd i ogólne sprawdzenie stanu centrali

- Sprawdzenie działania centrali, jej stanu technicznego

- Sprawdzenie  przycisków

- Sprawdzenie poprawności działania czujek za pomocą imitatora dymu

- Przeprowadzenie próbnych alarmów

- Wnioski

Przegląd Oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych obejmujący centrale oświetlenia awaryjnego, oprawy oświetleniowe - zgodnie z załącznikiem nr 1

- Sprawdzenie  zadziałania centrali

- Sprawdzenie zadziałania opraw

- Sprawdzenie akumulatorów

- Sprawdzenie natężenia oświetlenia i czasu świecenia

- Wnioski

Podział na zadania zawiera  załącznik nr 1

Ilości podane w załączniku nr 1 należy traktować jako orientacyjne.

Wnioski powinny zawierać między innymi:

- specyfikację uszkodzonych elementów z podaniem ich typów.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół wykonanego przeglądu dla każdego obiektu niezwłocznie po wykonaniu przeglądu, lecz w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od wykonania przeglądu.

Załącznik nr 1 – wykaz obiektów i urządzeń podzielony na 4 zadania