Załącznik do SIWZ  nr 2A

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

| l.p. | Nazywa urządzenia | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany producent/typ/model* | Jednostka miary | Ilość | Cena netto z sztukę ** | Wartość vat w % * | Wartość oferty brutto (kolumna 6 x 7) powiększona o stawkę vat ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przedłużacz bębnowy | Ilość gniazd: 4 x GS Napięcie: 250 V Dł: 40 m | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 30 |  |  |  |
| 2 | Wiertarko-wkrętarka, zestaw z wiertłami, bitami, otwornicami, nakrętkami i innymi akcesoriami, walizka | maks. moment obrotowy (twarde): min. 38 Nm, prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): min. 0–400/1400 rpm, zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min. w zakresie: 1,5/10 mm napięcie akumulatora: 18 V, pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah, maks. średnica wiercenia w drewnie: min. 35 mm maks. średnica wiercenia w stali: min. 10 mm | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 40 |  |  |  |
| 3 | Szlifierka kątowa akumulatorowa | ochrona ogniw przed przegrzaniem • wskaźnik stanu naładowania akumulatora • Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony • Tarcza do obróbki zgrubnej/cięcia, Ø 125 mm • Gumowy talerz szlifierski, Ø 125 mm Dane techniczne: • Pojemność akumulatora min. 3 Ah • Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 10000 min-1 • Napięcie akumulatora 18 V | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 35 |  |  |  |
| 4 | Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa | Maks. moment obrotowy: min. 40 Nm Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): min. w zakresie: 0 – 400 – 1.600 min-1 Maks. liczba udarów: min. 25.500 min-1 zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min. w zakresie: 1,5/10 mm Funkcje: Przełączanie biegów, Wiercenie z udarem, Bieg w prawo/lewo, Oświetlenie | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 8 |  |  |  |
| 5 | Młot udarowo-obrotowy | Wydajność nominalna: min. 800 W Energia udaru, maks.: 3,1 J Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej min.: 0 – 4.000 min-1 Nominalna prędkość obrotowa min.: 0 – 900 min-1 System montażu narzędzi: SDS-plus Maksymalna średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 26 mm Bieg w prawo/lewo | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 15 |  |  |  |
| 6 | Wkrętarka do GK do montażu suchej zabudowy | Moc nominalna min. 500W, uchwyt narzędziowy, chwyt wewnętrzny sześciokątny 1/4" prędkość obrotowa bez obciążenia 0–1.500 min-1,Ø śrub samogwintujących min.6,0mm ,napięcie elektryczne 230 V, obszary zastosowań: wkręcanie, dodatkowe wyposażenie: klips do paska, walizka narzędziowa, magnetyczny uchwyt uniwersalny | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 4 |  |  |  |
| 7 | Szlifierka kątowa | Moc nominalna min.1.200 W Prędkość obrotowa bez obciążenia min. w zakresie: 2.800 – 11.000 min-1 Gwint wrzeciona szlifierki M 14 Ø tarcza 125 mm Ø gumowego talerza szlifierskiego 125 mm Ø szczotki garnkowej 75 mm Włącznik 2-kierunkowyUchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 15 |  |  |  |
| 8 | Młot udarowo-obrotowy | Wydajność nominalna: min 790 W Energia udarowa min. 2,7 J Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej min. w zakresie: 0 – 3.500 min-1 Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie min.: 24 mm | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 15 |  |  |  |
| 9 | Bruzdownica regulacja szer. Cięcia- nie mniej niż 3 cm regulacja gł. Cięcia nie mniej niż 3 cm + odkurzacz |  | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Frezarka renowacyjna | Moc min. 1200 W Średnica głowicy frezarskiej 140-150 mm Możliwość przyłączenia do zewnętrznego odsysania pyłu, końcówki frezarskie Możliwość obróbki dużych powierzchni: usuwania tynku, szorstkowania betonu, wygładzania spoin pozostałych po odeskowaniu, rękojeść boczna lub pałąkowa, walizka transportowa | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | Frezarka do betonu |  | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| 12 | Szlifierka do ścian/gipsu | Dane techniczne: Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm Prędkość obrotowa biegu jałowego min. w zakresie: 1100-1650 / min Uchwyt narzędzia talerz szlifierski na rzep Regulacja obrotów | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 2 |  |  |  |
| 13 | Lampa halogenowa warsztatowa | Moc: 400W | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 4 |  |  |  |
| 14 | Wyrzynarka | wydajność nominalna min. 700 W prędkość skokowa bez obciążenia min. w zakresie: 800 – 3.000 min-1 głębokość cięcia w drewnie min.: 100 mm głębokość cięcia metalu min.: 10 mm różne oscylacje. Wyposażenie:– 1 brzeszczot T144DP 2609991424 lub równoważny– 1 brzeszczot T244D 2609991423 lub równoważny– 1 brzeszczot T308B 2609991830 lub równoważny– Osłona przeciwodpryskowa 2601016096 lub równoważna– Opakowanie: walizka L-Boxx lub równoważna | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 12 |  |  |  |
| 15 | Frezarko wiertarka kolumnowo stołowa fi-16 mm / 12 biegów |  | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 2 |  |  |  |
| 16 | Wiertarka udarowa | Moc nominalna 1.000 W Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 2.550 min-1 uchwyt narzędziowy zakres do 13 mm Napięcie, elektryczne 230 V Wiercenie w betonie, Wiercenie w metalach żelaznych, Wiercenie w drewnie, Wiercenie w tworzywach sztucznych, Wiercenie w metalach kolorowych, Wiercenie w kamieniu, Wiercenie na sucho w kamieniu, Obróbka szczotkami powłok, Obróbka szczotkami metali żelaznych, Obróbka szczotkami drewna, Obróbka szczotkami metali kolorowych , Ogranicznik głębokości Walizka narzędziowa , | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 24 |  |  |  |
| 17 | Szlifierka czołowa do metalu i drewna | Dane techniczne: Napięcie elektryczne 230 V / 50 Hz Moc silnika 900 W Talerz szlifierski ∅305 mm Prędkość obrotowa 1420 min-1 Wymiary stolika 155 x 440 mm Przestawianie ogranicznika kątowego ± 600 Stół szlifierski przechylny ± 450 Do szlifów zgrubnych, drobnych i kształtowych Naklejane tarcze y Wyposażenie podstawowe: - Regulowany przyrząd kątowy, - Tarcza robocza ściernicy. | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| 18 | Pilarka ukośnica | Dane techniczne: Typ zasilania: elektryczne Średnica tarczy: 305 mm Średnica otworu piły: 30 mm Moc: 1800 W Masa: 21 kg Hamulec tarczy tnącej: tak Laserowy wskaźnik linii cięcia: tak Wyposażenie podstawowe: Drążek przesuwny Tarcza pilarska 305x30mm Worek na pył | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 2 |  |  |  |
| 19 | urządzenie wielofunkcyjne 400W 40-30 SET + akcesoria | DANE TECHNICZNE moc - 400W prędkość bez obciążenia - 8000-20000 obr/min kąt oscylacji prawy/lewy - 3,0° (2x1,5°) wraz z aksesoriami, ( mogą być inne) walizka systemowa L-BOXX przewód zasilający brzeszczot do drewna i metalu brzeszczot z węglików spiekanych do usuwania fug i cięcia płytka z węglików spiekanych do szlifowania płyta szlifierska delta do mocowania papierów AVZ 93 G brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego AIZ 20 AB do drewna i metalu brzeszczot Carbide do cięcia wgłębnego PAIZ 32 AT do metalu brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego AII 65 APB do drewna i metalu brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego PAII 65 APB do drewna i metalu brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego AII 65 BSPB do twardego drewna brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego AIZ 32 APB do drewna i metalu brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego PAIZ 32 APB do drewna i metalu papiery ścierne Delta | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 3 |  |  |  |
| 20 | Lutownica prosta LG - 100 |  | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 5 |  |  |  |
| 21 | Piła pilarka łańcuchowa | Dane techniczne: Rodzaj zasilania: elektryczne Moc: min1800 W Długość prowadnicy 40 cm Łańcuch chromowany Hamulec wybiegowy Automatyczny system smarowania łańcucha z kontrolką poziomu oleju zbiornik oleju z sitkiem | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 3 |  |  |  |
| 22 | Młotowiertarka | typ zasilania: elektryczne Typ mocowania: SDS Plus Możliwość kucia: tak Energia udaru: 3,2 J Moc: min 880 W Prędkość obrotowa: 900 rpm Walizka transportowa: tak Dodatkowy uchwyt wiertarski: tak System tłumienia drgań: tak Max liczba udarów: 4000 min-1 Max śr. wiercenia w betonie: 28 mm Max śr. wiercenia koronką: 68 mm | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 10 |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN (suma wartości brutto określonych w kol. 9 poz.1-22) |  |

Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

*należy wpisać

** z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Załącznik do SIWZ  nr 2E

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

| l.p | Nazywa urządzenia | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany producent/typ/model* | Jednostka miary | Ilość | Cena netto z sztukę ** | Wartość vat w % * | Wartość oferty brutto (kolumna 6 x 7) powiększona o stawkę vat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szlifierka stołowa dwutarczowa, + tarcza wolnoobrotowa 250 w | Cechy urządzenia: Do użytku stacjonarnego Wsporniki do obrabianego materiału Obudowa odporna na pył Dwa kamienie szlifierskie Osłony przed iskrami Wymiary kamienia szlifierskiego: 150 x 20 mm Średnica otworu kamienia szlifierskiego: 12,7 mm Wymiary mokrego kamienia szlifierskiego: 200 x 40 mm Średnica otworu mokrego kamienia szlifierskiego: 20 mm | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 16 |  |  |  |
| 2 | MIGOMAT 3w1 MIG TIG MMA | półautomat spawalniczy Moc pobierana :min. 4.5 kVA, maks. 7.0 kVA Napięcie zasilania (V): 230 Metody spawania: MIG/MAG, MMA, TIG | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Szlifierka stołowa dwutarczowa DS. 300 S | Dane techniczne: Tarcza szlifierska o rozmiarze min. 300 x 40 mm Liczba obrotów 1450 obr./min (+/-10%)min. 2 króćce ssące Zakres dostawy: Tarcza do szlifowania zgrubnego min. K60, maks. K80, oraz wykańczającego min. K30, maks. K40 | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Stojak do szlifierki DS 300 |  | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Przecinarka plazmowa 60 A - 400 W | Maksymalna grubość cięcia 22 mm Szerokość cięcia 1 mm Ochrona przeciwzwarciowa Zawór magnetyczny | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Nitownica ręczna dźwigniowa | Dźwignia do nasadzania i zaciskania nitów jednostronnie zamykanych wraz z kompletem nasadek i kluczem montażowym. Do wszystkich materiałów do fi 6,4 mm. skok roboczy min.: 8 mm | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Przenośna przecinarka plazmowa | Cięcie stali do 10 mm możliwość pracy w miejscach trudno dostępnych uchwyt plazmowy do cięcia zestaw części eksploatacyjnych uchwytu | Producent - …………. Typ - …………………… Model - ……….……… | szt. | 1 |  |  |  |
| Cena oferty brutto w PLN (suma wartości brutto określonych w kol. 9 poz.1-7) |  |

Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

________________________________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

*należy wpisać

** z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku