Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedsięwzięcia :

Oczyszczenie i reparacja ścian elewacji budynku mieszkalnego Komendy

Stołecznej Policji

- Adres obiektu:

ul. Uniejowska 9 w Warszawie

- Nazwy i kody  :

45000000-7     Roboty budowlane

45443000-4    Roboty elewacyjne

- Zamawiający :

Komendant Stołeczny Policji ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa

V.    Opracowanie wykonał :

Andrzej Szaflarski  WIR KSP

Warszawa, październik  2019 r.

- Strona  tytułowa

- Część  opisowa

- Część graficzna

- Specyfikacja Techniczna i Materiałowa

Część opisowa

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu istniejącego ocieplenia budynku oraz miejscowa reperacja ścian bez demontażu obróbek blacharskich i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego Komendy Stołecznej Policji  przy ul. Uniejowskiej 9 w Warszawie.

- Opis budynku i zakresy robót budowlanych

Budynek został wybudowany pod koniec lat siedemdziesiątych  XX wieku. Budynek posiada 90 lokali. Elewacja budynku 10-cio piętrowego mieszkalnego wykonana jest z płyt styropianowych 
z przyklejonymi płytami cementowymi pokrytych farbą. Płyty są mocowane do ściany szczytowej z wielkiej płyty na klej żywiczny. Technologia z założenia wadliwa i nie stosowana. Brak skutecznej przyczepności do ściany zastosowanych płyt styropianowych skutkuje odpadaniem całych połaci elewacji. Same płyty styropianowe z przyklejonymi płytami cementowymi wykazują liczne spękania i rysy na powierzchni elewacji, widoczne też są odbarwienia 
i zagrzybienie , widoczne ślady przecieków z nieszczelnego dachu.

Stan techniczny jest podobny na całej powierzchni elewacji budynku, grozi odpadaniem płyt styropianowych w każdej chwili, a zwłaszcza podczas silnych wiatrów. Budynek wymaga oznakowania wokół całej elewacji taśmą ostrzegawczą oraz ustawienia daszków ochronnych przy wejściach klatek schodowych na czas prac remontowych. Zaleca się w I etapie  pilną naprawę całej elewacji (wykonanie demontażu istniejącej izolacji ze styropianu z fakturą oraz reperację miejscową ścian elewacyjnych). Miejsca odpadania płyt, zacieków,  pokazane za zdjęciach.

W załączeniu  dokumentacja zdjęciowa.

Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy -729,69 m2

- pow. użytkowa  mieszkań - 3750,93 m2

- kubatura                              -20124,77m3

ilość kondygnacji                -IX

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu istniejącego ocieplenia budynku oraz miejscowa reperacja ścian bez demontażu obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

Dokumenty odbiorowe ,specyfikacje techniczne i materiałowe ,wytyczne ogólne dla oferenta zgodnie z pkt. 3.

### Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 	wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi wszystkie znajdujące się w jego posiadaniu materiały umożliwiające prawidłową eksploatację obiektu.

Wzory poszczególnych dokumentów wykonać wg. dostępnej literatury branżowej.

### Wytyczne ogólne dla oferenta

- Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż.,

- W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu realizowanego zadania należy kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność 
z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, poleceniami  inspektora nadzoru,

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy obowiązujące na terenie kraju robót, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w zupełności odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, również 
w imieniu Podwykonawców,

- Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody jakie mogą wyniknąć z jego winy 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych zarówno w stosunku do Zamawiającego jak 
i osób trzecich,

- Za wszystkie powstałe szkody spowodowane działalnością Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność finansową i cywilną,  a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi robotami przed zakończenie wykonywania prac budowlanych,

- Po zakończeniu robót Wykonawca dokona usunięcia skutków i ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi prze siebie robotami,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego robotami i przywrócenia stanu pierwotnego.

W zakres robót wchodzą również roboty zabezpieczające i porządkowe nie wymienione powyżej, oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zadania.

Część Graficzna

Specyfikacja Techniczna i Materiałowa

Zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymagania przepisów

prawnych oraz posiadać stosowne atesty , aprobaty  i deklaracje zgodności.

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego (wybrane akty).

- Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.